## Slide 1: 第七章 注释性文字与标注

## Slide 2
【学习提示】
建筑制图的注释性标注是建筑图纸的重要组成部分，是表示建筑的尺寸以及必要文字说明、符号说明等对象，这些注释内容与建筑物本身是没有关系的，而与图纸的输出比例有密切的关系，如果想学好建筑的注释，那么必须充分理解比例的问题，在本章中，将细致讲解。
7.1 Text文字
建筑制图中，经常会使用单行文字和多行文字创建技术，以帮助用户方便快捷的创建相关的一些说明、标题等文字。下面就为大家详细的介绍一下单行文字和多行文字的创建与使用。

## Slide 3
7.1.1 文字样式的创建
在书写文字之前需要首先创建或修改文字样式。
(1) 注释性文字的创建
执行“ST”文字样式命令，弹出“文字样式”对话框，如图7-1所示。
图7-1 文字样式

## Slide 4
默认文字高度为0.000，不是书写时的文字高度为0，而是在书写文字时可以进行调整文字高度，如果改变为其它的高度，在书写文字时就不能更改文字高度。
宽度因子指的是单个文字的宽度和高度的比值，由于建筑中采用的是长仿宋字体，所以我们将宽度因子改为0.7。
根据建筑制图规范要求，书写字体要采用长仿宋样式。可以直接将默认的文字样式“Standard”样式更改，也可以新建一个文字样式。这里采用新建文字样式的方法。
步骤一，点击 ，弹出新建文字样式对话框，将文字样式名称更改为“3.5号字”，如图7-2所示，点击确定，产生新的文字样式。
图7-2 新建文字样式

## Slide 5
步骤二，调整字体名为：仿宋，将其高度设置为3.5，宽度因子改为0.7，勾选注释性，如图7-3所示。
图7-3 文字样式

## Slide 6
点击 ，表示将“3.5号字”设置为默认字体，然后关闭文字样式对话框。建筑制图中常用的字号还有5号字和7号字，因此要分别创建“5号字”和“7号字”，其创建方法和“3.5号字”相同，只是在文字高度上不同，“5号字”设置的字高为5，“7号字”设置的字高为7，其余都保持不变。
(2) 非注释性文字的创建
在AutoCAD 2016中，不是所有文字都使用注释性，有些文字需要使用非注释性，例如某建筑墙体上面的装饰性文字，这些文字与建筑是一体的，其大小的改变随建筑整体的缩放而改变。
其创建方法如下：
执行“ST”文字样式命令，弹出“文字样式”对话框，如图7-4所示。

## Slide 7
图7-4 文字样式
步骤一，点击 ，弹出新建文字样式对话框，将文字样式名称更改为“非注释性文字”，如图7-5所示，点击确定，产生新的文字样式。

## Slide 8
图7-5 新建文字样式
步骤二，调整字体名为“仿宋”或其它字体，宽度因子改为0.7，其余默认不变，如图7-6所示。
图7-6 文字样式

## Slide 9
7.1.2 DT (Dtext)单行文字
在使用单行文字书写完成一行时，按一次回车键，代表换行，再次按一次回车键代表书写完成。
即使使用单行文字能够书写出“多行”文字，但是每一行是独立存在的，即每一行文字是一个独立存在的对象，其对象可以重新定位、调整格式或进行其他修改。
创建单行文字时，要指定文字样式并设置对齐方式。文字样式设置文字对象的默认特征。对齐决定字符的哪一部分与插入点对齐。
一、以注释性文字为例创建文字，选择一个注释性文字样式，如“3.5号字”具体步骤如下：

## Slide 10
第一步：在命令行输入“DT”，确定，这时会弹出选择注释比例的对话框，如图7-7所示，这是因为在使用注释性对象之前没修改注释比例，不过这时也可以直接在这里修改注释比例，修改比例后点击 即可，这里先以1：1为例书写文字。
图7-7 选择注释比例

## Slide 11
第二步：指定文字的起点，单击书写文字的位置。
第三步：指定文字的旋转角度，默认0度。
第四步：输入书写的文字内容，中文英文都可以，如图7-8（a）所示，在使用单行文字书写完成一行时，按一次回车键，代表换行。在书写完成时，按两次回车键，这样就可以结束书写命令，也可以单击屏幕其他位置，然后会出现再需要书写文字，如果还要再书写文字，可以继续书写，如果要结束书写文字，按Esc即可结束。
再以注释比例为1:2的比例书写文字，这时需要修改注释比例，注释比例的修改在状态栏的右边，点击 如图7-9所示，选择注释比例为1：2，再次进行以上四步骤，如图7-8（b）所示。

## Slide 12
二、以非注释性文字为例创建文字，具体步骤如下：
第一步：执行文字样式“ST”命令，将“非注释性文字”样式置为当前。
第二步：执行文字书写“DT”命令，按照提示指定文字的起点，单击书写文字的位置即可。
第三步：指定文字高度，这需要视情况而定，依据出图比例确定字体高度，正常文字高度为3.5，如果出图比例为1：2，则应设置文字高度为7，以此类推，这里设置文字高度为7，这就相当于以注释性文字样式“3.5号字”书写文字时，注释比例调为1：2，这里就可以看出来注释性文字的优越性。

## Slide 13
如要使用的注释比例不在如图7-9所示列表中，可以选择自定义，自行设置其他比例。
第四步：指定文字的旋转角度，默认0度。
第五步：输入书写的文字内容，中文英文都可以，如图7-8（c）所示。

## Slide 14
图7-8 注释性文字与非注释性文字
图7-9 注释比例

## Slide 15
7.1.3 MT (Mtext)多行文字
对于段落性文字的书写，如果采用单行文字由于它的每一行都是单独存在的所以并不好编辑与修改，所以现在应该采用多行文字命令。
首先调整注释比例，然后在命令行输入“MT”，确定，指定文本框的第一角点，再指定文本框的对角点，就会弹出如图7-10所示的文字编辑器。
“多行文字” 功能区上下文选项卡包含大量的文字参数。
图7-10 多行文字编辑器

## Slide 16
文字的大多数特征由文字样式控制。若前面已经在文字样式里面将3.5号字设置为当前样式，输入多行文字命令的时候就会默认的以3.5号字样式为当前文字样式。大家就可以直接进行文字的输入。
在多行文字对象中，可以通过将格式（如字体、下划线、粗体和不同的字体）应用到单个字符来替代当前文字样式。
比如选择字体，可以在如图7-10所示的“格式”位置选择。
通过插入工具，可以插入以 “ASCII” 或 “RTF” 格式保存的文件中的文字。也可以在多行文字中插入字段。
在本例中，设置样式为“建筑文字”，字体高度为3.5（注意：更改完成高度必须点击回车键确定，否则不能更改。），书写以下文字，点击功能区右侧关闭文字编辑器，或鼠标点击绘图区域其它位置完成多行文字的书写，如图7-11所示。

## Slide 17
图7-11 多行文字
如果对已经书写完成的文字进行修改，只需要双击文字即可。

## Slide 18
7.2 Dimension尺寸标注
7.2.1 对尺寸标注的认识
要想正确设置尺寸标注样式，首先对尺寸标注的各个组成部分进行认识，下面先通过一个图例来认识一下尺寸标注的基本组成部分，如图7-12所示。
图7-12 长度尺寸标注的组成

## Slide 19
图样上的尺寸由尺寸界线、尺寸线、尺寸的起止符号和尺寸数字等组成。尺寸界线用细实线绘制，一般应与被注长度垂直，其一端离开图样的轮廓线不小于2mm，另一端宜超出尺寸线2～3mm。尺寸线应用细实线绘制，应与被注长度平行。图样本身的任何图线均不得用作尺寸线。尺寸起止符号用中粗斜短线绘制，其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45°角，长度宜为2mm～3mm。尺寸数字宜采用3.5号字；半径、直径、角度与弧长的尺寸起止符号，宜用箭头表示，如图7-13所示。

## Slide 20
（a）半径与直径标注 （b）角度标注 （c）弧长标注
图7-13 各种标注的认识

## Slide 21
7.2.2 标注样式的创建
1、长度标注样式的创建
执行“D”（Dim Style）标注样式命令，打开标注样式管理器如图7-14所示，左侧列出的是当前文件中的标注样式，建筑工程图纸往往需要根据具体情况创建不同的标注样式，应用于不同类型的标注，比如长度标注，角度标注，半径标注，直径标注等，这里着重讲解长度标注样式的创建，其它标注样式的创建将在后面的章节逐一介绍。

## Slide 22
图7-14 标注样式管理器

## Slide 23
第一步，单击右侧区域的 图标，弹出“创建新标注样式”对话框进行新样式的命名及更改标注样式的应用类型，由于是注释性对象，需要勾选注释性，可以单击下拉箭头更改应用范围，这里选择线性标注，如图7-15所示。
图7-15 创建长度标注

## Slide 24
第二步，单击 图标，打开新建标注样式对话框，如图7-16所示。通过项目标签有许多内容需要调整，根据具体工程的需要，设置不同的内容。
图7-16 长度标注

## Slide 25
这里以“3.5号字”样式为依据来进行调整，虽然调整项目繁多，其实只要把握住关键内容也非常简单，根据建筑制图标准和原有标注样式“ISO-25”的内容，仅需要调整五部分内容就可以完成。
第一部分，箭头和符号
单击 标签栏，打开如图7-17所示对话框，更改箭头的样式，在箭头位置，单击 的下拉箭头，更改为“建筑标记”样式，第二个自动调整，引线设置项保持默认，箭头大小如图设置为“1”。其他的相关的符号设置保持默认设置。

## Slide 26
图7-17 长度标注：符号和箭头

## Slide 27
第二部分 线
单击 标签栏，可以对尺寸线和尺寸界线进行更改。尺寸线可以对其颜色、线型、线宽、超出标记、基线距离等多个方面进行编辑，所有设置项保持默认设置即可。在尺寸界线的设置中，对其颜色、线型、线宽等选择项保持默认，调整尺寸界线超出尺寸线的距离为2.5，起点偏移量为2，如图7-18所示。

## Slide 28
图7-18 长度标注：线

## Slide 29
第三部分 文字
单击 选项卡，调整文字样式为“3.5号字”，再调整文字从尺寸线偏移量，依然在文字选项中，修改文字“从尺寸线的偏移量0.625”为0.5，目的是为了避免文字和尺寸线重合，以便能够清晰显示。
当然，在文字选项中还有一些可以调整的项目，比如文字位置，水平方向和垂直方向也可以进行调整，文字的对齐方式也可以调整，只是默认情况就可以符合要求，如图7-19所示。

## Slide 30
图7-19 长度标注：文字

## Slide 31
第四部分 调整
单击 ，在调整选项里，可以调整当文字不在默认位置上时文字的位置，点选“尺寸线上方不带引线”。这里设置有利于调整文字的位置。若前面新建文件的时候没有打开注释性，可以在调整中勾选注释性，如图7-20所示。

## Slide 32
图7-20 长度标注：调整

## Slide 33
第五部分 主单位设置
单击 ，主单位的精度设置为“0”即可，如图7-21所示。

## Slide 34
图7-21 长度标注：主单位

## Slide 35
第三步，调整完成，单击 ，返回，此时在左侧的列表中就出现了“3.5号字”样式，单击 ，将建筑样式置为当前样式，如图7-22所示。单击 ，关闭尺寸样式管理器。
图7-22 标注样式管理器

## Slide 36
2、半径标注样式的创建
根据建筑制图规范，半径的尺寸线应一端从圆心开始，另一端画箭头指向圆弧，半径数字前应加注半径符号“R”。所以对球、圆弧进行半径标注的时候需要对标注样式进行更改，创建新的标注样式。
以“ISO-25”为基础样式创建新的标注样式。样式名称为半径标注，勾选注释性，如图7-23所示。
图7-23 创建半径标注

## Slide 37
然后单击“继续”，设置文字样式为“3.5号字”，文字高度为3.5，其它项保持默认即可，单击“确定”完成标注样式的新建。
3、直径标注样式的创建
标注圆的直径尺寸时，直径数字前应加直径符号“Φ”。在圆内标注的尺寸线应通过圆心，两端画箭头指至圆弧。直径的标注样式和前面的几种标注也不一样，所以需要新建一个直径的标注样式。
键盘输入“D”打开标注样式创建面板，单击新建，以“ISO-25”为基础样式新建一个标注样式命名为直径标注，如图7-24所示。

## Slide 38
图7-24 创建直径标注
然后单击“继续”，设置文字样式为“3.5号字”，文字高度为3.5，其它项项保持默认即可，单击“确定”完成标注样式的新建。

## Slide 39
4、角度标注样式的创建
角度的尺寸线应以圆弧表示。该圆弧的圆心应是该角的顶点，角的两条边为尺寸界线。起止符号应以箭头表示，如没有足够位置画箭头，可用圆点代替，角度数字应沿尺寸线方向注写。以“ISO-25”基础样式创建新的标注样式，命名为“角度标注”，勾选注释性，如图7-25所示。

## Slide 40
图7-25 创建角度标注
然后单击“继续”，设置文字样式为“3.5号字”，文字高度为3.5，其它项项保持默认即可，单击“确定”完成标注样式的新建。

## Slide 41
5、弧长标注样式的创建
根据建筑制图统一标准，标注圆弧的弧长时，尺寸线应以与该圆弧同心的圆弧线表示，尺寸界线应指向圆心，起止符号用箭头表示，弧长数字上方应加注圆弧符号，以角度标注为基础样式新建标注样式，命名为“弧长标注”，如图7-26所示。

## Slide 42
图7-26 创建弧长标注
然后单击“继续”，更改“符号和箭头”，修改弧长符号为“标注文字的上方”即可，如图图7-27所示。

## Slide 43
图7-27 弧长标注：符号和箭头

## Slide 44
7.2.3 标注样式的使用
不同标注需要使用不同的标注样式，在每次使用相应的标注样式时，一定要把要使用的标注样式置为当前，这样才会得到想要的标注效果，下面为各标注样式的使用方法。
1、（Dim Linear）线性标注
（1）执行“D”命令，将线性标注置为当前，关闭标注样式管理器，然后键盘输入“DLI”，确定，或单击 图标，执行“Dim Linear”线性标注命令。线性标注表示标注指定两点之间的“X”轴或“Y”轴之间的距离。
（2）指定两点作为标注的起点和结束点。
（3）如果需要可以根据动态输入中的提示输入指定尺寸线位置的参数。
（4）指定尺寸线的位置后可得到如图7-28所示的标注。

## Slide 46
2、DAL（Dim Aligned）对齐标注
（1）键盘输入“DAL”，确定，或单击 图标，执行“Dim Aligned”对齐标注命令。对齐标注表示标注指定两点之间的距离。
（2）指定两点作为标注的起点和结束点。
（3）如果需要可以根据动态输入中的提示输入指定尺寸线位置的参数。
（4）指定尺寸线的位置后可得到如图7-29所示的标注

## Slide 47
3、DCO（Dim Continue）连续标注
连续标注是首尾相连的多个标注。利用现有标注的第二条尺寸延伸线的原点作为第一条尺寸延伸线的原点进行标注。
因而必须注意，在创建连续或基线标注之前，必须创建线性、对齐或角度标注。
在建筑设计中均采用连续标注。
如图7-30所示图形的标注步骤为：
（1）执行“DLI”线性标注，或者单击 图标，标注第一个尺寸即：990位置。
（2）执行“DCO”连续标注，或单击 图标。
（3）指定窗户右侧点，继续指定墙体右角点。
（4）两次回车确定，结束命令，可得到如图7-30所示的标注。

## Slide 48
基线标注和连续标注都是从上一个尺寸延伸线处测量的，除非指定另一点作为原点。

## Slide 49
4、DBA（Dim Baseline）基线标注
基线标注是自同一基线处测量的多个标注。与连续标注不同，基线标注的每一个尺寸都是以第一条尺寸线的基线为依据，这在建筑工程图形中应用较少，而在电子、机械、制造等行业中应用较多。根据建筑制图规范，图样轮廓线以外的尺寸界线，距图样最外轮廓之间的距离，不宜小于10mm。平行排列的尺寸线的间距，宜为7mm～10mm，并应保持一致，所以基线标注时需要在以前的建筑标注样式上面将基线间距改为10。在进行角度标注的时候将标注样式中的基线距离改为500。

## Slide 50
执行基线标注的步骤和连续标注的步骤是一样的，前提是都要有线性标注、对齐标注或者角度标注。可自当前任务的最近创建的标注中以增量方式创建基线标注。
如图7-31所示图形的标注步骤为：
（1）执行“DLI”线性标注，或者单击 图标，标注第一个尺寸即：1193位置。
（2）执行“DBA”基线标注，或单击 图标。
（3）指定窗户右侧点，继续指定墙体右角点。
（4）回车确定，结束命令，就得到如图7-31所示的标注。

## Slide 51
图7-31 基线标注
可以在键盘输入“Dimdli”命令，输入相应的数值可以快速调整基线间距。

## Slide 52
5、DRA（Dim Radius）半径标注
（1）执行“D” 命令，将半径标注样式置为当前，关闭标注样式管理器。
（2）键盘输入“DRA”，确定，或单击 标注半径，来标注圆或者圆弧的半径。
（3）根据命令提示窗口中的提示选择圆或者圆弧。
（4）如果需要可以根据动态输入中的提示输入指定尺寸线位置的参数。
（5）指定标注尺寸线的位置后可得到如图7-32所示的标注。
图7-32半径标注

## Slide 53
6、DDI（Dim Diameter）直径标注
（1）执行“D” 命令，将直径标注样式置为当前，关闭标注样式管理器。
（2）键盘输入“DDI”，确定，或单击 图标，标注圆或者圆弧的直径。
（3）根据命令提示窗口中的提示选择圆或者圆弧。
（4）如果需要可以根据动态输入中的提示输入指定尺寸线位置的参数。
（5）指定标注尺寸线的位置后可得到如图7-33所示的标注。
图7-33直径标注

## Slide 54
7、DAN（Dim Angular）角度标注
（1）执行“D” 命令，将角度标注样式置为当前，关闭标注样式管理器。
（2）键盘输入“DAN”，确定，或单击 图标，标注两条线的夹角，一段圆弧的角度或者标注圆上的两点之间的角度。
（3）根据命令窗口中的提示选择两条非水平线、圆上的两点或者圆弧等。
（4）根据提示指定标注弧线位置后可得到如图7-34所示的标注。
图7-34角度标注

## Slide 55
8、DAR（Dim Arc）弧长标注
（1）执行“D” 命令，将弧长标注样式置为当前，关闭标注样式管理器。
（2）键盘输入“DAR”，确定，或单击 图标，标注圆弧的长度或者PL线的圆弧段的长度，一段圆弧的角度或者标注圆上的两点之间的角度。
（3）根据命令窗口中的提示选择圆弧或弧段。
（4）根据提示指定标注弧线位置后可得到如图7-35所示的标注。
图7-35弧长标注

## Slide 56
9、QDIM（Dim Quick）快速标注
快速标注是指可以通过一次选择多个图形对象标注，这是非常快速有效的方法，尤其是针对基线标注、连续标注以及标注一系列圆或者圆弧的直径、半径、圆点等。
如图7-36所示，均为快速标注的结果。

## Slide 57
（1）进行标注时，将相对应的标注样式置为当前，然后执行命令“Qdim”或单击 快速标注。
（2）选择需要快速标注的图形对象，通常使用单选、窗口、交叉窗 口或者栅栏选择，确定。
（3）选择需要标注的项目，在命令提示行有连续(C)/并列(S)/基线(B)/坐标(O)/半径(R)/直径(D)/基准点(P)/编辑(E)/设置(T)等项目，输入需要选择项目的首字母。
（4）指定尺寸线的位置。
创建系列基线或连续标注，或者为一系列圆或圆弧创建标注时，此命令特别有用。

## Slide 58
完成的标注尺寸线，有时候还需要调整相应的位置或者文字的内容等，通常情况下对于尺寸标注的组成、尺寸线、尺寸界线、文字等位置都可以通过夹点编辑来进行修改。
如图7-37所示，通过调整夹点1和5可以调整尺寸界线的位置，尺寸界线移动了，尺寸线上的文字也是动态变化的。
调整夹点2和4，水平方向不会发生任何变化，而垂直方向移动则尺寸线可以跟随移动位置，可以调整尺寸线的位置。
调整夹点3，可以任意调整文字的位置，注意不要受对象捕捉的影响。
7.2.4 尺寸标注的编辑修改

## Slide 59
而如果要调整尺寸线上面的文字的内容，可以有两种方法，一是双击尺寸标注。
另一种方法是执行“ED”（edit文字编辑）命令，单击文字，得到如图7-38（a）所示。在文本框中输入需要的数值即可，同时Ribbon功能区自动打开“文字编辑器”面板，可以执
行文字的更多编辑操作，这里更改为2000，然后在空白处单击左键，在按回车完成。尺寸线上的文字更改完成，如图7-38（b）所示。

## Slide 60
7.2.5 尺寸标注在实例中具体使用
本小节来学习一下尺寸标注的具体使用方法，以第三章已经讲解并制作出的平面图和立面图为例进行讲解。
一 、雅间平面图的标注
绘制如图7-39所示雅间平面图的标注：
图7-39雅间平面图的标注

## Slide 61
具体绘制步骤如下：
第一步：打开雅间平面图，为了标注的美观，首先为标注作辅助线，将墙线的辅助线分别向外偏移800，再将偏移出来的线分别向外偏移500，再将左右两边的线向外进行偏移500，如图7-40所示。
图7-40绘制标注辅助线

## Slide 62
第二步：执行“D”标注样式命令，创建各标注样式，将“长度标注”置为当前，如图7-41所示。
图7-41标注样式管理器

## Slide 63
第三步：先绘制左右两边的第一条标注，这里先将注释比例调为1:100，执行“QDIM”快速标注命令，进行框选，如图7-42所示，然后确定，这时命令提示行提示指定尺寸线位置，“F3”打开对象捕捉命令，进行捕捉，捕捉第一条辅助线，如图7-43所示，另一边同样的方法进行标注，得到如图7-44所示，点击标注出来的“240”，选择夹点，调整文字位置，最终如图7-45所示。
图7-42快速标注

## Slide 64
图7-43指定尺寸线位置

## Slide 65
图7-44标注完成

## Slide 66
图7-45调整标注文字位置

## Slide 67
第四步：接着绘制第二条标注，执行“DLI”线性标注命令，进行捕捉标注，如图7-46所示，接着执行“DCO”连续标注命令，进行捕捉，如图7-47所示，其它三面用同样的方法进行标注，得到如图7-48所示效果，然后对部分标注文字进行位置调整，最终如图7-49所示。
图7-46线性标注

## Slide 68
图7-47连续标注

## Slide 69
图7-48标注完成

## Slide 70
图7-49调整标注文字位置

## Slide 71
第五步：绘制最外面的一条标注，执行“DLI”线性标注命令，捕捉墙线最外边界，最终如图7-50所示。
图7-50线性标注

## Slide 72
第六步：绘制完成后，将第一步所做的辅助线全部删除，执行“E”删除命令，选择第一步所画的辅助线，最终效果如图7-51所示。
图7-51删除辅助线

## Slide 73
、雅间立面图的标注
绘制如图7-52所示雅间立面图的标注：
图7-52雅间立面图的标注

## Slide 74
具体绘制步骤如下：
第一步：打开雅间立面图，同样为了标注的美观，首先绘制辅助线，绘制方法和平面图一样，效果如图7-53所示。
图7-53绘制标注辅助线

## Slide 75
第二步：执行“D”标注样式命令，创建各标注样式，将“长度标注”置为当前，如图7-54所示。
图7-54标注样式管理器

## Slide 76
第三步：先绘制左右两边的第一条标注，将注释比例调为1:100，执行“QDIM”快速标注命令，进行框选，如图7-55所示，然后确定，这时命令提示行提示指定尺寸线位置，“F3”打开对象捕捉命令，进行捕捉，捕捉第一条辅助线，如图7-56所示，另一边同样的方法进行标注，得到如图7-57所示，然后对部分标注文字进行位置调整，最终如图7-58所示。
图7-55快速标注

## Slide 77
图7-56指定尺寸线位置

## Slide 78
图7-57标注完成

## Slide 79
图7-58调整标注文字位置

## Slide 80
第四步、接着绘制第二条标注，执行“DLI”线性标注命令，进行捕捉标注，然后对部分标注文字进行位置调整，最终如图7-59所示。
图7-59线性标注

## Slide 81
第五步：绘制完成后，将第一步所做的辅助线全部删除，执行“E”删除命令，选择第一步所画的辅助线，最终效果如图7-60所示。
图7-60删除辅助线

## Slide 82
命令内容 | 英文全称 | 快捷方式
文字样式 | Style | ST
单行文字 | Text | DT
多行文字 | Mtext | MT，T
标注样式管理器 | Dimstyle | D
线性标注 | Dim Linear | DLI
对齐标注 | Dim Aligned | DAL
连续标注 | Dim Continue | DCO
基线标注 | Dim Baseline | DBA
半径标注 | Dim Radius | DRA
【命令回顾】
直径标注 | Dim Diameter | DDI
角度标注 | Dim Angular | DAN
弧长标注 | Dim Arc | DAR
快速标注 | Dim Quick | QDIM
文字编辑 | Ddedit | ED