## Slide 1: 第三章 绘制图形基本命令讲解

## Slide 2
【学习提示】
本章节将通过学习绘图基本命令来逐渐学习绘制建筑图形，这些命令都是绘图中的基础命令，只有熟练掌握这些基本的绘图命令，才能绘制出复杂的建筑图形，读者要领会这其中的方法。
3.1 直线 L (Line)
“L”（Line）直线命令是AtuoCAD绘图最基础的命令，直线命令通过指定起点和终点来绘制。

## Slide 3
3.1.1绘制直线
“L”（Line）直线命令是AtuoCAD绘图最基础的命令，直线命令通过指定起点和终点来绘制。执行 L 命令，回车或空格确认命令，如图3-1所示，命令提示行提示：“指定第一个点”，单击鼠标左键，完成指定第一个点。
图3-1 命令提示行

## Slide 4
图3-2所示，再通过前面学过的三种坐标方式或者单击左键确定第二个点，回车或空格确认命令，一条直线即绘制完成。
图3-2 命令提示行

## Slide 5
3.1.2实例:利用直线命令绘制四人餐桌
下面通过另一种方法绘制四人餐桌图案：
图3-3 四人餐桌

## Slide 6
执行“L”直线命令，命令行提示指定第一点，输入矩形的第1点坐标（0，0），确定，第2点向右移动光标，输入距离1500，确定，第3点向上移动光标，输入距离750，确定，第4点向左移动光标，输入距离1500，确定，使用对象捕捉点击最后一点，确定，完成图形，按照同样的方式再依次绘制其余四个正方形，就得到图3-3所示图形。

## Slide 7
【命令步骤】
命令:L
LINE 指定第一点:（0,0）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 开> 1500（打开正交模式）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 750（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 1500（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
命令: l LINE 指定第一点:（175,-550）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 开> 450（打开正交模式）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）

## Slide 8
命令: l LINE 指定第一点:（875,-550）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 开> 450（打开正交模式）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
命令: l LINE 指定第一点:（175,850）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 开> 450（打开正交模式）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）

## Slide 9
命令: l LINE 指定第一点:（875,850）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 开> 450（打开正交模式）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 450（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）

## Slide 10
3.2. 多段线 PL（Pline）
“PL”（Pline多段线）的应用较广，可以绘制多种图形，执行PL命令，确认并任意指定第一点，如图3-4所示,很多图案的绘制要输入子命令。
图3-4 命令提示行

## Slide 11
这里列举了五种常用类型，在执行命令过程中，选择合适的子项目，进行设置 后才可以绘制不同样式的图形,如图3-5所示。
图3-5多段线

## Slide 12
（1）命令行输入“PL”，确定，要求指定图形的点，任意给定几个点就可以得到如图3-5所示的1图。
（2）重复执行Pl命令，任意给定第一点，然后输入“W”（Width），设置线的宽度。请注意，一条线段有两个点，起点和终点，那么确定线的宽度就会有起点宽度和终点宽度，因而接着给定起点宽度比如10，确定，终点宽度也是10，确定，这样就可以继续给定任意几个点而得到如图3-5所示的2图。

## Slide 13
（3）重复执行“PL”命令，任意给定第一点，输入“W”（Width），确定，更改线宽为0，确定，打开正交模式，指定下一点输入800，然后再输入“W”（Width），确定，设置宽度，起点宽度输入30，确定，端点宽度为0，确定，然后向起点方向指定另外一点输入600，形成如图3-5所示的3图的箭头样式，确定。注意此时要保证在正交模式打开的情况下绘制图形。

## Slide 14
（4）重复执行“PL”命令，任意给定第一点，输入“W”（Width），更改线宽为0，确定，画一段3000长的水平线段，再输入“A”（Arc），确定，此时多段线成为圆弧段，指定圆弧的下一点输入（@0，-1000），然后再输入“L”（Line），确定，指定下一点输入3000，绘制直线段，再次输入“A”（Arc），捕捉起点作为圆弧的结束点，回车结束得到如图3-5所示的4图。
（5）重复执行“PL”命令，任意给定第一点，输入“W”，确定，更改线宽为30，确定，指定起点，然后输入“A”，确定，给定圆弧终点输入（@0，-2000），然后捕捉起点，确定。这样就可以得到如图3-5所示的5图。

## Slide 15
3.3 圆 C（Circle）
C为创建圆的命令，执行圆C命令，确定，如图3-6所示命令提示行提示“指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]”，在绘图区随意点击一点，确定圆心。
图3-6命令提示行

## Slide 16
如图3-7所示，然后一是指定半径或直径，输入圆的半径500。
图3-7指定半径

## Slide 17
如图3-8所示，完成圆的创建。
图3-8完成绘制

## Slide 18
如果已知三个圆，需在再绘制一个圆与这三个圆相切，如图3-9所示，那么使用常规的绘制方法不能够实现。
根据分析可知三个切点，那么可以使用“三点”的绘制方式。
执行C圆命令，输入3P，确定，使用对象快捷捕捉依次捕捉三个圆的切点，即可完成这个圆的绘制，如图3-10所示。
图3-9三圆相切
图3-10绘制完成

## Slide 19
3.4 矩形 REC（RECTANG）
REC为绘制矩形的命令。执行Rec矩形命令，如图3-11所示，命令提示行提示：“指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]”，中括号中这五个可选项中标高和厚度这两个是三维图形中使用的，这里不做讲解，其他三个都是二维图形中常用的一些命令。
图3-11命令提示行

## Slide 20
利用矩形命令，可以绘制如图3-12所示的四种图形，方法是执行矩形命令过程中，通过选取子命令来设置矩形的倒角、圆角、线宽等步骤。
图3-12矩形绘制四种图形

## Slide 21
（1）命令行输入“REC”，确定，指定第一角点，任意给定，然后指定对角点，输入对角点坐标（600，300） ，就可以得到如图3-12所示的1图。
（2）重复执行命令，直接按空格键，先不要指定第一角点，而是先输入W（width），确定，更改线宽，输入值30，确定。然后指定第一角点，任意给定，再指定对角点，输入对角点坐标（600，300） ，就可以得到如图3-12所示的4图。

## Slide 22
（3）按空格键，再次重复矩形命令，输入“W”（Width），更改线宽为0，确定，然后输入“C”（Chamfer），确定，指定切角的第一段距离，输入100，确定，指定切角的第二段距离，默认也是100，改为50，确认。指定第一角点，任意给定，然后指定对角点，输入对角点坐标（600,300） ，就可以得到如图3-12所示的2图。
（4）继续重复矩形命令，输入“F”（Fillet），确定，设置圆角，指定圆角的半径，输入100，确定。指定第一角点，任意给定，然后指定对角点，输入对角点坐标（600,300），就可以得到如图3-12所示的3图。

## Slide 23
3.5 正多边形 POL（Polygon）
3.5.1 POL正多边形的绘制
正多边形的绘制可以通过圆和构造线做辅助线而找到相应的点，然后连接各点得到。事实上在AutoCAD中提供了简洁命令来绘制多边形，即“POL”（Polygon）多边形命令。二维图形中常用的一些命令。

## Slide 24
前面学习了直线、构造线、圆等图形在AutoCAD中绘制的“原理”，那么正多边形如何确定呢？正多边形的确定比较复杂，在AutoCAD中，巧妙的运用了正多边形与圆的位置关系，即内接关系（图3-13）和外切关系（图3-14）。
图3-13 内接正对多边形
图3-14 外切正多边形

## Slide 25
执行这一命令需要注意以下四个步骤：键盘输入“POL”多边形命令，确定，第一步确定边数，第二步确定多边形的形心，第三步，确定内接关系（I）或外切关系（C），第四步，确定多边形的半径。
第一步，绘制一个圆，半径为2000。执行CO复制命令，点击选择圆，确定，提示指定基点，对于基点的理解就相当于在现实生活中搬运东西时手拿的那个点，这里只需要在屏幕中点击任意点即可，打开正交模式（如果不要求在同一水平位置可以不打开），向右移动鼠标，如图3-15所示，单击任意点即可。

## Slide 26
图3-15 复制

## Slide 27
【命令步骤】
命令: C
CIRCLE
指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]:(任意点)
指定圆的半径或 [直径(D)] <2000.0000>: 2000 （空格）
命令: CO
COPY
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
当前设置: 复制模式 = 多个
指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移>: （任意点）
指定第二个点或 [阵列(A)] <使用第一个点作为位移>: <正交 开>
指定第二个点或 [阵列(A)/退出(E)/放弃(U)] <退出>: （任意点）

## Slide 28
第二步，在第一个圆内部绘制内接多边形。键盘输入“POL”多边形命令，确定，输入边数8，确定，鼠标左键单击圆的圆心，作为多边形的形心，输入I，确定，表示与圆内接，输入半径2000，确定，得到多边形如图3-13所示。
第三步，在第二个圆外部绘制外切多边形。键盘输入“POL”多边形命令，确定，输入边数8，确定，鼠标左键单击圆的圆心，作为多边形的形心，输入C，确定，表示与圆外切，输入半径2000，确定，得到多边形如图3-14所示。

## Slide 29
【命令步骤】
命令: POL
POLYGON 输入边的数目 <8>:（空格）
指定正多边形的中心点或 [边(E)]: （捕捉圆心）
输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] : I （空格）
指定圆的半径: 2000（空格）
第三步，在第二个圆外部绘制正多边形。得到多边形如图3-2所示。
【命令步骤】
命令: pol
POLYGON 输入边的数目 <8>:（空格）
指定正多边形的中心点或 [边(E)]: （捕捉圆心）
输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] : C （空格）
指定圆的半径: 2000（空格）

## Slide 31
3.5.2 利用POL正多边形绘制八人圆桌
在上一章学习了利用构造线等分圆的方式绘制八人圆桌，学习了POL绘制正多边形命令后，可以利用它来绘制一个八人圆桌。
第一步，先绘制一个半径分别为800和1100的同心圆。

## Slide 32
【命令步骤】
命令: C
CIRCLE指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)
/切点、切点、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)]:800
命令: C
CIRCLE指定圆的圆心
或 [三点(3P)/两点(2P)
/切点、切点、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)]:1100
第二步，在大圆内绘制一个
内接于圆的正八边形。
得到图形如图3-16所示。
图3-16

## Slide 33
【命令步骤】
命令: POL
POLYGON 输入侧面数 <4>: 8
指定正多边形的中心点或 [边(E)]:
输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <I>: I
指定圆的半径: 1100
第三步，以正八边形的
各个顶点为圆心，
绘制半径为200的圆作为椅子。
【命令步骤】
命令: C
CIRCLE指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]:
指定圆的半径或 [直径(D)]:200
重复执行上一命令，绘制完成其他七把椅子。然后将半径为1100的圆和正八边形删除，这样就得到了一张八人圆桌。绘制完成后如3-17图所示。
图3-17

## Slide 34
3.5.3 POL命令深入讲解
前面学过，正多边形Pol命令是创建等边闭合多段线。用户可以指定多边形的各种参数，包含边数。如图3-18所示显示了内接和外切选项间的差别。
图3-18正多边形

## Slide 35
执行正多边形Pol命令，如图3-19所示，命令提示行提示指定多边形的边数，这个边数范围是 3-1024，输入6，绘制正六边形，会提示指定正多边形的中心点或边，如图3-20所示。
图3-19输入边数
图3-20指定中心点

## Slide 36
在知道正多边形边长的情况下可以选择“边”的命令，但大多数情况是不知道正多边形的边长的，一般是借助圆来绘制正多边形。继续上面的绘制，通过指定中心点的方式绘制正多边形。如图3-21所示，通过捕捉圆心，指定中心点。
图3-21捕捉圆心

## Slide 37
然后命令提示行提示将要绘制的正多边形与圆的关系：内接还是外切，如图3-22所示。
图3-22输入选项

## Slide 38
选择内接于圆，确定，命令提示行这时候会提示指定圆的半径，指定圆半径的方式有两种，一是通过鼠标点击，捕捉圆周上的点指定半径，用这种定点指定半径的方式，可以决定正多边形的旋转角度和尺寸，如图3-23所示。
图3-23完成绘制

## Slide 39
指定圆半径的另一种方式是直接输入半径，如图3-24所示，输入圆的半径600，确定，完成绘制正六边形，如图3-25所示。
图3-24输入半径
图3-25完成绘制
通过这两种指定圆半径的方式可以看出，通过指定点的方式可以确定正多边形的旋转角度和半径；通过输入半径的方式则只能指定正多边形的尺寸，不能确定正多边形的旋转角度。

## Slide 40
3.6圆弧 A (Arc)
AutoCAD给我们提供了多种绘制圆弧的方式，用户可以根据已知的条件选择合适的绘制圆弧的方式，在这里详细讲述两种常用的绘制圆弧的方式。接下来以门扇为例讲解两种绘制圆弧的步骤：
方法一：首先绘制一个900X50的矩形作为门扇。执行REC矩形命令，提示指定第一个角点，鼠标左键单击如图3-27所示点1处，提示指定另一个角点，确保开启动态输入，输入第二个点的相对坐标值（-900，-50）。接下来绘制一个1/4圆弧代表门开启的方向，执行A圆弧命令，如图3-26所示，命令提示栏提示指定圆弧的起点，鼠标点击如图3-27所示的点2作为圆弧的起点，根据提示，默认的情况需要指定第二个点，但是这个圆弧上除了起点与终点我们能确定之外，其余的点都不能确定，所以输入“C”（圆心），鼠标点击点1，作为圆心，根据提示点击点3做为终点。

## Slide 41
图3-26 命令提示栏
图3-27 墙角
图3-28 绘制门

## Slide 42
方法二：绘制矩形命令不变，执行A命令，命令提示栏给出两个选项：指定圆弧的起点或圆心C，这里选择圆心1点，输入C并确认命令，命令提示栏提示：指定圆弧的起点，鼠标左键单击2点，打开正交模式F8，同时摁下Ctrl键，点击鼠标左键即可完成门扇圆弧的绘制。

## Slide 43
【命令回顾】
命令内容 | 英文全称 | 快捷方式
直 线 | Line | L
多 段 线 | Pline | PL
圆 | Circle | ML
矩 形 | Rectang | REC
正多边形 | Polygon | POL
圆 弧 | Arc | A