## Slide 1: 第九章 室内AutoCAD建筑平面图的绘制

## Slide 2
【学习提示】
本章主要介绍建筑平面图的绘制步骤，并且利用前面所学的的基础及提升的知识，结合基本绘图、修改、快速绘图等操作来进行建筑平面图的绘制。明确绘图的思路和方法，有效的分析图形，简化作图过程，提高绘图速度。
9.1 建筑室内平面图的绘制步骤
建筑平面图的绘制步骤如下：
（1） 创建新图形；
（2） 绘制轴网；
（3） 绘制柱子（如果没有柱子，则从下一步开始）；
（4） 绘制墙线辅助线；
（5） 绘制墙线；
（6） 绘制门窗辅助线，开门窗洞口；
（7） 绘制门窗；
（8） 绘制楼梯、台阶等其它建筑构件；
（9） 给图形添加注释；
（10）插入图框；
（11）图形清理。

## Slide 3
下面通过绘制建筑室内平面图，如图9-1所示，详细介绍利用AutoCAD 2016绘制建筑平面图的具体步骤。
图9-1 建筑室内平面图

## Slide 4
9.2 建筑室内平面图的绘制实例详解
9.2.1 设置绘图环境
（1）打开随书光盘“建筑样板.dwt”的样板文件，得到新建立的文件，并使用该样板图设置好的绘图环境。
（2）保存文件，将新文件保存为“建筑平面图”。
9.2.2 绘制轴线的辅助线
（1）设置轴线图层为当前图层，执行“L”线命令，绘制一条长度为19000的水平直线，重复执行线命令，绘制一条长度为11000的垂直直线，起点在水平辅助线的左端且与之相交。
（2）执行“O”偏移命令，将水平辅助线向上依次偏移900、3600、3600、600，再将垂直辅助线向右依次偏移4200、2400、2400、1800、900、4500，如图9-2所示。

## Slide 5
图9-2 绘制轴网

## Slide 6
（3）根据墙体的形状修改轴线，从图9-1中可以看出上方没有5号轴线，下方没有4号和6号轴线，左侧没有A和E轴线，右侧没有B和D轴线，因此拖动轴线的夹点修改上述轴线的长短，如图9-3所示。
图9-3 修改轴网

## Slide 7
9.2.3 绘制墙线的辅助线
在这里墙体辅助线的绘制分三部分完成。
（1）将图层切换至辅助线图层。
（2）左侧部分辅助线的绘制：执行“O”偏移命令，将B轴线向上偏移2400,D轴线向下偏移2400，为了使图看起来美观，将偏移得到的两条辅助线执行“S”拉伸命令，将副轴线拉伸至合适位置，得到卫生间和客房的墙体辅助线。如图9-4所示。
（3）右侧墙体辅助线的绘制：执行偏移命令，将4号轴线向右偏移1500，将C辅助线向上偏移2100得到主卧卫生间墙体位置的辅助线，为了使图看起来比较美观，将偏移得到的两条辅助线执行“S”拉伸命令，将辅助线拉伸至合适的位置。如图9-4所示。

## Slide 8
图9-4 绘制墙线辅助线

## Slide 9
9.2.4 绘制墙体
（1）设置墙线图层为当前图层。
（2）执行“ML”命令，设置“样式=Q；比例=240；对正=无”，起点捕捉左下角轴线的交点，逆时针绘制外围墙体，按照轴线走向绘制墙线，为了墙体节点可以打开，尽量是出现T型节点和十字型节点，如图9-5所示。

## Slide 10
图9-5 绘制墙线

## Slide 11
（3）更改多线设置“比例=120，对正=无”，捕捉轴线的交点，绘制细部1、2、3号墙体，所有墙体绘制完成，如图9-6所示。
图9-6 绘制墙线

## Slide 12
（4）最后将绘制完的墙体进行修改，在多线上任意位置双击鼠标左键，打开多线编辑工具对话框，选择“T形打开”对墙体T形相交的地方进行修改，或选择“角点结合”对墙体角点相交处进行修改，如图9-7所示。
图9-7 打开墙线

## Slide 13
9.2.5 绘制门窗辅助线、开门窗洞口
（1）设置辅助线图层为当前图层。
（2）绘制窗洞口辅助线，执行“L”命令，在左下角和右下角轴线处分别绘制一条2000的辅助线，执行“O”偏移命令，左侧分别向上偏移900、1800、900、900、1800、900，右侧分别向上偏移1050、2400、1050、1200、1800、1200，窗洞口辅助线即绘制完成，如图9-8所示。

## Slide 14
图9-8 窗辅助线

## Slide 15
（2）绘制门洞口辅助线，执行“L”命令，分别在图示1至8轴线处绘制一条长1000左右的门洞辅助线，如图9-9所示。
执行“O”偏移命令，1处辅助线向上偏移180、900，向下偏移180、900，2处辅助线向左偏移180、900，3处向右偏移180、900，4处向上偏移180、900，5处向右偏移180、900，6处下偏移180、900，7处向左偏移180、900，8处向右偏移300、1000，即可绘制出门洞的辅助线，如图9-10所示。

## Slide 16
图9-9 门辅助线1

## Slide 17
图9-10 门辅助线2

## Slide 18
(3)执行“TR”命令，在门窗位置处打开门窗的洞口，如图9-11所示。
图9-11 开门窗洞口

## Slide 19
9.2.6 绘制门窗
窗户的绘制：
（1）设置窗户图层为当前图层。
（2）执行“ML”多线命令，设置“样式=C；对正=上；比例=240”，捕捉墙线中点与辅助线的交点从下往上来绘制左侧的窗户。再设置“样式=C；对正=下；比例=240”，捕捉1点为起点，向右移动十字光标输入600，再向下移动十字光标输入1800，再捕捉2点结束绘制，即可绘制出一个飘窗，同样，执“ML”命令，设置不变，捕捉3点为起点，向右移动十字光标输入600，再向下移动十字光标输入1800，再捕捉4点结束绘制，即可完成右侧飘窗的绘制，如图9-12所示。

## Slide 20
图9-12 绘制窗户

## Slide 21
门的绘制：利用样板中带有的门图块，将门插入，尺寸与方向需要利用“RO”、“MI”命令进行调整。
（1）设置门图层为当前图层。
（2）执行“I”插入命令，从浏览中选择样板中提供的门图块，如图9-13所示，根据门框大小调整比例，1至8号门尺寸均为900，均修改为0.9，入户门为1000，比例不用修改，将图块插入到图中任意位置，再执行“C”复制命令，在各个门的位置处放置门，如图9-14所示。

## Slide 22
图9-13 插入门图块

## Slide 23
图9-14 复制门

## Slide 24
（3）将8位置处的门执行“MI”镜像（命令行提示要删除源对象）；将1、5位置处的门执行“RO”旋转命令，旋转90度，3处的门旋转180度；7位置处的门，2、7先执行镜像再将镜像后的门旋转90度，得到如图9-15所示的门。
图9-15 调整门

## Slide 25
9.2.7 插入家具
家具是建筑室内平面图很重要的一部分，家具一般作为图块直接插入使用，将室内布置图层设置为当前图层，在平面图内部填充家具。执行“DC”命令（或Ctrl+2)打开设计中心找到合适的家具进行填充。学者也可以自己准备图库，选择合适的家具，利用“SC”、“M”、“RO”、“MI”等命令，根据图形的需要进行尺寸、方向、比例的调整，与门图块的插入步骤是一样的。插入完成后的效果如图9-16所示。

## Slide 26
图9-16 插入家具

## Slide 27
9.2.8 标注尺寸
首先标注第一道尺寸：
(1)设置标注图层为当前图层。
(2)打开辅助线图层，先标注左边第一道尺寸，执行“DLI”命令，选择1点和2点，指定尺寸界线长度，美观即可，再依次点击上面各个辅助线夹点；右侧、上侧、下侧同样的步骤，完成第一道尺寸线的标注，如图9-17所示。

## Slide 28
图9-17 第一道尺寸线标注

## Slide 29
(3) 第二道尺寸线的标注仅需要标注轴线尺寸，因此与第一道尺寸线的标注方法相同，先标注左侧，执行“DLI”命令，选择B、D轴线的夹点，指定尺寸界线长度，美观即可，依次点击选择其他的轴线夹点，右侧、上侧、下侧同样的步骤，由于上侧下侧没有细部尺寸，因此只需要标注轴线尺寸即可，最后完成第二道尺寸线的标注，如图9-18所示。

## Slide 30
图9-18 第二道尺寸线标注

## Slide 31
(4) 第三道尺寸线为总尺寸，以上侧为例，执行“DLI”命令，将十字光标放在1点处，再缓慢移动到2点处，即轴线顶端，即可捕捉与轴线同齐的3点，以同样的方式捕捉最右侧的第二个点，并指定尺寸界线长度，这样可以是绘制出的尺寸整齐美观，左侧、右侧、下侧同样的步骤，最后完成第三道尺寸线的标注，如图9-19所示。

## Slide 32
图9-19 第三道尺寸线标注

## Slide 33
（5）标注细部尺寸同样使用“DLI”“DCO”两个命令配合，根据图纸需要表达的尺寸内容进行细部尺寸标注，如细部墙体的尺寸，捕捉辅助线的夹点进行标注，标注结果如图9-20所示。
图9-20 细部尺寸线标注

## Slide 34
9.2.9 标注定位轴号
（1）设置轴号图层为当前图层，确定状态栏的注释比例为1:100。
（2）执行“I”插入命令，找到样板中轴号，插入到图中，轴号内部的数字或者字母要进行相应的改正。若要快速插入轴号，则可以插入一个轴号，利用“CO”复制其余的轴号，再修改内部的数字或者字母。如图9-21所示。

## Slide 35
图9-21 标注定位轴号

## Slide 36
9.2.10标注文字
（1）将文字图层设置为当前图层，确定状态栏注释比例为1:100，将文字样式改为5号字，执行“DT”单行文字命令，书写房间名称，再将文字样式改为“3.5号字”，书写门窗型号，如图9-22所示。

## Slide 37
图9-22 标注文字

## Slide 38
9.2.11 标注图名
（1）确定状态栏注释比例为1:100，将文字样式改为“7号字”，执行“DT”单行文字命令，书写文字内容“建筑室内平面图”，再将文字样式改为“5号字”书写“1:100”。
（2）在文字的下方执行“PL”多段线命令，改直线的宽度为60，绘制一条粗实线，再将线宽改为0，绘制一条细实线，调整至合适的位置。如图9-23所示。
图9-23 写图名

## Slide 39
9.2.12 插入图框
（1）执行“R”矩形命令，绘制尺寸为“59400,42000”的矩形，执行偏移命令将矩形向内偏移1000，然后选中矩形，点击图9-24中1处的点待点变红时向右拉伸，在命令提示行输入1500，确定；再双击矩形，选择线宽W在命令提示行输入100，更改内部框的线宽度。
（2）执行“Ｉ”插入命令，选择样板中的标题栏，插入至内部矩形的右下角（由于标题栏为一个属性块，点击确定插入时，提示行会显示标题栏中每项你要输入的内容，读者可根据实际情况进行输入，在这里采用默认的形式，另外也可双击标题栏的文字，对里面的内容进行修改），最终如图9-25所示。

## Slide 40
图9-24 绘制矩形

## Slide 41
图9-25 得到的图框

## Slide 42
9.2.13 图形清理
执行“PU”图形清理命令，在弹出的清理对话框中勾选“确认要清理的每个项目”和“清理嵌套项目”，如图9-26所示，完成后保存文件，效果如图9-1所示。
图9-26 清理

## Slide 43
图9-1 最终效果

## Slide 44
9.3 建筑室内顶棚平面布置图的绘制步骤
建筑室内顶棚平面布置图的绘制步骤如下：
（1） 创建新图形；
（2） 绘制轴网；
（3） 绘制柱子（如果没有柱子，则从下一步开始）；
（4） 绘制墙线辅助线；
（5） 绘制墙线；
（6） 绘制门窗辅助线，开门窗洞口；
（7） 绘制门窗；
（8） 绘制其它建筑构件；
（9） 给图形添加注释；
（10）插入图框；
（11）图形清理。
下面通过绘制建筑室内顶棚平面布置图，如图9-27所示，详细介绍利用AutoCAD 2016绘制建筑室内顶棚平面布置图的具体步骤。

## Slide 45
图9-27 顶棚平面布置图

## Slide 46
9.4 建筑室内顶棚平面布置图的绘制实例详解
9.4.1 设置绘图环境
（1）打开“建筑样板.dwt”的样板文件，得到新建立的文件，并使用该样板图设置好的绘图环境。
（2）保存文件，将新文件保存为“顶棚平面布置图”。
9.4.2 绘制轴线的辅助线
（1）设置轴线图层为当前图层，执行“L”线命令，绘制一条长度为15000的水平直线，重复执行线命令，绘制一条长度为14000的垂直直线，起点在水平辅助线的左端且与之相交。
（2）执行“O”偏移命令，将水平辅助线向上依次偏移600、6900、1800、3000，再次执行“O”偏移命令，于从下往上数第二条辅助线开始，向上偏移4500；然后将垂直辅助线向右依次偏移4500、2800、5100，再次执行“O”偏移命令，向右依次偏移2700、2400、2500，如图9-28所示。

## Slide 47
图9-28 绘制轴网

## Slide 48
（3）根据墙体的形状修改轴线，参考上节，拖动轴线的夹点修改上述轴线的长短，如图9-29所示。
图9-29 修改轴网

## Slide 49
9.4.3 绘制墙线的辅助线，
墙体辅助线的绘制分三部分完成。参考上一节内容，绘制墙线的辅助线，如图9-30所示。
图9-30 绘制墙线辅助线

## Slide 50
9.4.4 绘制墙体
（1）设置墙线图层为当前图层。
（2）执行“ML”命令，按照轴线走向绘制墙线，为了墙体节点可以打开，尽量是出现T型节点和十字型节点，如图9-31所示。对墙体进行修改，最终效果如图9-32所示。

## Slide 51
图9-31 绘制墙线

## Slide 52
图9-32

## Slide 53
（3）绘制如图9-33所示的圆弧部分：
图9-33
首先对圆弧部分进行绘制，执行“A”圆弧命令，根据命令提示行执行再执行“C”圆心命令，按住Shift单击鼠标右键，选择“两点之间的中点”，单击确定，然后依次单击如图9-34所示的1、2两点，确定圆心的位置，根据命令提示行再单击1、2两点（注意圆弧的方向），绘制出第一条圆弧线，如图9-35所示。继续执行圆弧命令，根据命令提示行执行再执行“C”圆心命令，按住Shift单击鼠标右键，选择“两点之间的中点”，单击确定，然后依次单击如图9-36所示的3、4两点，确定圆心的位置，根据命令提示行再单击3、4两点（同样注意圆弧的方向），绘制出第二条圆弧线，如图9-37所示。

## Slide 54
图9-34
图9-35

## Slide 55
图9-36
图9-37

## Slide 56
接下来对图9-37进行修改，选中如图9-38所示的两段墙体，执行“X”命令将墙体进行分解，然后执行“TR”命令，对图9-39所示部分进行修剪，最终得到如图9-33所示的效果。
图9-38

## Slide 57
图9-39

## Slide 58
9.4.5 绘制门窗辅助线、开门窗洞口
（1）设置辅助线图层为当前图层。
（2）绘制门窗洞口辅助线，如图9-40所示。

## Slide 59
图9-40 门窗辅助线

## Slide 60
(3)执行“TR”命令，在门窗位置处打开门窗的洞口。如图9-41所示。
图9-41 开门窗洞口

## Slide 61
9.4.6 绘制门窗
参考上一节内容，绘制门窗如图9-42所示。
与上一节不同的是该图中的门采用的是推拉门，而不是平开门；推拉门可以用“REC”矩形命令进行绘制（按照实际的尺寸），这里就不在进行介绍。

## Slide 62
图9-42 绘制门窗

## Slide 63
9.4.7 绘制造型轮廓线、灯饰和设备
造型轮廓线一般需要根据具体尺寸进行绘制；对于灯饰和设备等，学者可以自己准备图库，选择合适的灯饰与设备，利用“SC”、“M”、“RO”、“MI”等命令，根据图形的需要进行尺寸、方向、比例的调整，与之前图块的插入步骤是一样的。插入完成后的效果如图9-43所示。

## Slide 64
图9-43 插入灯具

## Slide 65
9.4.8 标注尺寸
尺寸的标注同上一节内容，这里就不在过多介绍，标注的最终效果如图9-44所示。

## Slide 66
图9-44 尺寸标注

## Slide 67
9.4.9 标注定位轴号
（1）设置轴号图层为当前图层，确定状态栏的注释比例为1:100。
（2）执行“I”插入命令，找到样板中轴号，插入到图中，轴号内部的数字或者字母要进行相应的改正。若要快速插入轴号，则可以插入一个轴号，利用“CO”复制其余的轴号，再修改内部的数字或者字母。如图9-45所示。

## Slide 68
图9-45 标注定位轴号

## Slide 69
9.4.10标注文字
将文字图层设置为当前图层，确定状态栏注释比例为1:100，将文字样式改为5号字，执行“DT”单行文字命令，书写装饰材料名称，再将文字样式改为“3.5号字”，书写门窗编号，如图9-46所示。

## Slide 70
图9-46 标注文字

## Slide 71
9.4.11 标注图名
（1）确定状态栏注释比例为1:100，将文字样式改为“7号字”，执行“DT”单行文字命令，书写文字内容“顶棚平面布置图”，再将文字样式改为“5号字”书写“1:100”。
（2）在文字的下方执行“PL”多段线命令，改直线的宽度为60，绘制一条粗实线，再将线宽改为0，绘制一条细实线，调整至合适的位置。如图9-47所示。

## Slide 72
图9-47 书写图名

## Slide 73
9.4.12 插入图框
（1）执行“R”矩形命令，绘制尺寸为“59400,42000”的矩形，执行偏移命令将矩形向内偏移1000，然后选中矩形，点击图9-48中1处的点待点变红时向右拉伸，在命令提示行输入1500，确定；再双击矩形，选择线宽W在命令提示行输入100，更改内部框的线宽度。
（2）执行“Ｉ”插入命令，选择样板中的标题栏，插入至内部矩形的右下角（由于标题栏为一个属性块，点击确定插入时，提示行会显示标题栏中每项你要输入的内容，读者可根据实际情况进行输入，在这里采用默认的形式，另外也可双击标题栏的文字，对里面的内容进行修改），最终如图9-49所示。

## Slide 74
图9-48 绘制矩形

## Slide 75
图9-49 得到的图框

## Slide 76
9.4.13 图形清理
执行“PU”图形清理命令，在弹出的清理对话框中勾选“确认要清理的每个项目”和“清理嵌套项目”，如图9-50所示，完成后保存文件，效果如图9-51所示。
图9-50 清理

## Slide 77
图9-51 最终效果