## Slide 1: 第二章 室内AutoCAD基本操作

## Slide 2
【学习提示】
在工程实践中，AutoCAD的优势在于能精确地绘制图形，因而才使得AutoCAD在建筑、机械、园林、规划、电子等行业内得以广泛的应用。而要使绘制的图形精确，必须熟练运用AutoCAD坐标体系和对象捕捉的功能。
2.1 AutoCAD坐标体系
AutoCAD为用户提供了多种坐标体系，其中有绝对坐标、相对坐标、相对极坐标和方向坐标。
下面利用直线命令来讲解坐标体系，如何确定一条直线呢？AutoCAD提供的方法是，指定直线的两个端点。而指定点的方式有很多种。

## Slide 3
2.1.1绝对坐标
在AutoCAD文件中，系统默认了坐标原点，也就是（0,0）点。
那么根据坐标原点的位置，图形中每一个位置都有一个坐标值，用（x，y）表示，x表示横向坐标，y表示纵向坐标。
由于绝对坐标输入方式运用较少，所AutoCAD2006开始，引入了动态输入的方式，在动态输入打开的状态下，默认的坐标输入方法为相对坐标，所以这里为了学习坐标的输入方法，需要先按功能键〈F12〉，或点击状态栏的 ，关闭动态输入。

## Slide 4
判断动态输入是否开启的方法如下：
1.动态输入如果打开，在输入命令的时候，命令会跟随在十字光标右下角，而不会直接出现了在命令提示窗口，但不影响正常使用。如图2-1所示。
图2-1 动态输入

## Slide 5
2.状态栏上的动态输入按钮处于亮显状态时，动态输入处于打开状态。如图2-2所示。
图2-2 状态栏
下面通过绘制如图2-3所示的图形进行绝对坐标的应用练习。
图2-3 矩形（绝对坐标）

## Slide 6
直接使用键盘输入“L”（line直线），确定（按“空格”键或“回车”键，下同），执行画线命令，命令行提示指定第一点，这里采用键盘输入点坐标的形式，如图2-3所示：输入矩形的第1点坐标（0，0），确定，命令行提示输入下一点，键盘依次输入第2点（50，0），确定，第3点（50，100），确定，第4点（0，100），确定，最后将第4点连接到第1点，可以输入1点的坐标（0，0），确定，也可以根据命令行提示输入“C”（close），确定，表示闭合图形。此时在图形中不能显示绘制的图形，需要使用第一章学习的视图缩放工具：双击鼠标中间滚轮，这样就得到入图2-3所示的图形。

## Slide 7
【命令步骤】
命令: L
LINE 指定第一点: 0,0（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 50,0（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 50,100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 0,100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
命令: '_.zoom _e

## Slide 8
2.1.2相对坐标
所谓相对坐标，即是用户不受系统默认坐标原点的约束进行绘制图形。仍然关闭动态输入。
相对坐标的表示方法是：（@x，y），其中x、y代表相对距离。
绘制如图2-4所示的正方形。
图2-4 矩形（相对坐标）

## Slide 9
输入“L”，确定，执行画线命令，命令行提示指定第一点，下面采用鼠标单击绘图区域的方式给定点，第1点（用鼠标单击绘图区域任意位置）、第2点（@50，0），确定，第3点（@0，100），确定，第4点（@-50，0），确定，输入“C”（close），闭合图形，得到图2-4所示图形。

## Slide 10
【命令步骤】
命令: L
LINE 指定第一点:（鼠标点击任意点）
指定下一点或 [放弃(U)]: @50,0（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: @0,100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @-50,0（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
2.1.3相对极坐标
相对极坐标的表示方法是：（@x<α），其中x代表距离长度，α代表角度。相对极坐标的用法和相对坐标的用法基本相似。

## Slide 11
图2-5 矩形（相对极坐标）
通过绘制如图2-5所示的图形进行练习。
执行“L”直线命令，确定，如图2-5所示，依次输入矩形的第1点（任意点）、第2点（@50<45）、第3点（@100<135）、第4点（@50<225）四个点的坐标，输入“C”（close），闭合图形，完成图形的绘制。

## Slide 12
【命令步骤】
命令: L
LINE 指定第一点:（任意点）
指定下一点或 [放弃(U)]: @50<45（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: @100<135（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @50<225（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
2.1.4方向距离输入
方向距离的表示方法是：使用鼠标移动十字光标表示方向，然后直接输入相对距离值，要绘制出图2-6所示图形，需要按〈F8〉键或单击状态栏 按钮，打开正交模式。

## Slide 13
图2-6 矩形（方向距离输入）
执行“L”直线命令，如图2-6所示，指定矩形的第1点（任意点），第2点向右移动光标，输入距离50，确定，第3点向上移动光标，输入距离100，确定，第4点向左移动光标，输入距离50，确定，最后输入“C”（Close），确定，闭合图形，完成图形的绘制。

## Slide 14
【命令步骤】
命令:L
LINE 指定第一点:（任意点）
指定下一点或 [放弃(U)]: <正交 开> 50（打开正交模式）（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 50（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
2.1.5 四人餐桌的绘制

## Slide 15
如图2-7所示，利用坐标输入的方法绘制餐桌图案。
图2-7 四人餐桌
最为初级的办法是利用绝对坐标的方式进行绘制，那么绘制之前需要首先确定各个点的绝对坐标值。读者可以把图形中的任意点作为坐标原点来确定。为了方便，这里取桌子的左下角为坐标原点。然后确定坐标体系如图2-8所示。

## Slide 16
图2-8 四人餐桌确定坐标体系
执行“L”直线命令，命令行提示指定第一点，输入第1点坐标（0，0），确定，命令行提示输入下一点，键盘依次输入第2点（1500，0），确定，第3点（1500，750），确定，在闭合图形时，除上一案例中讲解的方法外还可以借助“对象捕捉”的功能来实现，按F3或点击 ，确保“对象捕捉”功能处于开启状态，鼠标移至第一点处会出现如图 所示的情况，这时感觉鼠标被吸引住了，点击鼠标左键，即可完成最后一条直线的绘制，确定，退出直线命令。按照同样的方式再依次绘制其余四个正方形，这样就得到入图2-8所示的图形。

## Slide 17
【命令步骤】
命令: L
LINE 指定第一点: 0,0（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 1500,0（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 1500,750（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 0,750（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
命令: l LINE 指定第一点: 175,-550（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 625,-550（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 625,-100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 175,-100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
命令: l LINE 指定第一点: 875,-550（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 1325,-550（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 1325,-100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 875,-100（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
命令: l LINE 指定第一点: 175,850（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 625,850（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 625,1300（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 175,1300（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）
命令: l LINE 指定第一点: 875,850（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 1325,850（空格）
指定下一点或 [放弃(U)]: 1325,1300（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 875,1300（空格）
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: c（空格）

## Slide 18
2.2 AutoCAD基础命令
2.2.1执行命令
执行命令可以通过菜单栏、功能区、工具栏以及命令行实现。例如在AutoCAD 2016中执行LINE【直线】命令有以下几种方法。
菜单栏：选择【绘图】|【直线】命令，如图2-9示。
工具栏：单击【绘图】工具栏中的【直线】按钮 。
命令行：输入LINE或L命令并按Enter键。
功能区：在【默认】选项卡中，单击【绘图】面板中的【直线】按钮 ，如图2-10所示。

## Slide 19
图2-9 图2-10
1.菜单栏调用
AutoCAD2016的三个工作空间在默认情况下没有菜单栏，需要用户自己调出。步骤如下所示：

## Slide 20
步骤一 步骤二
2.工具栏调用
与菜单栏一样，工具栏在AutoCAD 2016的三个工作空间默认不显示，需要用户自己调用。步骤如下所示：

## Slide 21
步骤一 步骤二
2.2.2确认命令
在命令执行结束后，需要对命令进行确认，确认命令的常用方法有以下三种。
空格键：按空格键。
Enter键：按Enter键。
右键菜单：调出右键快捷菜单，选择【确认】命令，如图2-11示。

## Slide 22
图2-11
2.2.3取消命令
在执行命令的过程中，由于出现错误或者其他一些意外情况，有可能需要终止正在执行的命令。
退出正在执行命令的方法有以下两种。
快捷键：按Esc键。
右键菜单：调出右键快捷菜单，选择【取消】命令，如图2-12。
执行上述任意一项操作后，即可终止正在执行的命令。

## Slide 23
图2-12
2.2.4删除命令
在确认命令结束后，由于绘制图形出现错误或其他一些原因，需要对错误的图形进行删除时，可以调用【删除】命令。执行【删除】命令的方法有以下几种。
菜单栏：选择【修改】|【删除】命令。
命令行：输入ERASE或E命令并按Enter键。
工具栏：单击【修改】工具栏中的【删除】按钮 。
功能区：在【默认】选项卡中，单击【修改】面板中的【删除】按钮 。

## Slide 24
2.2.5重复执行命令
在绘图过程中，有时需要重复执行同一命令，如果每次都重复输入，会使绘图效率大大降低。使用下列方法，可以快速重复执行命令。
命令行：输入MULTIPLE或MUL命令并按Enter键。
快捷键：按Enter键或空格键。
快捷菜单：在命令行中单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【最近的输入】命令，在弹出的子菜单中选择需要重复的命令，如图2-13示，即可重复调用上一次使用的命令。

## Slide 25
图2-13
2.3 命令术语
2.3.1 键入命令

## Slide 26
初学者在前面的学习中，往往有不知何时输入命令的情况。
在没有命令执行的情况下，命令提示窗口提示“键入命令”如图2-14示，这时才能输入绘图或修改命令。
图2-14 键入命令
另一个体现则是十字光标的显示状态，在如图2-15示的条件下表示可以键入命令。
图2-15 十字光标

## Slide 27
2.3.2 指定点
在执行很多命令时，命令提示窗口都会有“指定点”的提示，比如绘制直线时会出现“指定起点”，“指定下一点”的提示；在绘制矩形时，会出现“指定第一个角点” “指定对角点”的提示；在定义图块时，要指定基点。
指定点的方式有两种，一种是利用AutoCAD的四种坐标体系，键盘输入坐标的方式；另一种则是利用鼠标左键点击相应位置，可以依靠对象捕捉，对象捕捉追踪等功能实现精确定位。
2.3.3 指定距离
通过一个任意半径的圆和一个确定半径的圆来学习圆的绘制，采用了两种指定距离的方式：鼠标指定和键盘输入。

## Slide 28
如图2-16，在绘制圆时，提示指定半径时，会出现一条颜色较浅的线，鼠标移动时，这条线会随之变化，可以依靠对象捕捉等命令准确确定半径。也可在提示指定半径时输入半径的确切值来确定半径。
图2-16 指定半径绘制圆
在执行偏移命令时，也会提示指定偏移距离，下面通过实例来练习：
如图2-17示，我们需要将直线3向右上方偏移，偏移距离与直线1、2之间的距离相同。

## Slide 29
图2-17 偏移
方法一：执行“DI”测量命令，依次鼠标左键单击直线1、2左侧端点，命令行会显示距离=100。执行“O”偏移命令，提示指定偏移距离，输入100，确定，如图2-18示，选择直线3，向上移动鼠标点击任意点，确定，完成偏移。
图2-18 查询距离方式偏移

## Slide 30
方法二：执行“O”偏移命令，提示指定偏移距离，此时移动鼠标，此时直接点击直线1左侧的端点，再移动鼠标，会出现了一条浅色的线，如图2-19，再点击直线2左侧的端点，提示选择要偏移的对象，选择直线3，向上移动鼠标点击任意点，完成偏移。
图2-19 指定距离方式偏移
2.3.4 插入命令

## Slide 31
大多数命令在执行的过程中还需要输入其他的选项，如在绘制直线的过程中，到第3步之后出现如图2-20示提示，在“或”字前面的是默认的操作方式，而在“或”字后面则是插入命令，如果要执行“放弃”，输入 “U”确认即可。
图2-20 命令提示行提示
在绘制有些图形时，如果按照常规的步骤是绘制不出来的，必须使用插入命令选择其他的方式。

## Slide 32
2.3.5 “[ ]”
在绘制图形过程中，常常会遇到图2-20命令提示行中出现“[XX]”的提示，这个方括号表示插入其他命令，当提示方括号内容时，表示可以执行括号内的命令，如图2-21示，在绘制圆时，键盘输入C，确定，会发现命令提示行提示“指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]”，用户可以直接确定，然后指定圆心，指定半径画圆；也可以输入方括号里面的提示内容，比如再输入T，则是按照“切点、切点、半径”方式画圆，即分别指定两个切点，再指定一个半径长度的方式，按照命令提示行提示操作，如图2-22，2-23,2-24,2-25所示，完成绘制。

## Slide 33
图2-21 绘制圆
图2-22 指定切点
图2-23 指定切点

## Slide 34
图2-24 指定切点
图2-25 指定半径

## Slide 35
2.3.6 “< >”
在绘制图形执行命令的时候用户还经常会遇到如图2-25所示，命令提示行中提示有“<X>”形式的命令提示，上一小节中讲到方括号表示可以插入方括号内的命令，而“<>”则表示，若用户不输入任何命令，直接通过空格键或Enter键确定时，AutoCAD2016将默认执行尖括号内的命令。
如图2-26所示，执行O偏移命令，命令提示行提示“指定偏移距离或[通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>”，先不管尖括号里的内容，直接输入要偏移的距离，比如输入30，选择偏移对象，偏移方向，完成偏移，如图2-27所示。

## Slide 36
图2-26 指定偏移距离
图2-27 指定偏移方向

## Slide 37
再次键入O偏移命令，如图2-28所示，会发现命令提示行提示：“指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <30.0000>”，与图2-27相比，会发现提示内容中尖括号内的内容发生了改变，由“通过”变成了“30”，由此想到，尖括号中的内容是继承了该命令前一次使用时的设置和数据。这样就可以使用户更加快速方便的操作。
图2-28 偏移

## Slide 38
2.4 视图的缩放与平移
在AutoCAD绘图时，由于显示器尺寸及分辨率的限制，往往无法看清楚图形的细节，难于精确定位图形。在AutoCAD中提供了改变视图显示的方式。通过放大视图的方式来更仔细地观察图形的细节，也可以通过缩小视图的显示来浏览整个图形，还可以通过视图平移的方式来重新定位视图在绘图区域中的位置等。
2.4.1 Z（zoom视图缩放）
利用视图缩放功能，可以改变图形在视图区域中显示的大小，更方便观察当前视图中过大或者过小的图形对象，或准确绘制对象、捕捉目标等操作。这就如同一张图纸，距离人近时，可以看清他的细节部位，而要看其全貌，那就要将图形远离人，这样就可以看得更加清楚。

## Slide 39
在命令行输入“Z”（zoom视图缩放），确定，这时在命令窗口可以看到提示内容为：指定窗口的角点，输入比例因子 (nX 或 nXP)，或者[全部（A）/中心(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W) /对象(O)] <实时>，:这里共包括了八个选项，其意义分别为：
1.All全部
输入“A”（all）选项，将依照图形界限（Limits）或图形范围（Extents）的尺寸，在绘图区域内显示图形。图形界限与图形范围中那个尺寸大，由哪个决定图形显示的尺寸，即图形文件中若有图形实体处在图形界限以外的位置，便由图形范围决定显示尺寸，将所有图形内容都显示出来。

## Slide 40
2.Center中心
输入“C”（center）选项，AutoCAD将根据所指定的中心点调整视图。这时需要使用鼠标在视图区域选择一个点作为新的中心点，确定中心点后，输入放大系数或者新视图的高度即可。
如果再输入的数值后加字母X，则此输入值为放大倍数，如果未加X，则AutoCAD将这一数值作为新视图的高度。
3.Dynamic动态
输入“D”（dynamic）选项，该选项先临时将图形全部显示出来，同时自动构造一个可移动的视图框（该视图框通过切换后可以成为可缩放的视图窗），用此视图框来选择图形的某一部分作为下一屏幕上的视图。在该方式下，屏幕将临时切换到虚拟显示屏状态。
4.Extents范围
输入“E”（extents）选项，该选项将所有图形全部显示在屏幕上，并最大限度地充满整个屏幕。这种方式会引起图形重新绘制，如果图形复杂，生成的速度较慢。

## Slide 41
5.Previous上一个
输入“P”（previous）选项，可以返回前一视图。执行Zoom命令缩放视图后，以前的视图便被AutoCAD自动保存起来，AutoCAD一般可保存最近的10个视图，若在当前视图中删除了某些实体，则使用Previous方式返回上一视图后，该视图中不再有这些图形实体。
6.Scale比例
输入“SC”（Scale）选项，可根据需要输入比例值，放大或缩小当前视图，且视图的中心点保持不变，选择Scale后，要求输入缩放比例，通常采用输入数值来表示缩放的比例，大于1为放大视图，小于1则为缩小视图。
7.Windows窗口
该选项可直接用选择下一视图区域，不需要输入选项。而选择窗口的尺寸越大，放大比例越小，反之选择窗口越小，放大比例越大。
8.Object对象
输入“O”（object）选项，选择对象缩放。

## Slide 42
2.4.2 P（pan视图平移）
输入“P”（pan），确定，或者按住鼠标中间滚轴，十字光标变为 即可执行视图平移命令。鼠标上下左右移动即可。视图平移要比视图缩放显示速度快，使用也较为便捷。
使用视图平移如同用手平移图纸一样，方便快捷观察图形。

## Slide 43
【本章小结】本章主要介绍了AutoCAD的基本操作，了解AutoCAD的基本常识和基本应用，熟悉AutoCAD软件的特点，通过了解一些简单的图形和理论知识，强化AutoCAD的操作性和作图的最基本操作方法，为下一步的学习打下坚实的基础。