## Slide 1: 第八章 AutoCAD 2016快速 绘制图形的方法

## Slide 2
【学习提示】
本章主要介绍AutoCAD 2016快速绘制图形的一些方法与技巧，主要通过对图形特性的修改和编辑、动态块的说明及应用、图形样板的制作及使用，从而使读者更加深入的了解和学习AutoCAD 2016。
8.1 对象特性工具
对象特性可以控制对象的外观和行为，并用于组织图形。每个对象都具有常规特性，包括其图层、颜色、线型、线型比例、线宽、透明度和打印样式。此外，对象还具有类型所特有的特性。例如，圆的特殊特性包括其半径和区域。
我们可以从多个工具中调整对象特性，这些工具根据正在进行的工作控制对象特性。
（1）“快捷特性”选项板；
（2）Ribbon功能区中的“特性”面板；
（3)“特性”选项板。

## Slide 3
8.1.1 快捷特性
点击状态栏上的 按钮，确定快捷特性选项板处于开启状态。
不执行命令直接选定一个或多个同一类型的对象后，工作区会自动弹出快捷特性选项板，在“快捷特性”选项板中列出了所选对象的一些最常用的特性，如颜色，图层，线型，长度等，对于圆形等特殊图形，选项板中还给出了坐标，半径，周长和面积等其独有的一些特性。如图8-1 ，8-2 所示

## Slide 4
图8-1快捷特性面板
图8-2快捷特性面板

## Slide 5
在快捷特性选项板中，可以直接修改图形的一些特性，比如，可以直接修改圆的半径、周长、面积等，我们画两个圆，一个半径为200，一个半径为100，不执行命令，直接选中半径为100的圆，在弹出的快捷特性选项板中“半径”一项的右侧显示该圆半径为100，如图8-2所示，鼠标左键单击“100”，将“100”改为“200”，如图8-3所示，然后点击图中空白处，此时半径为100的圆被改为了半径为200，再次选中该圆，在出现的快捷特性选项板中可以看到其半径为200，如图8-3(a)、8-3（b）所示，同理，也可修改圆的面积，如图8-4(a)、8-4（b）所示。

## Slide 6
图8-3(a)修改半径
图8-3(b)修改半径

## Slide 7
图8-4(a)修改面积
图8-4(b)修改面积

## Slide 8
8.1.2 Ribbon功能区中的“特性”面板
在Ribbon功能区中的“常用”选项卡上，使用“图层”和“特性”面板来确认或更改最常访问的特性的设置：图层、颜色、线宽和线型。如图8-5所示。
图8-5 特性面板

## Slide 9
如果没有选定任何对象，上面亮显的下拉列表将显示图形的当前设置。如果选定了某个对象，该下拉列表就会显示该对象的特性设置。
执行命令“La”打开图层特性管理器，建立两个不同颜色及线宽的图层，如图8-6所示，然后关闭图层特性管理器，点击状态栏上的 按钮，确定线宽显示处于开启状态。

## Slide 10
图8-6图层特性管理器

## Slide 11
在两个图层各绘制一个圆，圆的半径大小不同，选中大圆，在特性面板中出现其颜色、线型、线宽的信息，都是“Bylayer”，意思是跟随图层的特性，如图8-7所示，现在点击颜色下拉按钮，点击其中的蓝色，可以发现该圆变成了蓝色，同理修改其线宽为0.5mm，如图8-8所示。然后再绘制一个圆，会发现新绘制的这个圆的特性依然是随层的，没有改变，如图8-8所示。

## Slide 12
图8-7修改颜色

## Slide 13
图8-8修改线宽

## Slide 14
取消所有选择，再修改特性面板中的特性，将颜色改为蓝色，线宽改为0.5，然后重新绘制一个矩形，新绘制的图形的特性并不是其所在图层的特性，而是刚刚修改后的特性，如图8-9所示。
图8-9继承特性

## Slide 15
8.1.3 特性选项板
“特性”选项板提供所有特性设置的最完整列表。命令行输入“PR”，确定，或按〈Ctrl+1〉快捷键，都可以打开特性选项板。
打开后显示“特性”选项板并列出选定对象的特性。选择多个对象时，仅显示所有选定对象的公共特性。如果未选中对象，“特性”选项板只显示当前图层的常规特性、附着到图层的打印样式表的名称、视图特性以及有关 “UCS” 的信息。如图8-10(a)和图8-10(b)所示。

## Slide 16
图8-10(a)特性面板 图8-10（b）特性面板
如图8-10（b）所示，对于同一个图形，特性选项板和快捷特性选项板相比，特性选项板提供的信息更加全面，可修改的特性也更多。

## Slide 17
对于特性选项板的修改，同快捷特性选项板一样，可以直接修改所选对象的特性，如图8-11所示。
图8-11修改线宽

## Slide 18
选取图形对象不同，打开的属性对话框内容也有所不同，主要有：常规、三维效果、几何图形、打印样式、视图、其他等。如图所示选择了一个矩形，其特性管理主要项目有常规、几何图形和其他等，在常规属性中可以修改该图形对象的颜色、图层、线型、打印样式、线宽等选项；在几何属性中可以更改图形对象的坐标位置、线宽、面积、长度等。

## Slide 19
8.2图形样板的制作（.DWT）
在AutoCAD绘制图形前，绘制前总要做一些准备工作，比如图层设置、文字样式创建等。我们是否可以提前做好这些准备工作呢，这就类似用设置好的带图框的图纸进行绘制图形，而这个类似于“带图框的图纸”的文件在AutoCAD中称为“样板文件”， 在AutoCAD中可以从默认图形样板文件创建一个使用预定义设置的图形。但是这个系统默认的样板图文件，初始设置内容较少，有些也不适合我们国家的制图规范，所以我们需要自己制作样板文件，保存后可以多次重复使用，这样就节省了很多时间，大大提高作图效率。
下面我们以A2图幅“建筑样板”为例，教大家制作样板文件。

## Slide 20
8.2.1新建文件，设置单位
执行〈CTRL+N〉新建文件，选择acadiso.dwt这个样板文件创建一个新的空白dwg文件。如图8-12所示。
图8-12新建文件

## Slide 21
接下来开始设置单位，我们一般以（mm）毫米为单位，在命令提示行输入“UN”（Unit）打开“图形单位”，进行单位设置在AutoCAD中，通常以1：1的比例进行绘制，而在打印出图时再考虑以其它的比例输出。比如建筑实际尺寸为10m，在绘图时输入的尺寸为10000。因此，将系统单位设置为毫米（mm）。以1：1的比例绘制，输入尺寸不需要进行换算，比较方便。如图8-13所示。
图8-13图形单

## Slide 22
8.2.2设置图形界限
图形界限是AutoCAD中默认的“绘图区域”，AutoCAD视图的放大与缩小最适合图形界限，AutoCAD默认的图形界限为420x297，而我们绘制图形往往大于这个区域，所以在放大缩小时往往“受困”，所以需要进行设置图形界限。如果需要使用A2图幅，以1:100的比例出图，则应该将图形界限设置为59400×42000。
执行命令“Limits”，确定，命令行提示指定左下角点，直接回车键默认（0,0），指定右上角点，输入“59400,42000”。

## Slide 23
8.2.3建立图层
执行“LA”图层命令，新建辅助线、墙体、柱子、门窗、文字、楼梯、阳台、标注、轴号等图层，并分别设置不同的颜色。设置部分图层的线型，比如设置辅助线图层为点划线。
设置部分图层的线宽，比如设置墙体图层线宽为0.50毫米。设置完成的结果如图8-14所示。
图8-14图层特性管理器

## Slide 24
8.2.4调整线型比例和线宽显示
转换到辅助线图层，执行“L”命令，绘制长度为30000的一条线段，然后执行“LTS”命令，打开线型管理对话框，调整全局比例因子为30，辅助线显示为合适的点划线。
转换到墙体图层，执行“L”命令，任意绘制一条线，但是并没有显示出线宽0.500，此时需要打开状态栏的线宽显示开关，单击状态栏 图标，打开线宽显示，此时绘制的线就可以正常显示宽度。

## Slide 25
8.2.5设置文字样式
参照第七章的内容，创建新的文字样式，设置“3.5号字”、“5号字”、“7号字”和“非注释性文字”四种文字样式，如图8-15所示
图8-15文字样式

## Slide 26
8.2.6设置标注样式
执行“D”命令，确定，打开标注样式管理器窗口，新建多种标注样式，设置前面第七章讲的建筑标注的一些内容，设置完以后，然后将“线性标注”置为当前样式，如图8-16所示。
图8-16标注样式

## Slide 27
8.2.7设置多线样式
执行“Mlstyle”命令，确定，打开多线对话框，设置墙、窗、楼板、散水的多线类型。在绘制剖面图的时候，可能会用到楼板，为了绘制方便，也可以创建楼板的多线样式，在墙的基础上新建，如图8-17所示。然后在多线样式里面设置“填充颜色”设置为“BYLAYER”，如图8-18所示。散水也在墙多线样式的基础上设置，如图8-19所示，点击继续，勾选“显示连接”，如图8-20所示，确定即可。最后，选中墙的多线样式，置为当前即可。

## Slide 28
图8-17 创建新的多线样式

## Slide 29
图8-18 元素特征

## Slide 30
图8-19散水多线样式

## Slide 31
图8-20元素特征

## Slide 32
8.2.8插入图块
做到现在，所有的设置类的都已经调整好了，接下来我们就将前面做好的块、属性块等需要用到的图块通过插入到文件中来，通过“CTRL+2”打开设计中心，浏览外部文件，找到前面做好的图块文件“图块”，如8-21所示，打开“块”，会发现以前做好的图块都在里面，如图8-22所示，然后将所有图块拖入绘图区，然后执行I插入命令，如图8-23所示，所有图块已经插入到样板文件中来。

## Slide 33
图8-21 打开“块”

## Slide 34
图8-22 找到图块

## Slide 35
图8-23 插入

## Slide 36
8.2.9 删除并保存
执行“E”删除命令，输入“ALL”，表示删除图形中的所有对象，确定，执行Ctrl+S进行保存，选择保存文件类型为“AutoCAD 图形样板（*.dwt)”，命名为“建筑样板”，点击保存，如图8-24所示，完成样板文件的制作。
图8-24 保存样板文件

## Slide 37
【命令回顾】