## Slide 1: 第六章 室内AutoCAD 功能深入讲解

## Slide 2
【学习提示】
本章重点讲解常用快捷键命令和图层与图块的应用，快捷键以及图层和图块在绘制图形时经常用到，读者应充分掌握常用快捷键命令和理解图层设置的内容，熟练应用图块制作与插入以及图块编辑。
6.1常用快捷键讲解
6.1.1 对象捕捉 F3
控制对象捕捉设置，如图6-1所示。使用执行对象捕捉设置（也称为对象捕捉），可以在对象上的精确位置指定捕捉点。选择多个选项后，将应用选定的捕捉模式，以返回距离靶框中心最近的点。按 TAB 键以在这些选项之间循环。

## Slide 3
图6-1 对象捕捉
如图6-1所示，列出可以在执行对象捕捉时打开的对象捕捉模式。

## Slide 4
（1）端点
捕捉到几何对象的最近端点或角点，如图6-2所示。
图6-2 端点

## Slide 5
（2）中点
捕捉到几何对象的中点，如图6-3所示。
图6-3 中点

## Slide 6
（3）圆心
捕捉到圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的圆心，如图6-4所示。
图6-4 圆心

## Slide 7
（4）节点
捕捉到点对象、标注定义点或标注文字原点，如图6-5所示。
图6-5 节点

## Slide 8
（5）象限
捕捉到圆弧、圆、椭圆或椭圆弧的象限点，如图6-6所示。
图6-6 象限点

## Slide 9
（6）交点
捕捉到几何对象的交点，如图6-7所示。
图6-7 交点

## Slide 10
（7）延长线
当光标经过对象的端点时，显示临时延长线或圆弧，以便用户在延长线或圆弧上指定点，如图6-8所示。
图6-8 延长线

## Slide 11
（8）插入点
捕捉到对象（如属性、块或文字）的插入点，如图6-9所示.
图6-9 插入点

## Slide 12
（9）垂足
捕捉到垂直于选定几何对象的点，如图6-10所示。
图6-10 垂足

## Slide 13
（10）切点
捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、多段线圆弧或样条曲线的切点，如图6-11所示。
图6-11 切点

## Slide 14
（11）最近点
捕捉到对象（如圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、点、多段线、射线、样条曲线或构造线）的最近点，如图6-12所示
图6-12 最近点

## Slide 15
（12）外观交点
捕捉在三维空间中不相交但在当前视图中看起来可能相交的两个对象的视觉交点。
“延伸外观交点”捕捉到对象的假想交点，如果这两个对象沿它们的自然方向延伸，这些对象看起来是相交的，如图6-13所示。
图6-13 外观交点

## Slide 16
（13）平行
可以通过悬停光标来约束新直线段、多段线线段、射线或构造线以使其与标识的现有线性对象平行，如图6-14所示。
图6-14 平行

## Slide 17
（14）全部选择
打开所有执行对象捕捉模式。
（15）全部清除
关闭所有执行对象捕捉模式。
6.1.2对象快捷捕捉
当临时需要捕捉某点时，可先按住“Ctrl”或“Shift”键再单击鼠标右键，就会在屏幕上出现捕捉的快捷菜单，用鼠标左键选择所要捕捉的某类型的点，即可实现临时捕捉，如图6-15所示

## Slide 18
图6-15 对象快捷捕捉

## Slide 19
6.1.3 对象捕捉追踪 F11
对象捕捉追踪可以沿指定方向（称为对齐路径）按指定角度或与其他对象的指定关系创建对象。
使用对象捕捉追踪，可以沿着基于对象捕捉点的对齐路径进行追踪。已获取的点将显示一个小加号 (+)，一次最多可以获取七个追踪点。获取点之后，当在绘图路径上移动光标时，将显示相对于获取点的水平、垂直或极轴对齐路径。例如，可以基于对象端点、中点或者对象的交点，沿着某个路径选择一点。如图6-16所示。

## Slide 20
图6-16 对象捕捉追踪

## Slide 21
6.1.4正交模式 F8
在状态栏上，单击“正交”按钮 ，或按 F8 键，打开或关闭正交模式。通过正交模式，可以将光标限制在水平或垂直方向上移动，以便于精确地创建和修改对象。如图6-17，6-18所示。
图6-17 正交打开 图6-18 正交打开

## Slide 22
6.1.5动态输入F12
动态输入在绘图区域中的光标附近提供命令界面。通过点击状态栏上的 或者使用快捷键F12可以打开或关闭动态输入。
动态工具提示提供另外一种方法来输入命令。当动态输入处于启用状态时，工具提示将在光标附近动态显示更新信息。当命令正在运行时，可以在工具提示文本框中指定选项和值。如图6-19所示.
图6-19 动态输入

## Slide 23
完成命令或使用夹点所需的动作与命令提示中的动作类似。如果“自动完成”和“自动更正”功能处于启用状态，程序会自动完成命令并提供更正拼写建议，就像它在命令行中所做的一样。区别是用户的注意力可以保持在光标附近。
6.2图层的定义与设置
Layer图层是用来组织图形有效的工具之一。图层相当于使用多层透明图纸绘图，把相同类型的图形对象归纳到一个图层中进行绘制，从而通过控制图层的属性（开关、冻结、锁定、颜色、线型、线宽等）来显示、编辑、控制及打印图形，实现对图层内容的管理。如图6-20所示。

## Slide 24
图6-20 图层
通过创建图层，可以将类型相似的对象指定给同一图层以使其相关联。例如，可以将屋顶、墙体、门窗等置于不同的图层上。

## Slide 25
6.2.1图层的设置
在命令行输入“LA”图层命令，进入图层特性管理器，如图6-21所示，左侧窗口是所有包含正在使用的图层，顶部中间的图标 是分别表示新建图层、在所有视口中都冻结的新图层视口、删除图层、置为当前图层，右侧的窗口显示图层的详细列表，在默认状态下，新建立的图形中只有一个缺省图层“0”层，而“defpoints”图层则是在使用了尺寸标注后自动产生的，该图层默认设置为不打印。

## Slide 26
图6-21 图层特性管理器

## Slide 27
【设置内容】
设置一： 单击 图标，创建新的图层，并根据实际工程需要更改图层的名称，创建多个需要的图层。
注意每次创建新图层后，要先更改名称。
新图层将继承图层列表中当前选定图层的特性（颜色、开或关状态等）。
新图层将在最新选择的图层下进行创建。
设置二： 单击 图标，创建新图层，然后在所有现有布局视口中将其冻结。可以在“模型”选项卡或布局选项卡上访问此按钮。
设置三： 单击 图标，删除选定图层。只能删除未被参照的图层。参照的图层包括图层 “0”和“Defpoints”、包含对象（包括块定义中的对象）的图层、当前图层以及依赖外部参照的图层。 局部打开图形中的图层也被视为已参照并且不能删除。

## Slide 28
设置四： 单击 图标，将选定图层设置为当前图层。将在当前图层上绘制创建的对象。
设置五： 打开/关闭：单击 位置，可以打开和关闭图层。
打开：可显示、打印和重生成图层上的对象。
关闭：不显示和打印图层上的对象。
设置六：解冻/冻结：单击 位置，可以冻结和解冻图层。
解冻：可显示和打印图层上的对象。
冻结：不显示和打印图层上的对象。
冻结所有视口中选定的图层，包括“模型”选项卡。可以冻结图层来提高 “Zoom”、“Pan” 和其他若干操作的运行速度，提高对象选择性能并减少复杂图形的重生成时间。

## Slide 29
将不会显示、打印、消隐、渲染或重生成冻结图层上的对象。
冻结希望长期不可见的图层。如果计划经常切换可见性设置，请使用“开/关”设置，以避免重生成图形。可以在所有视口、当前布局视口或新的布局视口中（在其被创建时）冻结某一个图层。
设置七： 解锁/锁定：单击 位置，可以锁定和解锁图层。
锁定：不能修改图层上的任何对象。仍可以将对象捕捉应用到锁定图层上的对象，并可以执行不修改这些对象的其他操作。
解锁：可以修改图层上的对象。
设置八： 颜色：单击 位置，为每个图层设置不同的颜色。颜色是图层便于区分的彩色标签。单击颜色名可以显示“选择颜色”对话框

## Slide 30
设置九： 线型：单击 位置，可以弹出“选择线型”对话框，如图6-22所示。默认情况下显示的只有一种线型，单击如图6-22所示的 图标，弹出如图6-23所示对话框，选择需要的一种线型，单击确定，返回图6-22，单击选择的线型，确定，返回图层管理对话框，就完成了线型的设置。
图6-22 选择线型

## Slide 31
图6-23 加载线型
图6-24 加载线型

## Slide 32
设置十： 线宽：单击 位置，弹出线宽对话框，可以为每个图层设置不同的线宽，如图6-24所示。
设置十一：透明度：点击透明度处默认的值“0”，弹出透明度对话框，可以设置图层对象的透明度。这是AutoCAD2011以来新增加的功能。
设置十二： 打印样式：单击 位置，更改与选定图层关联的打印样式。如果正在使用颜色相关打印样式（Pstlyepolicy 系统变量设置为 1），则无法更改与图层关联的打印样式。单击打印样式可以显示“选择打印样式”对话框。
设置十三： 打印：单击 位置，控制是否打印选定图层。即使关闭图层的打印，仍将显示该图层上的对象。将不会打印已关闭或冻结的图层，而不管“打印”设置。

## Slide 33
设置十四： 视口冻结（仅在布局选项卡上可用）：单击 位置，在当前布局视口中冻结选定的图层。可以在当前视口中冻结或解冻图层，而不影响其他视口中的图层可见性。
“视口冻结”设置可替代图形中的“解冻”设置。即，如果图层在图形中处于解冻状态，则可以在当前视口中冻结该图层，但如果该图层在图形中处于冻结或关闭状态，则不能在当前视口中解冻该图层。当图层在图形中设置为“关”或“冻结”时不可见。
设置十五： 说明：（可选）描述图层或图层过滤器。

## Slide 34
6.2.2图层面板
利用Ribbon功能区的图层面板集中了图层操作的各种快捷工具，用户可以方便进行各种图层操作。如图6-25所示，与AutoCAD2008以前版本相比，除了常用的转换当前图层、执行图层的打开关闭、冻结解冻、锁定解锁等命令外，还添加了许多新的内容，如图6-25所示。
图6-25 图层面板
点击如图6-25下方“图层”处还会展开很多关于图层的操作，读者可以自己研究一下，要想熟悉使用这些功能，要经过大量绘图练习。

## Slide 35
用户可以单击面板中的图标进行相应的设置和调整。
设置1：单击 图标，图层特性。作用相当于执行La命令，可以打开图层特性管理器。
设置2：单击 图标，将对象的图层设为当前图层。作用是可以通过选定当前对象的图层设置为当前图层。
设置3：单击 图标，匹配。作用是将特定对象的图层更改为与目标图层相匹配。如果在错误的图层上创建了对象，利用单击该工具，选择错误对象，再单击正确图层参考对象，就可以将该对象更改到正确图层上。

## Slide 36
设置4：单击 图标，上一个。作用是放弃对当前图层的上一个或上一组修改。
使用“上一个”时，可以放弃使用“图层”控件或图层特性管理器最近所做的修改（或一组修改）。用户对图层设置所做的每个更改都将被追踪，并且可以使用“上一个”放弃所做的更改。
可以使用“上一个”放弃对图层设置所做的更改。例如，如果冻结了若干个图层，并更改了图形中的某些几何图形，然后要解冻冻结的图层，则可以使用单个命令来执行此操作，但不影响对几何图形所做的更改。又比如，如果在更改了若干个图层的颜色和线型之后，又决定要使用更改前的特性，可以使用“上一个 ”放弃所作的更改，并恢复原始图层设置。
设置5：单击 图标，隔离。根据当前设置，可以完成让选定对象之外的所有图层均关闭、锁定和淡入或在当前视口中冻结或锁定。

## Slide 37
设置6：单击 图标，取消隔离。反转之前的隔离命令，图层恢复隔离命令之前的状态，但隔离命令之后对图层设置所做的任何其他更改都将保留。
设置7：单击 图标，冻结。冻结选定对象的图层。当前对象的图层不能冻结。
设置8：单击 图标，关闭。关闭选定对象的图层。通常情况下当前图层不能关闭，如果出现如图6-26所示的提示，就是要我们判断是否关闭当前图层
图6-26 图层关闭提示

## Slide 38
6.3图块
6.3.1普通图块
1图块的意义
图块是绘制在一个或几个图层上的不同特性对象的组合。创建图块就是将多个对象合并为一个对象，以方便在绘图过程中的编辑和修改。
图块有多种，常见的有内部块、外部块、属性块、动态块和注释性块等。
创建图块可以有多种方法，这里的“B”（Block命令）就是用于创建内部图块的方法。
每个块定义都包括块名、一个或多个对象、用于插入块的基点坐标值和所有相关的属性数据。

## Slide 39
图块的应用：
（1）绘制图纸时，经常会出现大量的相同对象或内容，或者绘制的图形和已有的图形相同，这时把需要重复绘制的内容创建成图块，然后可以多次直接插入这些图形。
（2）已经存在的图形文件，可以通过图块定义直接插入到现有图形中。
（3）带有文本信息的图形，可以创建带有属性定义的图块，当插入图块时，用户可以重新指定文本信息。
（4）块定义可以包含可向块添加动态行为的元素，这增加了几何图形的灵活性和智能性。如果在图形中插入了带有动态行为的块参照，则可以通过自定义夹点或自定义特性（取决于块的定义方式）来操作该块参照中的几何图形。还可以约束块几何图形。
图2-15 十字光标

## Slide 40
2 图块制作实例分析
案例1：
图6-27 案例1
图块在AutoCAD中的应用非常广泛，熟练运用图块可以大大提高作图速度。下面利用第三章例子中的餐桌练习图块的制作与使用。

## Slide 41
【作图步骤】
执行B图块命令，弹出“块定义”对话窗，如图6-28所示
图6-28 块定义

## Slide 42
定义图块需要三个步骤：
第一步给定图块名称，这里命名为“八人餐桌”。
第二步选择基点，选择基点有两种方法，一种是拾取点方式，一种是输入坐标方式。
单击 到图形中拾取，选择的基准点一定要和图形中明确的点相关，不能随意选择，以便插入图块时的引入。这里选择圆心。
第三步，单击 ，选择需要做图块的对象。这里选择餐桌。
调整好这三步以后，就可以看到如图6-29所示的对话框，此时在方框区域内，可以看到图块的预览图像。
单击确定，就完成了圆桌图块的制作。此时在不执行命令的状态，直接选择圆桌，会发现桌椅已经变为一个整体了。

## Slide 43: 图6-29 块定义

## Slide 44
案例2：
通过制作如图6-30所示的图块，并执行插入命令插入如图6-31（a）（b）（c）（d）所示的图块。
图6-30 图块
(a) (b) (c) (d)

## Slide 45
第一步，制作如图6-30所示的柱子图块。制作步骤与上一案例相同。注意在选择基点时需要选择正方形的形心位置，而形心位置并不能通过对象捕捉快速捕捉到，那么这需要如何处理呢？
下面来学习使用快捷捕捉。
当指定基点时，按住【CTRL】键或按住【SHIFT】键，并单击鼠标右键，弹出快捷捕捉菜单栏，快捷捕捉几乎包含了所有对象捕捉的特殊点，而且还新增了一些功能。如图6-32所示。点击“两点之间的中点”，回到绘图状态，依次点击正方体的任意两个对角的顶点，即可捕捉到正方体的形心。

## Slide 46
图6-32 快捷捕捉菜单

## Slide 47
第二步，要将制作好的图块插入到图形中，执行I插入命令，弹出插入对话框，如图6-33所示。
插入图形需要进行三个步骤，第一，在图示1处选择要插入的图块，点击右侧的箭头，会发现有两个图块名称：柱子和八人餐桌。选择柱子。第二，调整比例，在图示2处可以调整比例，勾选“统一比例”，则X、Y、Z轴可以调整不同的比例。第三，调整旋转角度，在图示6-33中3位置。

## Slide 48
图6-33 插入对象
1. 不调整比例与旋转角度，点击确定，插入图块，得到如图6-31（a）所示图形。
2. 调整比例各个方向都为0.6，插入图块，得到如图6-31（b）所示图形。
3. 调整比例X:0.8，Y:0.6，插入图块，得到如图6-31（c）所示图形。
4. 调整比例各个方向都为0.8，角度为45，插入图块，得到如图6-31（d）所示图形。

## Slide 49
6.3.2 Attribute definition block属性块
前面已经讲解了制作普通块的方法与使用，AutoCAD为用户提供了多种图块，如内部块、外部块、属性块、动态块、注释性块和综合性图块等。本节主要讲解一些常用图块的制作。
1 制作轴号
轴号与前面章节中做的“桌子”等图块不同，不同之处主要在于桌子是实际大小确定的对象，输出后的尺寸完全由打印比例确定，而轴号必须保证在任何比例下打印输出后都是8—10mm的大小。这就是需要把轴号做成注释性图块。
轴号的绘制分为四大步：首先，绘制轴号的圆圈；第二，设置轴号属性；第三，将前两步的全部内容合并成块，这样我们就得到了属性块——轴号；最后，将我们做好的属性块插入到适当位置即可。下面我们来进行详细的操作。

## Slide 50
【命令步骤】
第一步：绘制圆
绘制一个半径为4的圆，如果圆未出现在屏幕中，这是因为圆大小的问题，可以双击鼠标中键滚轮，就会得到如图6-34所示。
图6-34 圆

## Slide 51
第二步：属性定义
首先设置一个非注释性文字样式，字高默认，字体为宋体，宽度因子为0.7，命名为“非注释性文字”，键盘输入命令“ATT”，弹出属性定义窗口，设置属性定义；标记为“轴号”，提示为“轴号=？”，默认为“1”，文字对正选择“中间”，文字样式选择“非注释性文字”，勾选“注释性”，文字高度为“4”，如图6-35所示：

## Slide 52
图6-35 属性定义

## Slide 53
然后点击 ，捕捉圆心，将“轴号”放在第一步中所画的圆中间，如图6-36所示
图6-36 轴号

## Slide 54
第三步：执行做块命令
执行“B”做图块，弹出“块定义”对话框，如图6-37所示，然后第一步选择对象，第二步输入名称为“轴号”，第三步指定基点为圆心，第四步勾选注释性，如图6-38所示。点击 ，并没有立刻看到图块，这时弹出“编辑属性”对话框，如图6-39所示，根据提示的内容进行回答，就可以获得新的图块，如图6-40所示。

## Slide 55
图6-37 块定义

## Slide 56
图6-38 块定义

## Slide 57
图6-39 编辑属性 图6-40 轴号

## Slide 58
第四步：插入图块
插入的图块为注释性对象，使用前务必先调整注释比例，然后执行“I”插入命令，弹出“插入”对话框，可以从插入图块的下拉箭头处选择“轴号”的图块名称，如图6-41所示。
图6-41 插入轴号

## Slide 59
选择“轴号”图块， ，在图形中指定插入点后，并没有立刻看到图块，根据提示，如图6-42，也就是在属性定义时的“属性提示”，根据提示的内容进行回答，就可以获得新的图块，如图6-43所示。
图6-42 编辑属性 图6-43 轴号

## Slide 60
2制作标高符号
标高的绘制与轴号一样，具体步骤如下：
【命令步骤】
第一步：绘制标高
执行矩形命令“REC”，绘制长为6，宽为3的矩形。再执行多段线命令“PL”，“F3”打开捕捉，捕捉矩形右上点，再捕捉矩形底边中点，再捕捉左上点，“F8”打开正交，继续向右绘制一条直线，如图6-44所示:
图6-44 标高

## Slide 61
第二步：定义属性
键盘输入命令“ATT”，然后弹出属性定义窗口，设置属性定义，如图6-45所示。
图6-45 属性定义

## Slide 62
然后点击 ，将“标高”放在第一步中所画的标高上，点击右端点，如图6-46所示
图6-46 标高
第三步：执行做块命令
同上节绘制轴号的第三步，基点的位置一定要在三角形顶点上，方便以后插入使用，设置如图6-47所示。点击 ，并没有立刻看到图块，这时弹出“编辑属性”对话框，如图6-48所示，根据提示的内容进行回答，就可以获得新的图块，如图6-49所示。

## Slide 63
图6-47 块定义

## Slide 64
图6-48 编辑属性

## Slide 65
图6-49 标高 图6-50 标高
第四步：插入图块
同上节绘制轴号的第四步，最后得到图形如图6-50所示。

## Slide 66
3制作标题栏
标题栏是工程图纸的必要组成部分，现在运用所学的基本命令来绘制，并将绘制好的图框写成图块，方便其他图形的引用。
标题栏的格式如图6-51所示。
图6-51 标题栏

## Slide 67
【命令步骤】
第一步：绘制标题栏。
执行“REC”矩形命令，设置线宽1，以内图框右下角为起点，输入对角点坐标为（@-180,40）。得到标题栏的外框。再执行“L”命令，绘制如图6-52所示的标题栏。
图6-52 绘制标题栏框架

## Slide 68
第二步：填写标题栏文本内容
执行“DT”单行文字，输入“J”确定，调整对齐方式为“中间”，利用快捷键捕捉命令“Ctrl+右击”，选择“两点之间的中点”，捕捉单元格对角线，这样就可以捕捉到单元格中间位置，然后分别书写“山东农业大学、审阅、校核、图号、比例、日期、班级、姓名、学号、第 页”等内容，其中“山东农业大学”字高为7，其它字高均为5，旋转角度为0，效果如图6-53所示。
图6-53 填写标题栏

## Slide 69
第三步：定义属性
执行定义属性“ATT”，设置如图所示，点击 ，利用快捷键捕捉命令Ctrl+右击，捕捉到单元格中间位置，如图6-54（a）所示，其他均按照此方法进行编辑，其中“图名”为多行文字，所以在进行图名属性定义时，勾选“模式”中的“多行”，各个设置如图6-54所示，此时得到标题栏如图6-55所示。
（a）项目名称 （b）图号

## Slide 70
（c）比例 （d）日期
（e）班级 （f）姓名

## Slide 71
（i）图名
图6-54 属性定义

## Slide 72
图6-55 标题栏

## Slide 73
第四步：执行做块命令
同上节绘制轴号的第三步，基点位置设为标题栏的右下角，得到标题栏如图6-56所示。
图6-56 标题栏

## Slide 74
第五步：插入图块
同上节绘制轴号的第四步，可自定义属性内容，最后得到标题栏如图6-57所示：
图6-57 标题栏

## Slide 75
6.3.3调用图块
通过引入图块，可以使用户大大节约绘图的时间，有效的管理和更改图形。图块有多种，常见的有内部块、外部块、属性块、动态块和注释性块等。我们之前讲到简单内部图块的绘制方法，通过B(Block)命令创建内部块。这一节我们将通过学习设计中心、工具选项板、外部块的制作与使用，进一步提高绘制图形的效率。
1设计中心 DC（Design center Ctrl+2）
AutoCAD 向用户提供了一个直观高效的工具——设计中心。通过设计中心不仅可以浏览、查找、预览和管理AutoCAD图形中的图层、图块、标注、外部参照等资源，而且只需要通过简单的操作，即可将这些资源插入到当前图形。通过设计中心，我们可以组织图形、图案填充和其他图形内容。

## Slide 76
使用设计中心我们可以浏览计算机本地、网络驱动器和 Web 页上的图形内容（例如图形或符号库）；查看任意图形文件中块和图层的定义表，然后将定义插入、附着、复制和粘贴到当前图形中；更新（重定义）块定义；创建指向常用图形、文件夹和 Internet 网址的快捷方式；向图形中添加内容（例如外部参照、块和图案填充）；在新窗口中打开图形文件；将图形、块和图案填充拖动到工具选项板上以便于访问；可以在打开的图形之间复制和粘贴内容（如图层定义、布局和文字样式）等。
我们可以通过依次单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “设计中心” ，或者直接在命令提示行输入“DC”,或者用快捷键〈Ctrl+2〉进入设计中心，如图6-58所示。

## Slide 77
图6-58 设计中心

## Slide 78
通过设计中心，用户也可以查看打开的图形和历史记录，如图6-59所示
图6-59 打开的图形/历史记录

## Slide 79
在设计中心打开图形的步骤：
第一步 按〈Ctrl+2〉，打开设计中心对话框，如图6-58所示。
第二步 利用设计中心插入图形
设计中心的最大优势是可以将系统文件夹中的Auto CAD图形文件分解为不同的可插入内容，从而在新图形中有选择地插入这些图形元素，其内容包括，块、标注样式、图层、线型、表格样式、文字样式、外部参照、布局和多重引线样式等。具体步骤如下：
先在文件夹中找到需要利用的Auto CAD文件，比如“Home-Space Planner”。通过双击该文件或单击该文件前的“+”号，可以看到该文件可参照的内容。鼠标左键双击块，看到该文件内所有的图块显示在右侧区域，如图6-60（a），6-60（b）所示。

## Slide 80
图6-60 （a） 文件中的块

## Slide 81
图6-60（b）文件中的块

## Slide 82
选择双人床插入到当前图形中的方法有：
（1）鼠标左键单击双人床，拖到当前图形中。相当于直接插入图形，但是用这种方式插入图块的比例无法正确调整。
（2）鼠标右键单击双人床，会出现如图6-61所示的选项，选择“插入块”项目，打开插入图块对话框。或者通过双击鼠标左键打开插入图块对话框。通过插入对话框可以调整图块的插入方式、比例和旋转角度，方便操作。

## Slide 83
图6-61 插入块

## Slide 84
第三步 利用设计中心插入图层
在左侧树状文件夹位置，单击图层，右侧区域将显示该文件中的所有图层，如图6-62所示，选择需要的图层，单击鼠标左键拖放到当前图形中，可以快速创建图层。
图6-62 插入图层
第四步 利用设计中心插入线型、文字类型、标注类型、外部参照和图表类型等。方法同步骤四。

## Slide 85
2工具选项板 TP（Tool Paltettes Ctrl+3）
我们可以通过依次单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “工具选项板” ，或者直接在命令提示行输入“TP”,或者用快捷键〈Ctrl+3〉进入工具选项板。如图6-63所示
图6-63 工具选项板 图6-64 重命名选项板

## Slide 86
工具选项板用于组织包括从块到命令再到填充图案的工具，并且作为“工具选项板”窗口的一部分进行显示（TOOLPALETTES 命令）。我们可以通过拖放 Windows 资源管理器或文件资源管理器中的文件、绘图区域中的对象、“工具选项板”窗口的上下文菜单、自定义用户界面 (CUI) 编辑器或“自定义”对话框来自定义工具选项板。每个创建的工具选项板都代表“工具选项板”窗口上的一个选项卡。
下面讲一下如何利用工具选项板绘图：
第一步 打开工具选项板
命令行输入TP，确定，打开工具选项板，或者按Ctrl+3快捷键，打开如图6-63所示的窗口。
在默认情况下，工具选项板有多个选项卡。可以通过在选项板窗口单击鼠标右键，选择“新建工具选项板”，新建一个空白选项卡，然后命名该选项卡，如图6-64所示。

## Slide 87
第二步 将设计中心内容添加到工具选项板
在设计中心（DesignCenter）文件夹上右击鼠标，选择快捷菜单的“创建块的工具选项板”，如图6-65(a)和6-65(b)所示。在设计中心内存储的图形对象就出现在工具选项板中新建的设计中心选项卡上，这样就可以将设计中心与工具选项板结合，建立一个快捷方便的工具选项板。从而方便在绘图时插入引用。
图6-65 （a）创建工具选项板 图6-65 （b）工具选项板

## Slide 88
第三步 利用工具选项板绘图
只需要将工具选项板中的图形对象拖放到当前图形，该图形对象就以图块的形式插入到当前图形中。
这一点与设计中心方法相同。如图6-66所示为工具选项板“Home”中的双人床已经通过鼠标点击插入到当前图形中了。
图6-66 插入图块

## Slide 89
3写块W（Wblock）和插入外部块I(Insert)
之前讲过图块的制作，命令为B（Block），现在讲一下写块的另一个命令，W（Wblock）写外部块。
“W”（Wblock）写块命令可以创建用作块的单独图形文件。
“W”写块命令的步骤有三步，与B块命令类似，只是第一步略有不同，如图6-67所示。
图6-67 写块

## Slide 90
第一步 指定名称和文件位置，比如“D:\Documents\窗户”。
第二步 指定图块的基点，作为插入图块时的插入点。
第三步 选择制作图块的对象对象。确定完成。
在电脑中找到刚刚做好的图块，会发现其也是一个dwg文件，也就是说“W”写块命令是将文件中的部分内容独立保存一个dwg的图形。
“B”（Block）块与“W”（Wblock）写块命令都可以达到组合图形的目的，都可以有效快速绘制图形并降低图形文件的大小。
但是二者也有很多的不同点。
区别一：存在位置不同。
“B”块命令做出的图块只存在于该图形中，在其他图形中不能通过“I”（Insert）插入命令获得。“W”写块命令做出的图块作为一个单独的文件存在，是保存在硬盘的某一位置中，任何一个图形都可以执行“I”（Insert）插入命令获得。

## Slide 91
区别二：操作步骤不同
虽然同样是三个步骤，但是“B”块命令只要给出一个名称即可，而“W”写块命令则需要指定文件保存的路径和名称。
区别三：执行“I”插入图块操作不同
“B”块命令做出的图块，可直接在下拉条的位置获得，而“W”写块命令做出的图块要通过单击 图标，到保存图块文件的具体位置获得。
在前面讲过插入命令I（Insert）的使用，前面讲的是插入内部块，刚刚做好了的外部块，也可以直接插入到图形中来。
【命令步骤】
第一步：执行“I”插入命令；
第二步：点击浏览，找到外部块的位置；如图6-68,6-69所示

## Slide 92
图6-68 插入、浏览
图6-69 找到外部块

## Slide 93
第三步：插入外部块。确定比例和旋转方向，然后在工作区点击插入点，插入成功。如图6-70,6-71所示
图6-70 插入 图6-71 插入完成

## Slide 94
6.4实例：雅间（二）平面图绘制
6.4.1卫生洁具的制作
执行Ctrl+N，新建文件，执行Ctrl+S，保存文件；命名为“雅间平面图（二）”。
案例一：绘制如图6-72所示的坐便器
图6-72 坐便器

## Slide 95
通过此案例的学习，掌握EL椭圆命令，巩固F圆角命令和O偏移命令。
第一步，绘制一个尺寸为500x160的矩形。
第二步，绘制椭圆。
椭圆有两个轴，在AutoCAD中绘制椭圆的方式是首先指定一个轴的长度，再指定另一个轴的半轴长度。
执行EL椭圆命令，命令行提示指定一轴的端点，这里指定任意点，提示指定轴的另一个端点，打开正交模式，向右拖动鼠标输入距离400，确定，提示指定另一半轴的长度，由于两个轴是垂直的，所以第二个轴的方向是不能被修改的，只需要输入300，确定，即可。如图6-73所示。

## Slide 96
图6-73 绘制矩形、椭圆 图6-74 移动椭圆
图6-75 偏移椭圆 图6-76 矩形偏移

## Slide 97
第三步，执行M移动命令，将椭圆移动到矩形的正上方，基点选择如图6-73所示的点1，这个点被称之为象限点，椭圆和圆都具有四个象限点，可以在对象捕捉设置中将“象限点”设置为默认捕捉点，也可以使用快捷捕捉方式，目标点选择矩形上边的中点，如图6-74所示。
第四步，偏移椭圆形成内圈椭圆。
执行O偏移命令，提示指定偏移距离，输入40，确定，选择椭圆，将鼠标向椭圆内部，形成预览，如图6-75所示，点击鼠标左键，完成偏移，确定，退出命令。
第五步，继续执行O偏移命令，输入距离50确定，选择矩形，确定，将鼠标向外侧移动，形成预览，点击鼠标左侧，完成第一个矩形偏移，继续选择刚刚偏移出得矩形，向外再次偏移出一个矩形。确定，退出偏移命令。如图6-76所示。

## Slide 98
第六步，修剪图形。
执行TR修剪命令，将图形修剪成如图6-77所示的样式。
图6-77 修剪完成

## Slide 99
第七步，圆角。
圆角的作用是将两条直线用一个圆弧连接起来。执行F圆角命令，使用圆角命令，必须首先设置圆弧的半径，首次使用圆角命令，默认的半径为0，输入R（半径），确定，输入40，确定，点击如图6-78所示的直线1，再点击直线2，完成第一个圆角。重复执行命令，将直线2与直线3用圆角连接起来。
图6-78 圆角命令

## Slide 100
第八步，如图6-79所示，需要将椭圆的象限点与圆弧的切点用直线连接。大家知道，象限点是确定的，位置是固定的，而圆弧的切点如何确定呢？其实在AutoCAD中，切点也同样可以通过对象捕捉或者快捷捕捉来确定。
设置象限点与切点为对象捕捉的默认点，执行L直线命令，第一点选择象限点，指定第二点时，在圆弧上适当的位置移动鼠标，会出现如图6-80所示的符号，点击鼠标左键即可捕捉到。
图6-79连接切点与象限点 图6-80 快捷捕捉切点

## Slide 101
如果用户在绘制直线时，第一点就寻找圆弧的切点，是找不到的，必须第二点用切点。但是用户使用快捷捕捉的功能，第一点也可以捕捉到切点，这个切点在指定第二点时，会因为第二个点的位置不同，而发生位置变化。
读者自行使用快捷捕捉的方式将大便器右侧的直线绘制完成。
第八步，制作图块，命名为“座便器”，基点自定，但要选择合理。

## Slide 102
案列二：绘制台式洗脸盆，如图6-81所示。
图6-81 台式洗脸盆

## Slide 103
第一步，绘制如图6-82所示的辅助线
图6-82 辅助线

## Slide 104
首先绘制一条长度为1500的水平直线，和一条长度为600的垂直直线，如图6-83所示。
前面的学习中我们使用复制命令对辅助线进行辅助，在上一案例中，学习了偏移命令，偏移命令对直线同样有效。执行O偏移命令，输入250，确定，选择垂直直线，向右侧点击，确定，退出此次偏移命令，再次执行偏移命令，输入300，确定，连续向右偏移两次，确定，退出命令，再次执行命令向右偏移250。如图6-84所示。
通过上述练习用户需要仔细领悟什么时候应该结束命令，什么时候可以连续偏移。
使用相同的办法绘制出水平方向的辅助线。完成结果参照图6-84。
图6-83 绘制水平、垂直线 图6-84 垂直线偏移

## Slide 105
第二步，绘制矩形台面。
如图6-86所示，以点1、2为角点绘制矩形。
接下来需要对刚刚绘制的矩形的下方两个角点进行倒角。执行CHA倒角命令，与圆角命令类似，倒角的距离会继承上次使用过倒角命令所设定的距离，首次执行倒角命令，倒角的两个距离为0，如图6-85所示。那么就需要调整倒角距离，输入D，确定，输入第一个倒角距离100，确定，输入第二个倒角距离50，确定，鼠标移动到如图6-86所示矩形的下边1靠近左下角的位置，如图6-87所示，拾取框右上方显示 符号，点击鼠标左键，弹出如图6-88所示的“选择集”对话框，这是因为我们点击的位置有多个对象，由于需要选择的是多段线（矩形属于多段线），在选择集中点击多段线即可，利用同样的方法选择边2，完成第一个倒角，如图6-89所示，继续选择边1，边3，完成第二个倒角，确定，退出倒角命令。完成结果如图6-90所示。由于两个倒角的距离不同，所示在选择两个边的时候要注意选择的顺序。

## Slide 106
图6-85 倒角距离
图6-86 倒角命令 图6-87 选择直线

## Slide 108
第三步，绘制脸盆。
上一案例中，已经学习了椭圆的绘制，下面利用椭圆绘制脸盆。椭圆的绘制需要先确定一个轴，再确定一个半轴，这里以横轴为轴，以竖轴为半轴，执行EL椭圆命令，如图6-91所示，点击点1，再点击点2，这样一个轴就确定了，再点击点3，确定半轴。
图6-91 绘制椭圆
以椭圆中心为圆心，绘制一个半径为30的圆，作为下水口。

## Slide 109
第四步，绘制水龙头。
绘制一个20x100的矩形，将其移动到如图6-81所示台式洗脸盆水龙头的位置，其中基点位置选择矩形的中心，目标位置为如图6-91所示的点3位置。
图6-92 对象捕捉追踪1 图6-93 对象捕捉追踪2 图6-94 对象捕捉追踪3
第五步，删除辅助线，完成图形的绘制。
第六步，制作图块，命名为“台式洗脸盆”，基点自定，但要选择合理。

## Slide 110
6.4.2酒店雅间平面图的绘制­­­­­­­
前面学习了使用简单的命令绘制图形，现在学习了更多的命令，比如：图块、图层等。那么就需要逐渐使绘制的图形规整化，作图一定要严谨。
绘制如图6-95所示的雅间平面图。
图6-95 雅间平面图

## Slide 111
在前面图形的基础上继续绘制。
执行“E”删除命令，输入ALL，确定，表示选择所有对象，再次确定，删除所有对象。
第一步，执行LA图层命令，弹出图层管理对话框，连续点击新建按钮 六次，新建六个图层，如图6-96所示，默认的图层名称为图层1—图层6，需要对其重新命名，如图6-97所示，点击图层1名称处，点击鼠标右键，选择重命名，输入名称：“辅助线”，按回车键确认，再点击图层2名称处，按【F2】键，进入名称编辑状态，输入名称：“墙体”，按回车键确认，点击图层3名称处，再次点击同一个位置（注意，不要连续快速点击），进入名称编辑状态，输入名称：“门”，使用这三种方法都可以实现图层的重命名，请读者将其余个图层命名为“窗”、“洁具”和“家具”。

## Slide 112
图6-96 新建图层
图6-97 图层命名

## Slide 113
下面进行图层颜色的修改，每个图层尽量使用不同的颜色进行区分。点击如图6-97所示的辅助线图层的颜色处，弹出“选择颜色”对话框，如图6-98所示，共有三个调色板，第一调色板中包含了编号为18~249的颜色，第二个调色板中包含了常用的几种颜色，这些颜色不但有编号，而且有名称，第三个调色板表示灰度颜色。在第二个调色板中选择第一个颜色：红色，点击确定，完成辅助线图层颜色的修改。使用相同的办法依次为其余的图层修改颜色。如图6-99所示。
图6-98 修改颜色

## Slide 114
图6-99 颜色设置完成
修改辅助线线型，点击辅助线的线型处，根据本书第6.2.1节的内容设置辅助线的线型为“点划线”。
修改墙图层的线宽，根据6.2.1节的内容调节，调整线宽为0.50毫米。
快速连续双击辅助线图层的名称处，可以将辅助线图层置为当前，这与按钮 的功能是相同的。
修改完成的图层样式如图6-100所示。

## Slide 115
图6-100 设置线宽
点击关闭按钮，将图层特性管理器关闭。
第四步，绘制辅助线。
分析原图可知，需要绘制如图6-101所示的辅助线

## Slide 116
首先利用所学知识，绘制出如图6-102所示的辅助线，然后需要将直线1、2变短，可以利用修剪命令，将其修剪。这里学习新的命令：S拉伸命令。
“S”拉伸命令通过改变图形对象上一些关键点（端点）的位置，从而改变图形本身的长度、形状或位置。
通过拉伸命令，可以重定位穿过或在交叉窗口内的对象的端点。以便达到两个目的
1.将拉伸交叉窗口部分包围的对象。
2. 将移动（而不是拉伸）完全包含在交叉窗口中的对象或单独选定的对象

## Slide 117
执行拉伸命令与移动和复制命令类似，需要首先为拉伸指定一个基点，然后指定位移点。
要进行精确拉伸，需要使用对象捕捉、栅格捕捉和相对坐标输入。
执行S拉伸命令，使用交叉窗口选择直线1的左端点，如图6-103所示，指定基点，向右拖动鼠标，注意要开启正交模式，到适当位置，指定目标点。使用同样的方法，将直线2拉伸，得到如图6-101所示的结果。
图6-103 选择端点

## Slide 118
第五步，绘制墙体。
新建两种多线样式：“Q”与“C”分别代表“墙体”和“窗”。具体设置方法参照前面章节的内容。
在常用选项卡点击图层面板的图层名称处，如图6-104所示。将弹出图层的下拉窗口，如图6-105所示，点击“墙”图层，则会将墙图层置为当前。
图6-104 图层面板 图6-105 置为当前层

## Slide 119
执行ML多线命令，设置多线三个选项为“对正 = 无，比例 = 240.00，样式 = Q”，绘制外圈墙线，如图6-106所示。再次执行ML多线命令，设置多线的三个选项为“对正 = 无，比例 = 120.00，样式 = Q”，绘制卫生间隔墙，如图6-107所示。绘制完成的墙线出现如图6-107所示的两个T型连接，需要进行多线编辑，执行MLedit或双击任意一条多线，弹出多线编辑对话框，选择T型打开，回到绘图区域，首先选择多线1，再选择多线2，完成第一个连接编辑，再选择多线3，然后选择多线4，完成第二个连接编辑，确定，退出多线编辑命令。
图6-106 多线绘制 图6-107 多线编辑

## Slide 120
第六步，绘制门窗辅助线，开门窗洞口。
执行O偏移命令，参照如图6-95所示的尺寸，偏移窗户辅助线，结果如图6-108所示。执行S拉伸命令，利用交叉窗口选择第一个端点，如图6-108所示，再选择第二个端点，如图6-109所示，确定，指定合适的基点，向左拖动鼠标，到适当位置，点击鼠标左键，完成辅助线的编辑。如图6-110所示。采用相同的办法，完成其余辅助线的绘制，如图6-111所示。
图6-108选择辅助线1 图6-109继续选择另一条 图6-110拉伸完成

## Slide 121
图6-111 完成辅助线绘制 图6-112 修剪出门窗洞口
执行TR修剪命令，直接确定选择所有为边界，依次点击洞口处的多线，完成修剪，如图6-112所示。
第七步，绘制窗户
切换到窗户图层，执行ML多线命令，设置三个选项为“对正 = 无，比例 = 240.00，样式 = C”，绘制窗户，如图6-113所示

## Slide 122
图6-113 绘制窗户
第八步，绘制门
图形中，有两个样式相同的门，像这种在一个图形中经常使用到的图形单元，最好使用图块来绘制。
首先制作一个如图6-114所示的图块。

## Slide 123
图6-114 门图块 图6-115 绘制圆弧
在任意位置绘制一个50X1000的矩形。接下来需要绘制圆弧，执行A圆弧命令，提示指定起点，在AutoCAD中圆弧的绘制顺序是逆时针绘制，那么起点需要选择右下角的点，可以利用对象捕捉追踪的方式绘制，鼠标移动到矩形左下角的点（圆弧的圆心）处，停留1~2秒钟的时间，向右移动鼠标，出现如图6-115所示的样式，直接输入1000确定，即可指定起点，输入C，确定，指定圆心（矩形左下角的点），再指定端点（矩形左上角的点），完成圆弧的绘制。

## Slide 124
执行B图块命令，制作图块，命名为“门”，基点为矩形左下角的点。
切换到门图层,执行两次I插入命令，调整比例分别为0.9和0.8，插入到入口门和卫生间门位置，如图6-116所示。
图6-116 插入门

## Slide 125
两处的门都需要进行调整，首先来调整入口处的门。执行RO旋转命令，选择入口处的门，确定，指定门的基点作为旋转的基点，所谓旋转命令的基点就是旋转的中心点，命令行提示指定旋转角度，可以直接输入90，确定，也可以使用鼠标指定角度，正交模式，鼠标向上移动到大约基点正上方，点击任意点，代表逆时针旋转90度。如图6-117所示。
图6-117 旋转图块

## Slide 126
下面需要对这个门进行镜像操作，所谓的镜像就是让物体对称过去，完成镜像命令主要依靠正确选择“镜子”即对称轴的位置，而对称轴需要用两点来控制。执行MI镜像命令，选择门，确定，鼠标点击点1，再点击点2，提示行提示是否需要删除源对象，这里输入Y，确定，表示删除源对象，如图6-118所示。
图6-118 镜像图块 图6-119 完成门绘制
利用镜像命令，将卫生间的门镜像，结果如图6-119所示。

## Slide 127
绘制完门之后，选中“门”会发现，我们忘记切换图层了，即门被放到了窗图层上，那么如何将绘制好的门改到门图层上呢？ ①直接选择入口处的门，在图层面板处选择门图层，即可，如图6-120所示。
②在图层面板下拉菜单中点击 ，提示选择对象，选择卫生间的门，确定，也能将图层改变。
图6-120 图层面板

## Slide 128
第九步，插入图块
切换到洁具图层，将前面做的图块插入到图形中，然 后使用移动命令，将其移动到如图6-94所示的位置，注意移动的时候灵活使用对象捕捉，比如利用对象捕捉中的最近点等特殊点。
切换到家具图层，制作“八人餐桌”，并将餐桌图块插入到图形中。
制作如图6-121所示的图块，命名为“柜子”，放置到如图6-95所示的位置。
图6-121 柜子
第十步，删除门窗辅助线，完成如图6-95所示的图形

## Slide 129
6.4.3 BE（Blockedit）图块编辑
在日后的绘图工作中，往往需要大量的修改图形。如果需要将上图中圆桌图块中的方凳改为圆凳，有两种方法，第一种是将圆桌图案分解，分解命令为X，然后删除掉原有的圆凳，重新进行绘制圆桌。第二种方法是图块编辑。
案例一：执行BE图块编辑命令，弹出编辑块定义对话框，如图6-122所示，选择“八人圆桌”，确定，进入图块编辑器。在图块编辑器中只显示编辑的图块，不显示其它图形。在圆心处显示一个坐标，该坐标的位置为圆桌图块的基点。
图6-122 编辑块定义

## Slide 130
执行E删除命令，将原有的方凳删除，如图6-123所示。中心绘制一个半径为200的圆，作为圆凳，放在圆桌下方，重新使用阵列命令对圆凳进行阵列，结果如图6-124所示。
图6-123 删除方凳 图6-124 圆凳阵列
修改完成后，点击右上角 ，弹出如图6-125所示的对话框，点击“将更改保存到 八人餐桌（S）”退出块编辑器。如图6-126所示，块修改完成。

## Slide 131
图6-125 未保存更改
图6-126 块修改完成

## Slide 132
6.5 快捷键附录表
表6-1 特性快捷命令
快捷命令 |  | 命令全称 | 命令意义
 | PR,CH,MO | *Properties | 修改特性“Ctrl＋1”
 | DC | *Design Center | 设计中心“Ctrl＋2”
 | TP | *Tools Option | 工具选项“Ctrl＋3”
 | MA | *Matchprop | 属性匹配
 | ST | *STYLE | 文字样式
 | COL | *Corlor | 设置颜色
 | LA | *Layer | 图层操作
 | LT | *Linetype | 线型
 | LTS | *Ltscale | 线型比例
 | LW | *Lweight | 线宽
 | UN | *unit | 图形单位
 | ATT | *Attdef | 属性定义
 | BO | *Boundary | 边界创建
 | AL | *Aligh | 对齐
 | EXP | *Export | 输出其它格式文件
 | IMP | *Import | 输入文件
 | OP | *Option | 自定义CAD设置
 | PU | *Purge | 图形清理
 | R | *Redraw | 重新生成
 | V | *View | 命名视图
 | AA | *Area | 面积
 | DI | *Dist | 距离
 | LI | *List | 显示图形数据信息

## Slide 133
表6-2 绘图快捷命令
快捷命令 | 命令全称 | 命令意义
A | *Arc | 圆弧
B | *Blobk | 图块制作
C | *Circle | 圆
DO | *Dount | 圆环
L | *Line | 直线
XL | *Xline | 射线
PL | *Pline | 多段线
ML | *Mline | 多线
SPL | *Spline | 样条曲线
PO | *Point | 点
POL | *Polgon | 正多边形
REC | *Rectangle | 矩形
EL | *Ellipse | 椭圆
REG | *Region | 面域
T | *Mtext | 多行文本
DT | *Dtext | 单行文本
I | *Insert | 插入块
W | *Wblock | 定义块文件
DIV | *Divid | 等分
H | *Hatch | 填充

## Slide 134
表6-3 修改快捷命令
表6-4 视图缩放快捷命令
快捷命令 | 命令全称 | 命令意义
CO | *Copy | 复制
MI | *Mirror | 镜像
AR | *Array | 阵列
O | *Offset | 偏移
RO | *Rotate | 旋转
M | *Move | 移动
E | *Erase | 删除
X | *Explode | 分解
TR | *Trim | 修剪
EX | *Extend | 延伸
S | *Stretch | 拉伸
LEN | *Lengthen | 直线拉长
SC | *Scale | 比例缩放
BR | *Break | 打断
CHA | *Chamfer | 倒角
F | *Fillet | 倒圆角
PE | *Pedit | 多段线编辑
ED | *Ddedit | 修改文本
快捷命令 | 命令全称 | 命令意义
P | *Pan | 视图平移
Z | *Zoom | 视图缩放
Z+A | *Zoom All | 显示全部图形
Z+E | *Zoom Extents | 充满显示
Z+P | *Zoom Previous | 显示前一视图
Z+空格 | *Zoom Real time | 实时缩放视图

## Slide 135
表6-5 尺寸标注快捷命令
表6-6 功能键快捷命令
快捷命令 | 命令全称 | 命令意义
DLI | *Dimlinear | 直线标注
DAL | *Dimaligned | 对齐标注
DRA | *Dimradius | 半径标注
DDI | *Dimdiameter | 直径标注
DAN | *Dimangular | 角度标注
DCE | *Dimcenter | 中心标注
DOR | *Dimordinate | 点标注
TOl | *Tolerance | 标注形位公差
LE | *Qleader | 快速引出标注
DBA | *Dimbaseline | 基线标注
DCO | *Dimcontinue | 连续标注
D | *Dimstyle | 标注样式
DED | *Dimedit | 编辑标注
DOV | *Dimoverride | 替换标注系统变量
功能键 | 命令含义 | 功能键 | 命令含义
〈F1〉 | 帮助 | 〈F7〉 | 栅格开关
〈F2〉 | 打开文本窗口 | 〈F8〉 | 正交开关
〈F3〉 | 对象捕捉开关 | 〈F9〉 | 捕捉开关
〈F4〉 | 数字化仪开关 | 〈F10〉 | 极轴开关
〈F5〉 | 等轴侧平面转换 | 〈F11〉 | 对象追踪开关
〈F6〉 | 坐标转换开关 | 〈F12〉 | 动态输入开关

## Slide 136
表6-7 “Ctrl”类快捷命令
快捷命令 | 命令全称 | 命令意义
〈Ctrl＋0〉 | *CleanScreenON | 切换“全屏显示”
〈Ctrl＋1〉 | *Properties | 切换“特性”选项板
〈Ctrl＋2〉 | *Design Center | 切换“设计中心”
〈Ctrl＋3〉 | *Tools Option | 切换“工具选项”
〈Ctrl＋4〉 | *SheetSet | 切换“图纸集管理器”
〈Ctrl＋6〉 | *DbConnect | 切换“数据库连接管理器”
〈Ctrl＋7〉 | *Markup | 切换“标记集管理器”
〈Ctrl＋8〉 | *Quickcalc | 切换“快速计算器”选项板
〈Ctrl＋9〉 | *Commandlinehide | 切换“命令行”窗口
〈Ctrl＋A〉 | *Select all | 选择图形所有对象
〈Ctrl＋B〉 | *Snap | 栅格捕捉
〈Ctrl＋C〉 | *Copyclip | 复制
〈Ctrl＋F〉 | *Osnap | 切换对象捕捉
〈Ctrl＋G〉 | *GRrid | 切换栅格
〈Ctrl＋H〉 | *Pickstyle | 切换 PICKSTYLE值
〈Ctrl＋I〉 | *Coords | 切换坐标显示
〈Ctrl＋L〉 | *Ortho | 切换正交
〈Ctrl＋N〉 | *New | 新建文件
〈Ctrl＋O〉 | *Open | 打开文件
〈Ctrl＋P〉 | *Plot | 打印文件
〈Ctrl＋S〉 | *Save | 保存文件
〈Ctrl＋U〉 | *Polar | 切换极轴
〈Ctrl＋W〉 | *Otrack | 切换对象捕捉追踪
〈Ctrl＋V〉 | *Pasteclip | 粘贴
〈Ctrl＋X〉 | *Cutclip | 剪切
〈Ctrl＋Y〉 | *Mredo | 取消前面的“放弃”动作
〈Ctrl＋Z〉 | *Undo | 放弃
〈Ctrl +Shift＋A〉 |  | 切换组
〈Ctrl + Shift＋C〉 | *Copybase | 指定基点复制对象到剪贴板
〈Ctrl + Shift＋P〉 |  | 切换“快捷特性”界面
〈Ctrl + Shift＋S〉 | *Saveas | 显示“另存为”对话框
〈Ctrl + Shift＋V〉 | *Pasteblock | 将剪贴板中的数据作为块粘贴