## Slide 1: 第四章 人体工程学与家具设计

## Slide 2
座椅类家具设计
卧具家具设计
储藏类家具设计
桌台类家具设计

## Slide 3
4.1 座椅类家具设计
4.1.1座椅设计与人体关系
不同的坐姿方式

## Slide 4
4.1 座椅类家具设计
正确的办工坐姿

## Slide 5
4.1 座椅类家具设计
一、 坐姿生理学
1、脊柱结构 在坐姿状态下，支持人体的主要结构是脊柱、骨盆、腿和脚等。脊柱位于人体背部中线处，有33块短圆柱状椎骨组成，包括7块颈椎、12块胸椎、5块腰椎和下方的5块骶骨及四块尾骨组成，相互间由肌腱和软骨连接，腰椎、骶骨和椎间盘及软组织承受坐姿时身上大部分负荷，还要实现弯腰扭转等动作。对着及而言这两部分最为重要。

## Slide 6
4.1 座椅类家具设计
正常的姿势下，脊柱的腰椎部分前凸，而至骶骨时则后凹。在良好的坐姿状态下，压力适当地分布于各椎间盘上，肌肉组上承受均与的静载荷。 当处于非自然姿时，椎间盘内压力分布不正常，形成的压力梯度，严重的会将椎间盘从腰椎之间挤出来，压迫中枢神,产生腰部酸痛、疲劳等不适感。

## Slide 7
4.1 座椅类家具设计
2、腰曲弧线 脊柱侧面有四个生理弯曲，颈曲、胸曲、腰曲、骶曲。其中与坐姿舒适性直接相关的是腰曲。人体正常的腰曲弧线是侧卧的曲线，躯干挺直坐姿和前弯时的腰弧曲线会使腰椎严重变形，要使坐姿能形成几乎正常的腰曲弧线，躯干与大腿之间必须有大于90度的角度，且在腰部有所支承，保证腰椎弧线的正常形状是获得舒适坐姿的关键。

## Slide 8
4.1 座椅类家具设计
坐姿人机工程图

## Slide 9
4.1 座椅类家具设计
正确与错误坐姿对照

## Slide 10
4.1 座椅类家具设计
3、腰椎后凸和前凸 正常的腰弧曲线是微微前突。为使坐姿下的腰弧曲线变小，座椅应在腰椎部提供所谓的两点支承。由于5、6胸椎高度相当于肩胛骨的高度，肩胛骨面积大，可承受较大压力所以第一支承应位于5、6胸椎之间，称其为肩靠。腰部支承设置在第4、5腰椎之间的高度上，称其为腰靠，和肩靠一起组成座椅的靠背。合理的腰靠应是使腰弧曲线处于正常的生理曲线。

## Slide 11
4.1 座椅类家具设计
腰椎状态

## Slide 12
4.1 座椅类家具设计
二、生物力学
1、肌肉活动度 脊椎一卡附近的肌肉和肌腱连接，椎骨的定位正是借助于肌腱的作用力。一旦脊椎偏离自然状态，肌腱组织就会受到相互的压力的作用，是肌肉活动度增加，招致疲劳酸痛。肌腱组织受力时，产生一种活动电势。根据肌电图记录可知，在挺直坐姿下，腰椎部位肌肉活动度高，因为腰椎前向拉直使肌肉组织紧张受力。提供靠背支承腰椎后，活动力则明显减小；当躯干前倾时，背上方和肩部肌肉活动度高，以桌面作为前倾时手臂的支承并不能降低活动度。这些结果与坐姿生理学是相符合的。
图4-8腰部
至臀部肌肉状态

## Slide 13
4.1 座椅类家具设计
2、体压分布 由人体解剖学可知，人体坐骨粗壮，与其周围的肌肉相比，能承受更大的压力。而大腿底部有大量血管和神经系统，压力过大会影响血液循环和精神系统传到而感到不适。所以坐垫上的压力应按照臀部不同部位承受不同压力的原则来设计，即在坐骨处压力最大，向四周逐渐减小，至大腿部位时压力降至最低值，这是坐垫设计的压力分布不均匀原则。

## Slide 14
4.1 座椅类家具设计
人体不同坐姿受压状态

## Slide 15
4.1 座椅类家具设计
3、股骨受力分析 人体的结构在骨盆下面有两块圆骨，成为坐骨结节。坐姿时这两块面积很小的坐骨结节能支承上身的大部分重量。坐骨结节下面的座面呈近似水平时，可使两坐骨结节外侧的股骨出于正常的位置而不受过分的压迫，因而人体感到舒适。

## Slide 16
4.1 座椅类家具设计
臀部压痛点
股骨受压状态

## Slide 17
4.1 座椅类家具设计
4、椎间盘受力分析 当坐姿腰弧曲线正常时，椎间盘上受的压力均匀而轻微，几乎无推力作用于韧带，韧带不拉伸，要不无不舒适感。但是，当人体处于前弯坐姿时，椎骨之间的间距发生改变，相邻两椎骨前端间隙缩小，后端间隙增大，椎间盘在间隙缩小的前端受推挤和摩擦，迫使它向韧带作用一推力，从而引起腰部不适感，长期累积作用，可造成椎间盘病变。

## Slide 18
4.1 座椅类家具设计
正确与错误坐姿状态比照

## Slide 19
4.1 座椅类家具设计
4.1.2 座椅类家具设计尺寸
一、座椅类家具设计的一般原则
1、座椅的形式和尺度与使用者坐的目的或动机有关；
2、座椅的尺度必须与相对的人体测量值相匹配；
3、座椅的设计必须能提供坐者有足够的支撑与稳定作用；
4、座椅的设计必须能使坐者改变其姿势,但其椅垫必须足以防止坐姿行为中的滑脱现象；
5、靠背，特别是在腰部的支撑,可降低脊柱所产生的紧张压力；
6、座垫必须有充分的衬垫和适当的硬度，使之有助于将人体的压力分布于坐骨结节附近；
7、整个座椅设计用材应环保、牢固、经久耐用，保证人的各项活动安全。

## Slide 20
4.1 座椅类家具设计
二、坐椅功能尺度参数的分析
座椅分为工作座椅和休息座椅。一般工作用坐具的主要品种有凳、靠背椅、扶手椅、圈椅等，它的主要用途是既可用于工作，又利于休息。工作用椅可分为作业用椅、轻型作业椅、办公椅和会议椅等。休息用坐具的主要品种有躺椅、沙发、摇椅等。它的主要用途就是要充分地让人得到休息，也就是说它的使用功能是把人体疲劳状态减至最低程度，使人获得满意的舒适效果。

## Slide 21
4.1 座椅类家具设计
正确坐姿相关尺寸

## Slide 22
4.1 座椅类家具设计
不同坐高与体压分（g/cm2）
1、坐高

## Slide 23
4.1 座椅类家具设计
2、坐深

## Slide 24
4.1 座椅类家具设计
3、坐宽
肩并肩坐的联排椅，宽度应能保证人的自由活动，因此，应比人的肘至肘宽稍大一些。一般靠背椅坐宽不小于380mm就可以满足使用功能的需要；对扶手椅来说，以扶手内宽作为坐宽尺寸，按人体平均肩宽尺寸加上适当余量，一般不小于460mm，其上限尺寸应兼顾功能和造型需要，如就餐用的椅子，因人在就餐时，活动量较大，则可适当宽些。坐宽也不宜过宽，以自然垂臂的舒适姿态肩宽为准。沙发的坐宽要相应增加，单人沙发椅：450-480mm，全包沙发：500-600mm。

## Slide 25
4.1 座椅类家具设计
4、座面倾斜度
一般坐椅的坐面是采用向后倾斜的，后倾角度以3°~5°为宜。但对工作用椅来说，水平坐面要比后倾斜坐面好一些。

## Slide 26
4.1 座椅类家具设计
5、椅靠背
靠背形状与脊椎状态
休息座椅靠背

## Slide 27
4.1 座椅类家具设计
6、扶手
肘部平放高度

## Slide 28
4.1 座椅类家具设计
7、面料弹性
8、重量分布
坐姿重量分布

## Slide 29
4.1 座椅类家具设计
三、坐椅的主要尺寸 坐具的主要尺寸包括坐高、坐面宽、坐前宽、坐深、扶手高、扶手内宽、背长、坐斜度、背斜角等尺寸，以及为满足使用要求所涉及到的一些内部分隔尺寸，这些尺寸在相应的国家标淮中已有规定。

## Slide 30
1、扶手椅相关尺寸

## Slide 31
靠背椅相关尺寸
4.1 座椅类家具设计

## Slide 32: 凳类家具主要尺寸
4.1 座椅类家具设计

## Slide 33
沙发家具主要尺寸

## Slide 34
4.2.1床的设计依据
1、睡眠的生理
一是上面所说的睡眠深度的生理测量；二是对睡眠的研究发现人在睡眠时身体也在不断地运动，经常翻转，采取不同的姿势。而睡眠深度与活动的频率有直接关系，频率越高，睡眠深度越浅。
4.2 卧具家具设计

## Slide 35
2、寝卧姿势与床面的材料
人体寝卧时，人体头、胸、臀三部分在站立时重力方向基本重合。同时三重力方向是平行的，分别对脊柱产生弯曲作用。
4.2 卧具家具设计

## Slide 36
床或床垫的软硬舒适程度与体压的分布直接相关，体压分布均匀的较好，反之则不好。体压是用不同的方法测量出的身体重量压力在床面上的分布情况。不同弹性的床面，其体压分布情况也有显著差别。床面过硬时，显示压力分布不均匀，集中在几个小区域，造成局部的血液循环不好，肌肉受力不适等，而较软的床面则能解决这些问题。但是如果睡在太软的床上，由于重力作用，腰部会下沉，造成腰椎曲线变直，背部和腰部肌肉受力，从而产生不适感觉，进而直接影响睡眠质量。
4.2 卧具家具设计

## Slide 37
4.2 卧具家具设计

## Slide 38
4.2.2床的主要尺寸
1、床的基本尺寸
卧具的主要尺寸包括床面长、床而宽、床面高或底层床面高、层间净高，以及为满足安全使用要求所涉及到的一些栏板尺寸。
床宽
通常床宽为人仰卧时肩宽的2.5-3倍，即床宽=2.5-3W，中国成年男性W=43cm,女性W=41cm。
单人床最小宽不小于800mm，双人床最小不小于1200mm。
4.2 卧具家具设计

## Slide 39
2、床长
床的长度指两头床屏或床架内的距离，考虑人躺下后的身长外，还须包含放置枕头和被子等的空间。
床长=H×1.05+A+B
H:平均身高
A：头前留空量
B：脚后留空量
（A、B一般取75mm ）
国标GB3328-82规定，成人床床面净长为1920mm。
4.2 卧具家具设计

## Slide 40
床高
床高一般和椅坐高度一致，使床同时具有坐卧功能。另外还要考虑人穿衣、穿鞋等动作。
一般床高400-500mm。
4.2 卧具家具设计

## Slide 41
不同床的相关尺寸
1、单层床基本尺寸：
单层床 | 床面宽B | 床面长L |  | 床面高H | 
 |  | 双屏床 | 单屏床 | 放置床垫 | 不放置床垫
单人床 | 720，800，900，1000，1100，1200 | 1920，1970 | 1900，1950 | 240 ~ 280 | 400 ~ 440
双人床 | 1350，1500，1800（2000） | 2020，2120 | 2000，2100 |  | 

## Slide 42
2、双层床，双层床的基本尺寸
床面长L | 床面宽B | 底床面高H |  | 层间净高H1 |  | 安全栏板缺口长度L1 | 安全栏板高度H2 | 
 |  | 放置床垫 | 不放置床垫 | 放置床垫 | 不放置床垫 |  | 放置床垫 | 不放置床垫
1920，19702020 | 720，800900，1000 | 240 ~ 280 | 400 ~ 440 | ≥1150 | ≥980 | 500~600 | ≥380 | ≥200

## Slide 43
贮藏类家具又称贮存类或贮存性家具，是收藏、整理日常生活中的器物、衣物、消费品、书籍等的家具。根据存放物品的不同，可分为柜类和架类两种不同贮存方式。柜类主要有大衣柜、小衣柜、壁橱、被褥柜、床头柜、书柜、玻璃柜、酒柜、菜柜、橱柜、各种组合柜、物品柜、陈列柜、货柜、工具柜等；架类主要有书架、餐具食品架、陈列架、装饰架、衣帽架、屏风和屏架等。
4.3 储藏类家具设计

## Slide 44
4.3.1贮藏类家具的设计依据
贮藏类家具的功能设计必须考虑人与物两方面的关系：一方面要求贮存空间划分合理，方便人们存取，有利于减少人体疲劳；另一方面又要求家具贮存方式合理，贮存数量充分，满足存放条件。
4.3 储藏类家具设计

## Slide 45
一、贮藏类家具与人体尺度的关系
1、高度：贮藏类家具的高度，根据人存取方便的尺度来划分，可分为三个区域（第一区域为从地面至人站立时手臂下垂指尖的垂直距离，即650mm以下的区域，该区域存贮不便，人必须蹲下操作，一般存放较重而不常用的物品（如箱子、鞋子等杂物）；第二区域为以人肩为轴，从垂手指尖至手臂向上伸展的距离（上肢半径活动的垂直范围），高度在650 ~ 1850mm，该区域是存取物品最方便、使用频率最多的区域，也是人的视线最易看到的视域，一般存放常用的物品（如应季衣物和日常生活用品等）；若需扩大贮存空间，节约占地面积，则可设置第三区域，即柜体1850mm以上区域（超高空间），一般可叠放柜、架，存放较轻的过季性物品（如棉被、棉衣等）。
4.3 储藏类家具设计

## Slide 46
2、宽度与深度：至于橱、柜、架等贮存类家具的宽度和深度，是出存放物的种类、数量和存放方式以及室内空间的布局等因素来确定，而在很大程度上还取决于人造板材的合理裁割与产品设计系列化、模数化的程度。一般柜体宽度常用800mm为基本单元，深度上衣柜为550 ~ 600mm，书柜为400 ~ 450mm。
4.3 储藏类家具设计

## Slide 47
4.3 储藏类家具设计

## Slide 48
4.3 储藏类家具设计

## Slide 49
4.3.2贮藏类家具的主要尺寸
针对贮藏物品的繁多种类和不同尺寸以及室内空间的限制，贮藏类家具不可能制作得如此琐细，只能分门别类地合理确定设计的尺度范围。根据我国国家标准的规定，柜类家具的主要尺寸包括外部的宽度、高度、深度尺寸，以及为满足使用要求所涉及到的一些内部分隔尺寸等。
4.3 储藏类家具设计

## Slide 50
衣柜的基本尺寸
柜类 | 挂衣空间宽B | 柜内空间深 |  | 挂衣棍上沿至顶板内面距离H1 | 挂衣棍上沿至底板内面距离H2 |  | 衣镜上缘离地面高 | 顶层抽屉屉面上缘离地面高 | 底层抽屉屉面下缘离地面高 | 抽屉深度 | 离地净高H3 | 
 |  | 挂衣空间深T1 | 折叠衣物空间深T2 |  | 挂长外衣 | 挂短外衣 |  |  |  |  | 亮脚 | 包脚
衣柜 | ≥530 | ≥530 | ≥450 | ≥580 | ≥1400 | ≥900 | ≤1250 | ≤1250 | ≥50 | ≥400 | ≥100 | ≥50

## Slide 51
床头柜和矮柜的基本尺寸
柜类 | 宽B | 深T | 高H | 离地净高H3 | 
床头柜 | 400~600 | 300~450 | 500~700 | 亮脚 | 包脚
矮柜 |  |  | 400~900 | ≥100 | ≥50

## Slide 52
书柜和文件柜的基本尺寸
柜类 | 宽B |  | 深T |  | 高H |  | 层间净高H2 |  | 离地净高H3 | 
 | 尺寸 | 级差 | 尺寸 | 级差 | 尺寸 | 级差 | （1） | （2） | 亮脚 | 包脚
书柜 | 600 ~ 900 | 50 | 300 ~ 400 | 20 | 1200~2200 | 200、50 | ≥230 |  | ≥310 | ≥100
文件柜 | 450 ~ 1050 | 50 | 400 ~ 450 | 10 | 370 ~ 400700 ~ 12001800~2200 | — | ≥330 |  | ≥100 | ≥50

## Slide 53
凭倚类家具是人们工作和生活所必需的辅助性家具。为适应各种不同的用途，出现了餐桌、写字桌、课桌、制图桌、梳妆台、茶几和炕桌等；另外还有为站立活动而设置的售货柜台、账台、讲台、陈列台和各种工作台、操作台等。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 54
坐式用桌的设计要求
1、桌面高度
桌高 = 坐高 + 桌椅高差（约1/3坐高）
4.4 桌台类家具设计

## Slide 55
餐桌，要考虑端碗吃饭的进餐方式，餐桌可略高一点；若设计西餐桌时，就要讲究用刀叉的进餐方式，餐桌就可低一点；如果是设计适于盘腿而坐的炕桌，一般多采用320 ~ 350mm的高度；若设计与沙发等休息椅配套的茶几，可取略低于椅扶手高的尺度。
倘若因工作内容、性质或设备的限制必须使桌面增高，则可以通过加高椅坐或升降椅面高度，并设足垫来弥补这个缺陷，使得足垫与桌面之间的距离和椅座与桌面之间的高差，可保持正常高度，桌高范围在680 ~ 760mm。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 56
2、桌面尺寸
桌面的尺寸应以人坐时手可达到的水平工作范围为基本依据，并考虑桌面可能置放物的性质及其尺寸大小。如果是多功能的或工作时尚需配备其他物品时，则还应在桌而上加设附加装置。双人平行或双人对坐形式的桌子，桌面的尺度应考虑双人的动作幅度互不影响（一般可用屏风隔开）、对坐时还要考虑适当加宽桌面，以符合对话中的卫生要求等。总之，要依据手的水平与竖向的活动幅度来考虑桌面的尺寸。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 58
3、桌下净空
为保证下肢能在桌下放置与活动，桌面下的净空高度应高于双腿交叉时的膝高，并使膝部有一定的上下活动余地。所以抽屉底板不能太低，桌面至抽屉底的距离应不超过桌椅高差1/2，即120 ~ 160mm。因此，桌子抽屉的下缘离开椅坐至少应有178mm的净空，净空的宽度和深度应保证二腿的自由活动和伸展。

## Slide 59
4、桌面色泽
在人的静视野范围内，桌面色泽处理得好坏，会使人的心理、生理感受产生很大的反应，也对工作效率起着一定作用。通常认为桌面不宜采用鲜明色，因为色调鲜艳，不易使人集中视力；同时，鲜明色调往往随照明程度的亮暗而有增褪。当光照高时，色明度将增加0.5 ~ 1倍，这样极易使视觉过早疲劳。而且，过于光亮的桌面，由于多种反射角度的影响，极易产失眩光，刺激眼睛，影响视力。此外，桌面经常与手接触，若采用导热性强的材料做桌面，易使人感到不适，如玻璃、金属材料等。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 60
站立用桌的基本尺度与要求
1、台面高度
站立用工作台的高度，是根据人站立时自然屈臂的肘高来确定的。按我国人体的平均身高，工作台高以910 ~ 965mm为宜；对于要适应于用力的工作而言，则台面可稍降低20 ~ 50mm。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 61
2、台下净空
站立用工作台的下部，不需要留有腿部活动的空间，通常是作为收藏物品的柜体来处理。但在底部需有置足的凹进空间，一般内凹高度为80mm、深度为50 ~ 100mm，以适应人紧靠工作台时着力动作之需，否则，难以借助双臂之力进行操作。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 62
3、台面尺寸
站立用工作台的台面尺寸主要由所需的表面尺寸和表面放置物品状况及室内空间和布置形式而定，没有统一的规定，视不同的使用功能做专门设计。至于营业柜台的设计，通常是兼采写字台和工作台两者的基本要求进行综合设计的。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 63
桌台类家具的主要尺寸
桌台、几案等凭倚类家具的主要尺寸包括桌面高、桌面宽、桌面直径、桌面深、中间净空宽、侧柜抽屉内宽、柜脚净空高、镜子下沿离地面高、镜子上沿离地面高，以及为满足使用要求所涉及到的一些内部分隔尺寸，这些尺寸在相应的国家标准中已有规定。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 64
1、带柜桌及单层桌
单柜桌（或写字台）、双柜桌和单层桌的基本尺寸如图所示。
4.4 桌台类家具设计

## Slide 65
桌子种类 | 宽度B | 深度T | 中间净空高H1 | 柜脚净空高H2 | 中间净空宽B1 | 侧柜抽屉内宽B2 | 宽度级差ΔB | 深度级差ΔT
单柜桌 | 900 ~ 1500 | 500 ~ 750 | ≥580 | ≥100 | ≥520 | ≥230 | 100 | 50
双柜桌 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | ≥580 | ≥100 | ≥520 | ≥230 | 100 | 50
单层桌 | 900 ~ 1200 | 450 ~ 600 | ≥580 | — | — | — | 100 | 50

## Slide 66
2、餐桌
长方餐桌和方（圆）桌的基本尺寸
4.4 桌台类家具设计

## Slide 67
桌子种类 | 宽度B边长B（或直径D） | 深度T | 中间净空高H1 | 直径差（D - d）/ 2 | 宽度级差ΔB | 深度级差ΔT
长方餐桌 | 900~1800 | 450~1200 | ≥580 | — | 100 | 50
方（圆）桌 | 600，700，750，800，850，900，1000，1200，1350，1500，1800（其中方桌边长≤1000） | — | ≥580 | — | — | —
圆桌 | ≥700 | — | — | ≥350 | — | —
4.4 桌台类家具设计

## Slide 68
梳妆桌的基本尺寸
桌子种类 | 桌面高H | 中间净空高H1 | 中间净空宽B | 镜子上沿离地面高H3 | 镜子下沿离地面高H4
梳妆桌 | ≤740 | ≥580 | ≥500 | ≥1600 | ≤1000
4.4 桌台类家具设计