## Slide 1: 第五章 环境行为与室内空间设计

## Slide 2
第一节 居住行为与户内设计
1、定义：一般把住宅中的各种相对独立的基本功能空间区域归类为：厨房、餐厅、客厅、卧室、卫生间等基本空间，满足人的基本生活需求。在深入设计时可以根据住宅的空间条件再细化为玄关、客卧、儿童房、衣帽间、储藏间、观景阳台等空间，各个功能空间的关系是密切关联的。

## Slide 3
二、室内空间尺度与空间形式
（一）空间形式：结构空间、封闭空间、开敞空间、共享空间、流动空间、室内开敞式空间、室内子母空间等。

## Slide 4
（二）空间尺度：
1、人体活动空间尺度
2、家具尺度
3、知觉空间尺度

## Slide 9
三、人体工程学在室内设计中的运用 （一）家具空间设计：家具摆放首先需要满足使用功能的要求，其次是按照视觉和心理认知布置家具。例如儿童房的家具需要避免坚硬和棱角，其造型和色彩应符合孩子的天性

## Slide 10
（二）室内储藏空间设计：橱柜、衣柜的储藏功能最多。

## Slide 11
（三）室内光环境设计：室内空间光环境设计、局部灯光照明。

## Slide 12
第二节 商业行为与店堂设计 一、商业行为与商业空间设计 （一）购物心理：购物心理过程可为三种不同的心理过程，即认识过程，情绪过程和意志过程，它们是相互依存的。 （二）商业空间构成：商业空间构成分为三个方面：一是顾客，在大多数情况下，顾客是商业空间环境的主体，重要组成部分；二是商品，从最原始阶段的物物交换，到现代的货币交易，再到信息化时代的今年，人们即可以用电视购物、网络购物、手机购物。三是交易活动的场所，商品的千变万化，交易方式，以及，买卖双方的行为和心理变化而不断地变化的，这种商业空间的发展是随着社会而发展的。 （三）商业空间的类型及设计要求：1、要满足顾客购物行为和心理需求。2、促进卖方营销活动的顺利进行。3、便于商品展示陈列、收存发售。4、适应社会发展，利于城市环境。

## Slide 13
二、店堂空间空间的形式
1、便利店：对于这种便利店设计，主要是要求合理利用空间，便利店的卖场面积小，商品种类少，商品陈列简单明了，货架比超市要低，顾客能在短时间内找到所需商品，缩短了顾客选购时间。
2、中小型商店（如图）：如蛋糕店、服装店、眼镜店等，这类中小型商店的面积一般都不大，商店的商品陈列同时也是商品储存的地方，一些鞋店、服装店要在店铺后面设计小仓库。
3、大型购物中心

## Slide 14
三、店堂空间
1、橱窗的尺寸一般单层高度在4000mm以下，深度1000一1500mm。2、陈列柜，货柜一般高约900一1000mm，深约500一600mm，3、货架是分隔店堂空间的主要手段，其高度不超过2400mm，有效高度为300一2300mm，深度400一700mm。

## Slide 15
2、店堂通道
店堂通道的形状是购物的视觉导向，通道的宽度，将直接影响顾客购物。通道的宽度要考虑顾客购物、商品品种和种类。一般人流数为2一4股，宽为1100mm一2200mm，则通道宽约为1900mm一3000mm。

## Slide 16
3、动线
百货商场的动线分三种：第一种是给顾客使用的卖场动线。第二种是货物运输通道，从停车卸货开始经过商品管理，接着上升降货梯，到进人卖场仓库的这个过程是后勤补给动线，后勤补给动线的特点是要够宽敞，至少大于1800mm以上才能够满足人员和推车通过

## Slide 17
第三节餐饮行为与餐厅设计
1、快餐厅：提倡简洁明快的室内设计风格，空间的分隔上不要求有过多的层次，只需要有简单的各种座位的区分即可，保证店内空间流线的顺畅。

## Slide 18
2、主题餐厅：装修有一定的档次，一方面是可以吃到不同菜系的美味，一方面是能在餐厅内感受到优雅舒适的文化环境和服务。

## Slide 19
3、酒吧：每个交流区域面积不宜太大，有较好的私密性、神秘感和独特性。

## Slide 20
3、餐饮空间常用人体尺寸

## Slide 21
4、光环境设计：宴会厅的光线，宜温暖明亮，多采用暖色的白炽吊灯、吸顶灯，白天可采用天然采光和人工照明相结合的布置方法，或装有滤色片的日光灯。大众化的饮食店和快餐厅，宜采用明快的冷色调的色彩。如白、灰绿、玉灰、浅橙色；咖啡厅和宴会厅，宜采用典雅的暖色调度的色彩。如砖红、驼红、杏色、驼黄、金色和银色等。

## Slide 22
第四节 展示空间的环境设计
展厅照明环境必须满足以下要求:第一，照度充足，以便于观众正确辨别展品的颜色和细部特征。第二，光线照度应分布合理。第三，展厅内应避免光线直射观众和眩光。第四，合理选择灯具，其布局排列需要考虑最终的视觉效果。

## Slide 23
第五节 室内无障碍设计 室内无障碍设计区域: 门厅、通道、厨房、客厅、餐厅、卧室、卫生间、休闲或娱乐设施等空间。
1、出入口门厅：门对残障者起着重要作用，它既能供残障者自由出人又能起各种防护作用。以下是门无障碍设计的要素。

## Slide 24
2、坡道
进行坡道设计时，最好把坡度设计为1:20，休息平台至少要与坡道等宽，长度至少为1200mm。长度超过2m的坡道需要安装扶手，应在高出坡道表面900mm和1000mm的地方都设扶手。圆形结构扶手(木质、尼龙或涂粉的钢管)外径为35一45mm，会更容易抓住。

## Slide 25
3、卫生间
卫生间布局为半岛状平面设计，这种布局中坐便器是不靠近任何一边侧墙的，为了使坐轮椅者能转90°的弯，门应向可容纳1200最小开放度的走廊开放。

## Slide 26
4、楼梯 以楼梯层高为2700mm为例，如果采用直跑楼梯，13级踏步，踏步高为170mm,踏步宽为300mm。楼梯踏步前缘应有防滑处理，防滑条尽量不要凸出踏步表面，若凸出高度应在3mm之内，当踏步前缘前凸时，凸出距离不易超过10mm,且凸缘下口应抹斜角，以避免将人绊倒。

## Slide 27
4、扶手
扶手细节安装要牢固，不会发生转动。圆形、外直径为35一45mm的尼龙和木制扶手握起来最为舒适，扶手应与周围背景在颜色上形成反差。在墙与扶手之间至少有40—50mm的距离。扶手底部与扶手支撑点之间的垂直距离应为5Omm，这样手可以牢牢地握住扶手。