## Slide 1
室内设计原理

## Slide 2
1
室内设计的概述
6
室内设计包含的其他要素
5
生态室内环境的设计
2
室内设计风格和流派
3
室内设计的空间组织和界面处理
4
室内装饰材料与装饰构造
目录
contents

## Slide 3
第一节 室内设计的概念及作用
第二节 室内设计的内容
第三节 室内设计的发展
第四节 室内设计的方法与程序
第五节 室内装修、装饰、装潢、布置的区别
第一章 室内设计的概述

## Slide 4
2 室内设计风格和流派
第一节 新现代主义
第二节 极少主义
第三节 高技派
第四节 后现代主义
第五节 解构主义
第六节 绿色设计

## Slide 5
3 室内设计的空间组织和界面处理
第一节 室内空间组织
第二节 室内界面处理
第三节 界面设计中的造型原则
第四节 界面设计的形式法则

## Slide 6
4 室内装饰材料与装饰构造
第一节 室内装饰材料
第二节 室内装饰构造
第三节 装饰预算

## Slide 7
5 生态室内环境的设计
第一节 生态室内环境概述
第二节 生态室内环境的设计内容
第三节 生态室内环境的设计方法

## Slide 8
6 室内设计包含的其他要素
第一节 家具与陈设
第二节 陈设艺术
第三节 室内绿化与内庭
第四节 室内标识
第五节 室内光环境
第六节 室内色彩

## Slide 9
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
室内设计的概念：按照建筑的使用要求，将室内空间造型元素进行组合设计，以实现使用者最佳的空间体验效果的思维过程。
室内设计的作用：思考如何利用室内建筑及装修材料，规划室内空间的布局，找到能够最大限度满足使用者在室内空间中无障碍和高效率活动目标的方案。
室内就是指建筑的内部空间，而设计是指将计划和设想表达出来的思维活动过程。

## Slide 10
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
室内设计与建筑设计
“建筑” ，通常认为是建筑物和构筑物的总称。其中供人们生产、生活或进行其它活动的房屋或场所都叫做“建筑物”，如住宅、学校、办公楼、影剧院、体育馆等，人们习惯上也将建筑物称为建筑。
建筑设计，是指为满足一定的建造目的（包括人们对它的使用功能的要求、对它的视觉感受的要求）而进行的设计，它使具体的物质材料在技术、经济等方面可行的条件下形成能够成为审美对象的产物。

## Slide 11
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
建筑设计与室内设计二者的联系与区别，可以从设计目的、重点关注的内容来分析和比较。
建筑设计是以满足一定的建造目的（包括人们对它的使用功能的要求、对它的视觉感受的要求）而进行的设计，它使具体的物质材料在技术、经济等方面可行的条件下形成能够成为审美对象的产物。建筑设计关注重点是建筑作为系统的运行和外观造型。
室内设计是以形成良好的室内空间系统环境和提升室内生活质量为主要目的的，装饰建筑内部空间为主要内容的。室内设计关注的是内部空间的高效使用和身心体验。

## Slide 12
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
环境设计专业
（一）环境艺术设计专业的特点：
环境艺术设计从广义上分为：室内设计和室外设计。环境艺术设计狭义上称为室内设计。我们这里重点了解一下环境设计专业的室内设计方向。
（1）室内设计与建筑设计之间的关系是彼此相互关联的，建筑设计是室内设计的前提，正如城市环境规划和城市环境设计是建筑单体设计的前提一样。

## Slide 13
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（2）室内设计作为一门相对独立的新兴学科，充分体现了空间以人为本的理念，体现了技术为人服务的宗旨。室外环境如果是用来“远视”、室内环境就是用来“近视”的，室内环境可以充分为使用者提供在生活细节方面的体验。
室内空间的形状长宽比和朝向，室内界面的呈现方式、色调以及图饰等，都会给人们生理上、心理上有较持久的、近距离的感受，包括视觉、听觉、触觉等方面。只有将室内环境设计成为人们在物质生活和精神生活需求都能得到满足的环境，室内环境设计的方案才算是成功的。

## Slide 14
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（3）室内环境的设计各个因素要求符合人体工程学的标准。人体工程学是研究"人一机一环境"系统中人、机、环境三大要素之间的关系，为解决该系统中人的效能、健康问题提供理论与方法的科学。这个学科的发展为室内设计提供了数据参考，比如人的视域、光学数据、色度搭配、声学数据、空间分割单元的长宽和朝向、家具尺寸、材料的搭配等，设计在具体实施上需要人体工程学提供可量化的标准。

## Slide 15
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（4）室内设计充分集中、细致、深刻地反映了环境设计美学中的空间布局、产品形态、功能技术、装饰工艺等方面的设计美。如果说，建筑设计主要以外部形体和内部空间给人们以建筑艺术的感受，室内设计则以室内空间、界面展示、室内用具包括家具、灯具、设备等内含物的综合，给人们以室内环境综合的艺术的感受，室内设计与工业产品设计和装饰工艺美术的关系非常密切。

## Slide 16
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（6）室内设计的内容具有较高的科技含量。现代室内设计所创造的使用环境，随着互联网时代的到来，会逐步增加电脑控制、自动化、智能化等方面的功能，使室内环境作为一个智能系统会自我管理。那么、设施设备、电器通讯、新型装饰材料和五金配件等等都将具有较高的科技含量，现在已经出现的如高档智能化写字楼、能源自给住宅、计算机控制住宅等。

## Slide 17
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（5）室内空间功能的变化、装修材料与辅助设施的更新。室内设计随着材料工业发展、装修方式、流行风格的变化呈现很强的周期性。在室内设计领域里，可能更需要引入“交互界面设计”“动态设计”“潜伏设计”等新的设计观念，认真考虑因周期因素导致的空间平面布局、立面构造与装饰方法以至施工方法、选用材料等一系列相关的问题。

## Slide 18
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
室内环境中人们的心理与行为方面的情况：
（1）领域感与人际距离
（2）依托的安全感
（3）从众与趋光心理
（4）空间形状的心理感受

## Slide 19
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（1）领域感与人际距离
人际接触实际上根据不同的接触对象和在不同的场合，在距离上各有差异。赫尔以动物的环境和行为的研究经验为基础，提出了人际距离的概念，根据人际关系的密切程度、行为特征确定人际距离，即分为：密切距离；人体距离；社会距离；公众距离。

## Slide 20
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（2）依托的安全感
生活活动在室内空间的人们，从心理感受来说，并不是越开阔、越宽广越好，人们通常在大型室内空间中更愿意有所“依托”物体。
在大型空间如火车站候车室或站台上，人们愿意待在柱子、墙边，人群相对散落地汇集在厅内、站台上的柱子附近，公共座椅也会安排在靠近墙面或柱子下边。

## Slide 21
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（3）从众与趋光心理
人作为社会关系的总和，无论公共场所内发生的引起关注的何种事件，人们往往会盲目跟从。同时，人们在室内空间中走动时，具有从暗处往较明亮处走动的倾向。
（4）空间形状的心理感受
在室内空间围合中，各个界面的形状特征常会使活动于其中的人们产生不同的心理感受。方形具有平稳，方向感明确的特点；圆形具有趣味性和浪漫气息；三角形具有特意感和多维感受。

## Slide 22
2、设备部分：主要指人使用的设备的显示部分、操控部分和实体部分的人因设计。(图1-2) 常用家具尺寸：以mm为单位。
  衣柜进深：500---600
  沙发高度：360---420
  衣柜高度：1800 2100 2400
  餐桌宽度：900
  多人餐桌：600
  书桌宽：600---700
  书桌长：900---1500
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用

## Slide 23
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
单人床宽：900---1200
书桌高：700---760
单人床长：1800---2100
坐椅高：400---440
双人床宽：1350---1800
坐椅宽：450
双人床长：1800---2100
桌椅高差：280---320
书柜深度：250---400
沙发进深：480---600
书柜宽度：250---400

## Slide 24
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
3、环境部分：
①建筑环境的体量
②照明(强度和范围)
③温度(体感)
④湿度
⑤声响
⑥辐射
⑦污染

## Slide 25
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
①建筑环境的体量:在室内装饰工程设计时，必然要考虑室内空间长宽比、门窗的尺度、家具陈设、照明设施等与人体尺度的关系问题，为了方便装饰室内设计，这里简单介绍一些常用的尺寸数据。如；室内开间与进深，门窗尺度，家具陈列尺度等。

## Slide 26
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
②照明类：我们人类对外界信息的了解90%来源于视觉，合适亮度的色谱系全的自然光线对于我们是一种恩赐，对于室内空间环境，自然光线的作用是有限的，如何利用好自然光线，配置好一定的辅助人造光源对于室内空间是至关重要的。按照光源的照射强度和范围我们得到照明灯具距桌面的高度:白炽灯泡60瓦为100厘米，40瓦为65厘米，25瓦为50厘米，15瓦为30厘米；日光灯距桌面高度，40瓦为150厘米，30瓦为140厘米，20瓦为110厘米，8瓦为55厘米。

## Slide 27
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
③温度: 据生理学家研究，室内温度过高时，会影响人的体温调节功能，由于室内空间通风、人体散热不良而引发体温升高、心率加速等身体不良反应。当室内温度经常保持在25℃以上时候，人会感觉身体疲劳、思维迟钝。而当室内温度过低，人会感觉身体功能下降，心理过度紧张。作为室内环境应该尽量保持在11℃和32℃之间。

## Slide 28
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
④湿度:夏季，当室内环境湿度较大时，人体散热会受抑制，人会感到十分闷热、心情烦躁。冬季，当室内环境湿度较大时，人体散热会加速，人会感到阴冷、心情抑郁。在装有空调的室内，室温为19℃至24℃，湿度为40%至50%时，人会感到最舒适。如果综合考虑到温度、湿度对人思维活动以及情绪的影响，最适宜的工作环境应是在室温18℃时，湿度保持在40%至60%之间，此时，人的精神状态好，思维最敏捷。

## Slide 29
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
⑤声响:室内环境的声学问题主要包括提高室内室内声音质量和清除控制噪声等两大类，因为声音同光线一样在物体表面上发生反射、吸收、透射等物理声学现象，因此室内空间环境中，人们在用语言交流，传递声响和聆听音响的时候，都要运用好空间墙体材料来控制声音的反射，隔音、吸音。对声音要求最为严格的专业用房就是音乐厅、剧场等等，对隔音要求高的就是医院的病房等。

## Slide 30
1
室内设计的概述
第节 室内设计的概念及作用
⑥辐射:主要是光线 矿物射线 微波等。对于光线，无论是自然光线还是室内人造光源都要防止光线直射眼睛。对于矿物射线和微波这方面主要的应对方式就是在选择室内装修材料时要注意天然材料是否有损害人体健康的射线存在。
⑦污染:主要指空气、水、声音、对人体日常容易接触到的危险化学物品。我们的生活环境中的过期食物，空气消毒喷剂等，这些物品的日常处理和管理需要做到井然有序，定期定点。

## Slide 31
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
室内设计的内容包括：
（一）使用者对空间的要求
（二）空间划分与组织
（三）界面设计及装饰
（四）室内陈设的布置
（五）照明及色彩计划
（六）景观绿化
（七）公共及私密空间艺术展示

## Slide 32
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
（一）使用者对空间的要求
室内空间本身是按建筑的服务目标进行设计的，也会就是室内空间是为人类完成某项活动而设计的空间，如建筑分为百货大厦，写字间，家居住房。
一个室内设计项目的开始，要从使用者的工作或生活的心理需求的统计开始，只有这样的室内设计才是真正以人为本的设计。

## Slide 33
1
室内设计的概述
一节 室内设计的概念及作用
第二节 室内设计的内容
第二节 室内设计的内容

## Slide 34
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（二）空间划分与组织
在建筑总体功能确定下来后，接下来就是空间内部的功能细化，也就是把室内大空间进行再分隔，从空间分隔上体现为选择不同的分隔方法来组合出一个高效室内活动系统，然后安排各单元空间之间的彼此联系方式，每个功能单元空间。
第二节 室内设计的内容

## Slide 35
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用

## Slide 36
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
空间分隔的原则是高效，各分区分工明确，又能协调成为一个整体系统。这个系统必须满足围合和联接、公共和私密等人对空间使用的基本要求。
常见的包括：
1、包容性组合，即大的空间包括小的空间 ；
2、邻接性组合，即两个单元空间相连 ；
3、穿插性组合，两个单元空间有一部分交错嵌入；
4、过渡性组合，即两个单元空间的交融渗透 ；
5、综合型组合，即综合室内空间的要素，以及室内空间的一部分与室外的大自然结合。
多数的室内空间分隔是将以上几种基本的分隔方式组合使用。

## Slide 37
1
室内设计的概述
第一节 室内设计的概念及作用
（三）界面设计及装饰
作为室内空间运行的管理指挥系统，界面设计肩负着指引人流方向，平衡空间视觉感受，平衡各单元空间之间围合公共性与私密性程度的任务，是各单元空间的功能和体验空间审美意境的主体。

## Slide 38
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
（四）室内陈设的布置
根据空间的使用而言，室内陈设主要包括室内工作用具、收纳储藏用具、休闲用具、配套辅助设施等。
室内陈设的实体性特征，使它的的布置在室内空间布局中包含两层含义：空间分隔，界面设计。

## Slide 39
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
（五）照明及色彩计划
把室内空间各个单元功能分区明确出来的办法，除了运用墙体、柱体、陈列、绿植、水体等实体形态分隔之外，制定一个完整的环境照明、重点照明和情境照明三位一体的照明计划，同样可以达到这个目标。

## Slide 40
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
（六）景观绿化
绿植在室内空间中帮助人类维持相对净化的空气之外，还有造型非常美观的特点，尤其经过人工处理以后的绿植会更加符合室内空间布置的需要，比如，用藤蔓类绿植装饰背景墙，高大的盆栽可以发挥柱子的作用，用粗壮的大叶类绿植群形成餐厅卡座的围合。

## Slide 41
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
（七）公共及私密空间艺术展示
公共艺术，是这几年才引入中国的一门环境艺术，它特有的人文艺术内涵和在空间中的艺术表达方式，可以增加使用者对环境的亲切感，互动感，增加使用者对室内空间的精神体验。

## Slide 42
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
室内设计的原则
一、明确原则
二、 高效原则
三、节能、资源节约原则
四、人文原则

## Slide 43
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
室内设计的原则
根据室内设计的定义，设计的原则可以归纳为以下四点：
一、明确原则
空间使用路径的明确原则：作为使用者，他的日常工作、生活、交流行为的便捷实现是他在室内空间中最大的需求。室内各功能分区的联结与分隔，界面的设置，陈列的布置，整体空间光影色调的把握，都是为了满足一个目的，即是使用者的无障碍使用。无障碍使用指的是使用者的使用路径的无障碍。 这就必然要求室内设计围绕这一核心目标展开。

## Slide 44
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
二、 高效原则
就是围合后的各功能分区之间联系的高效利用原则。在功能分区格局明晰简明优化的基础上，分区排列变得至关重要。

## Slide 45
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
三、节能、资源节约原则
室内空间环境应该是自然环境的有机组成，好比人类的衣服随着季节、气候的变换而调节一样。在室内设计中运用好空间格局，门窗的遮挡与光线、风向的关系，家具的多功能设计和摆放，再生材料的使用率，色调搭配对空间及视觉调和作用等要素，使室内空间在设计后，无论在空间利用率，使用者使用体验的满足度达到最佳，同时，也使室内设计中材料，能源等消耗达到最低。

## Slide 46
1
室内设计的概述
第二节 室内设计的内容
四、人文原则
室内人文环境营造，就是根据人的社会身份、个性气质、人生理念的最求，利用工作、学习、休闲、娱乐、居住、等行为发生的室内空间，在室内设计时，通过室内空间的墙体、柱体和家具等陈列形态，自然光源与室内形态之间的光影层次、色调搭配、材料肌理美感、自然和电器的声响等感知语言，呈现出室内空间美感，使人与室内环境的互动中产生出美好的体验。

## Slide 47
1
室内设计的概述
第三节 室内设计的发展
随着人们物质和精神生活水平的提高，人们对于室内设计的需求更加趋于多层次化，个性化，国际化。这些需求综合体现在了一下五个方面。
1、市场需求方面。
2．行业设计综合能力方面
3．家具陈设、辅助设施的设计使用方面
4．室内空间装饰风格方面
5．建筑材料的发展方面

## Slide 48
1
室内设计的概述
第三节 室内设计的发展
各历史时期室内设计的特征
（一）古典装饰时期
（二）现代功能与结构时期
（三）后现代人本时期

## Slide 49
1
室内设计的概述
第三节 室内设计的发展
中国古典室内装饰风格
古典装饰时期 室内设计特征
人对空间的需求：建筑造型和空间内装饰是社会阶层的标志。
空间样式及风格：崇尚形式装饰感，以罗马风格、哥特风格、巴洛克风格为代表。
空间功能综合及转换：很贫乏。
陈列品：华而不实。
辅助设施科技含量：较低，材
料工艺以镶嵌为主。
人文艺术思想：象征。

## Slide 50
1
室内设计的概述
第三节 室内设计的发展
现代功能与结构时期 室内设计特征
人对空间的需求：简单实用是顺应社会化管理的需要，以德国少则多观念为代表。
空间样式及风格：崇尚结构之美，强调功能就是结构，绝大多数现代室内设计都是这种思想。但也有先结构后功能分区的，以米斯·凡德罗的“流动空间”概念为代表。
陈列品：结构感强，外形几何化特征明显。
辅助设施科技含量：简单耐用，材料工艺以拼接为主，但缺乏人机互动。

## Slide 51
1
室内设计的概述
第三节 室内设计的发展
新现代主义室内装饰风格

## Slide 52
1
室内设计的概述
第三节 室内设计的发展
后现代人本时期室内设计特征：
人对空间的需求：个性化定制，都注重室内外环境的交互。
空间样式及风格：功能结构审美相结合。空间功能综合及转换：成熟。
陈列品：与空间设计其他要素的整体协调和情调的处理。
辅助设施科技含量：耐用，注重人机互动，人工智能性普遍使用。

## Slide 53
后现代主义室内装饰效果图
1
室内设计的概述
第三节 室内设计的发展

## Slide 54
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序
室内设计的思考方法：
（一）矩阵法
（二）树形法
（三）圆方图解法

## Slide 55
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序
关联矩阵坐标法的具体使用方法：
1、列出功能分区的需求（使用 情感 审美）功能分析、空间类型分类、设计程序控制、工程进度控制、设备物品配置。
2、分析内容以XY轴方式进行排列
X轴：功能分区名称类别 主体及功能排序
Y轴：系统关联主要类型排序

## Slide 56
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序

## Slide 57
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序
树形系统图形法使用方法：
1、将各个空间单元以圆形框标识出来；
2、将表示关联度的箭头以图示的方式绘制出来；
3、将圆形框按照关联强度进行连接。

## Slide 58
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序
圆方图形分析法使用方法：
1、画出一个矩形框表示要分割的室内空间。
2、参考树形图的连接强度，将各个空间单元以圆圈或者方框的形式安排到矩形框内。

## Slide 59
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序
室内设计的程序步骤
1、方案的概念起草
2、施工详图形成
3、模拟表现
4、样板间制作

## Slide 60
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序
1、方案的概念起草：构思室内空间的布局，各个单元空间分布与排列，陈设的布置和细化，绿植、水体、照明等设施的搭配。可以用圆方分析图、树形图表现。
2、施工详图形成：指的是把概念起草阶段的圆方分析图制作成与真实空间尺寸有一定比例尺关系的平面图、立面图、剖面图设计、细部详图。
3、模拟表现：主要体现在各种虚拟表现室内设计最终的视觉效果或体验上。比如，建筑游历、按照一定比例制作的模型、室内空间重要节点的符合人体视觉规律的效果图。
4、样板间制作：类似于产品设计的样品，通过这个步骤，可以检验设计是否达到预期使用效果，类似于产品设计投放市场前的的试用体验。

## Slide 61
1
室内设计的概述
第四节 室内设计的方法与程序
室内设计的学习方法
（一）经典案例学习法
通俗地讲就是向室内设计行业发展过程中，不同时期的出现的受市场好评的设计项目学习。
（二）大师观念研习法
通俗地讲就是向设计界的前辈学习。
（三）团队合作联合设计虚拟项目法
选择和召集情投意合、彼此专业和特长互补的同伴在一起研究和设计项目，很象朋友们一起去征服未知世界。

## Slide 62
1
室内设计的概述
第五节 室内装修、装饰、装潢、布置的区别
室内装修或是室内装潢没有太大区别，都包括房屋的内部结构空间改造，整体设计风格的设定，材料的搭配设计，以及帮助使用者对家具、灯具、绿植等室内常用要素提出最优方案。但室内装修或装潢与室内装饰的区别很大，装饰只是对室内空间的部分进行设计改造。
室内布置：简单解读是安排，放置。将家具、绿植等空间实体造型按照整体装修设计风格的要求摆放在合适的位置。

## Slide 63
1
室内设计的概述
第五节 室内装修、装饰、装潢、布置的区别
从工程专业角度我们可以将它们按照涉及到的范围排序。
室内装修或装潢针对的是整体室内空间的，室内装饰针对的是室内空间中的局部空间、墙面、柱体等空间结构要素，室内布置针对的是在装修活动结束后，将室内的实体要素进行合理安排。

## Slide 64
1
室内设计的概述
第五节 室内装修、装饰、装潢、布置的区别
我们从室内装修的角度，解读一次以上四者的关系。
装修活动，应该有修造、修饰的意思。装修一般是指对建筑结构进行的拆、改、换、造等项目的施工。
装修活动在开工之前，需要进过房管部门或物业管理部门的审批，以确保工程施工方案的科学性和合理性。
装修工程量一般会比较大，消耗资金多，专有技术强，工期也比较长。因此对一般家庭来讲，要请专业的施工队伍才能完成。
当客户对装修公司提出要装修房子的时候，这里已经包括了以下内容：前期方案设计包括：室内整体空间的土木、水暖、电气改造项目；墙面、柱子、门、窗等处的装饰项目；灯具、家具、绿植等的布置设计。