## Slide 1: 3 室内设计的空间组织和界面处理

## Slide 2
3.1
室内空间组织
室内空间的概念
在我们的生活中，室内空间与人生活空间的联系最多紧密，空间定义因所处的角度不同，所导致人们理解空间概念异不同。
汉语词典里对空间的解释是这样的，所谓空间即为物质存在的一种客观形式，由长、宽、高展观在人们眼前，我们此处所要学习的就是室内空间内存在的人、人的活动、环境、物质、家具等客观存在的形式。
由室内墙、柱、顶棚以及人以及它们的长宽高组成的室内界面，以及对他限制的区域与范围。

## Slide 3
3.1
室内空间组织
室内空间的特性
室内空间的特性就是人与室内发生的关系，室内是有限的，而室外无限的，室内里的人在活动，所以这里面存在的一切都与人有关，总结为室内空间具有局限性，多样性，封闭性与人工性等。

## Slide 4
3.1
室内空间组织
室内空间的功能
室内空间的功能主要包括物质功能与精神功能，所谓物质功能就是指室内里所有陈设的一切事物与人活动、生活有关的使用功能。现在比较流行的智能家具就是通过一些智能化家具的变化；导致室内空间分隔变化，所以空间的物质功能与事物发展进步一样，存在着各种各样的变化。
精神功能是在满足人们的物质功能的基础上，同时满足人们在心理、文化等需求，也就是满足人们精神上的需求。智能家居给人们的体验显而易见，去打造与物质功能相匹配的室内居住氛围，使我们的身心愉悦。

## Slide 5
3.1
室内空间组织
室内空间的构成要素与限定
（一）室内空间的构成要素
构成要素主要包括形、光、色、质。

## Slide 6
3.1
室内空间组织
形
形是创造视觉冲击的媒介旨之一，“形”很直观，也是设计的第一要素，人们通常分为四种基本形式，即点、线、面、体，这四种形式也不是一成不变的，而是通过一定的角度观察和它们自身的比例与周围物体等比例关系来决定的。

## Slide 7
3.1
室内空间组织
光
室内空间对光的艺术运用主要通过设计师的各种
手法，并利用光线表现室内空间中的各种元素，我
们经常接触的包括天然光和人工光，我们要学会正确运用他们，就要先了解它们。
天然光与人工光结合就是照明设计未来的发展方向，也符合绿色照明的发展特点，通过这样的优化设计，我们可以选用高效的照明电器产品，也可以利用绿色光来提高并改善人们学习、工作、生活质量、从而创造更加优越舒适的居住环境。

## Slide 8
3.1
室内空间组织
色
室内设计中对色彩的应用主要为主体色彩,指那些可以移动家具和陈列物件的色彩；背景色彩是指背景墙、天花板、门窗、地板、墙面等大面积的色彩。

## Slide 9
3.1
室内空间组织

## Slide 10
3.1
室内空间组织
质
此处“质”为质感，是人们视觉、接触共同作用下，对材料一些主观感受，所谓材料的质感：一是对材料本身的认知；一个是材料本身的结构。
质感特性为软的与硬的，即棉织物与金属、有光洁的和不变形的；粗糙与光滑的，即石材与玻璃，如抛光饰件等。我们要理解材料质感，必须去细心观察和认知材料，发现那些形态不一的材料所展现的美。

## Slide 11
室内空间的限定
室内空间的限定又称空间的划分，是通过虚实结合、界面划分、材料比例限定出来的。
室内空间的限定方式为水平和垂直。
水平
垂直

## Slide 12
水平限定
水平限定是指同一个水平空间范围被限定了尺寸，对于水平限定，它不能够明确空间范围的界定，水平限定因为位置的不同而产生了顶面和底面两种方式，顶面的水平限定，是指室内结构和房间标高的限定。室内顶面有的采用不同标高的灯具划分出不同的层次感，而底面的水平限定是指下降和提高地面而达到空间层次划分，有的降低地面会产生一种神秘感和私密性。

## Slide 13
3.1
室内空间组织
垂直限定
垂直于平面的分隔也就是垂直限定，比如说基于室内地面和顶面的分隔墙可以中断空间，垂直限定常见有线和面两种要素，比如说房间中柱子，不同位置所起的作用也不一样。
垂直限定面也分很多种，有平行面限定、L形空间的限定、四个垂直面围成的一个完整的空间的限定方式、U形面限定等，都给室内空间增加了活泼性。

## Slide 14
3.1
室内空间组织
室内空间的分隔与围合
（一）空间的分隔
我们常见的分隔有很多种类，比如说通隔、局部分隔和弹性分隔、虚拟分隔。

## Slide 15
（1）通隔
通隔也就是绝对分隔，整个界面被切隔开，比如说填充墙、轻质隔墙、轻钢龙骨细木板墙等。这样的分隔具有界限明确，独立而且私密性高，比如说带有机密的一些空间。
（2）局部分隔
局部分隔相对于通隔肯定是小范围内的分隔，界面不完整，界线不明确，不是完全封闭的，但是层次感强，不会完全阻碍声音、光线，抗干扰要差于通隔，它的限定度随着分隔面的材料材质、形态、大小等有区别。
3.1
室内空间组织

## Slide 16
（3）弹性分隔
弹性分隔界面根据空间使用功能要求来满足是否需要开启或关闭，它相比局部分隔更具有灵活性和机动性，如餐厅里可以折叠式墙、帘幕、以及家具等都有应用弹性分隔之处。
（4）虚拟分隔
虚拟分隔也就是象征性分隔，是限定程度最低的一种空间分隔形式，如其字面意义相近，界面含蓄，模糊，有的甚至无明确分隔，比如说栏杆、光线、玻璃等透视隔断等，空间随着具体情况或清晰或模糊。导致空间通透成流动性较强。
3.1
室内空间组织

## Slide 17
3.1
室内空间组织

## Slide 18
3.1
室内空间组织

## Slide 19
室内空间的围合
有空间分隔就会有空间的围合，若干个空间的连接是什么形式呢？所以说人们会根据功能用途来选择各自合适的空间围合形式。
常见的空间围合种类我们从字面上就会了解一些，像集中式围合、线形空间围合、网格式空间围合、串并联空间围合和自由式空间围合。
3.1
室内空间组织

## Slide 20
室内空间形象的构图与塑造
（一） 点
点是一个符号，很多给人们震撼的事物都是由点组成的，点的不规则轨迹形成线，人们通过这些不规则的线发现了很多几何图形，正是人们通过很多奇思妙想才塑造了各式各样的空间形象。
3.1
室内空间组织

## Slide 21
点的特性
①单独的点具有独特性和向心性
②不同大小空间间隔一段距离的点，这时候人们的注意力先在大的，后转小的点，从这点我们可以看出小的凝聚力较强。
③不同大小的并间隔一段距离的点，会让人们想到两点成一线的感觉，很富有张力。
④三个以上的点并且有一定的距离，我们的注意力会来回集中于三个点之间，所以反复看会让人联想到一个平面，从中也可以得出结论：点越多，形成面的视觉冲击越强烈。
⑤点的特征是微小的，但它不只是一个圆点，也可以是椭圆、圆形或者三角形等。所以点在室内空间中显得尤为特殊。
3.1
室内空间组织

## Slide 22
点在空间环境中的作用
点在空间环境中塑造了很多具体事物，比如说室内的一个灯光、一部电话、一瓶墨水都可看作“点”；在界面里，它可以是转角点，又可以看作是面的起点。所以每一个点都是必不可少的元素之一。
3.1
室内空间组织

## Slide 23
线的特征
（1）直线具有简洁，张力强等特性，通常有水平线、垂直线和斜线三种形态决定界面大小和界面角度。
（2）曲线有几何曲线和自由线两种，几何曲线与直线不同，它的张力与直线不同，它本身的“弧”是独具匠心的，从而让有曲线的界面富有创意感，而自由曲线则更加多变，任何一点的变化对于设计风格来说都有直接或间接联系。
3.1
室内空间组织

## Slide 24
面
（1）有机性的面是指自由曲线组成的。
（2）几何性的面是指由数学方式构成的。
（3）直线性的面是指直线任意构成的。
（4）偶然性的面是指偶然获得的。
（5）不规则的面是指曲线与直线任意构成的。
3.1
室内空间组织
面的形式与风格是空间设计的决定因素，我们在了解熟悉后，熟练掌握面的关系，加上处理好点、线、面的相互关系，人类居住的空间必将发生前所未有的变化，良好的设计方案，基于以上这些因素，也基于设计师对这些因素的了解、应用和深思熟虑。

## Slide 25
室内空间的序列
人在万物中的不规划行动是指人在社会大空间中一系列体现的过程，而人们的每一项活动都是存在一定的行为惯用模式和规律性，空间序列其定义是指空间环境先后活动顺序关系，是设计人员通过合理分配的空间组合形式。我们在室内空间中活动，室内空间的序列就是处理空间动态的关系。
3.1
室内空间组织

## Slide 26
序列的过程
（1）起初过程 序列的开始就是即将发生的内容，应该具有很多的吸引力。
（2）过渡阶段 过渡阶段是承前启后的阶段，是序列中最关键的阶段，它对高潮阶段的出现发生有个很好的启示。引导等作用。
（3）高潮阶级 此阶段是序列的中心，是整个序列的精髓所在。也是室内空间设计艺术的最高体现。应在设计时考虑后期达到的效果与内心期望是否一致。
（4）终结阶段 有高潮叠起,就会有风平浪静的时候，是终结序列的主要阶段，良好的结束有利于人们对逝去高潮阶段的追忆。
3.1
室内空间组织

## Slide 27
3.1
室内空间组织

## Slide 28
3.1
室内空间组织

## Slide 29
不同类型建筑对序列的要求
不同性质建筑风格有不同空间序列的分配形式，室内空间序列也不能追寻一个模式展开，有时也要打破常规，所以序列也有多样供选择：
3.1
室内空间组织
（1）序列长短选择
（2）序列布局类型选择
（3）高潮的选择

## Slide 30
空间序列的设计手法
建筑的空间序列设计在不同阶段所起到的作用也不同，建筑物通过自身空间的整体性和连续性给人们强烈的视觉冲击和印象，而在此，空间序列的设计手法尤为关键。
（1）空间的导向性
（2）视觉中心
（3）空间构成的对比与统一
3.1
室内空间组织

## Slide 31
3.2
室内界面处理
室内环境的界面
室内空间的大体是一样的，都是由地面、墙面、顶棚围合而成的，通过对各自的限定才确定空间的尺寸，每个界面通过各自的设计风格、材质、灯光、形态等设计观念来烘托渲染室内氛围，设计师通过室内空间环境和界面的选定风格，通过多样化的观念和思路来设计。

## Slide 32
3.2
室内界面处理
地面
（1）地面的整体性与装饰性
（2）材料的选取
（3）材料的功能

## Slide 33
3.2
室内界面处理

## Slide 34
3.2
室内界面处理
墙 面
墙面作为垂直于地面的界面，不仅组成了空间，而且还满足人们正常的生活活动空间。
墙按室内的位置分为外墙和内墙；
按承重与否可分为承重与非承重墙。

## Slide 35
3.2
室内界面处理

## Slide 36
3.2
室内界面处理
顶 棚
顶棚也是设计师投入很大心思设计的重点，如何让顶棚充满舒适，亲切之感，并且光彩夺目和充满了自然美大都是通过外界材料和设计形式来增添的。
（1）吊顶
（2）暴露式顶棚

## Slide 37
3.2
室内界面处理
吊顶有的采用木板、玻璃、石膏板等，其中石膏板是最常用的材料，施工简洁，方便，施工后效果明显，层次感很强。
图3-22

## Slide 38
室内界面的要求与特点
（一）安全可靠并适用广泛。
（二）造型各具特色，独具匠心。
（三）优化方案，以便施工。
（四）选材合理，成本适宜。

## Slide 39
3.2
室内界面处理
室内界面的处理与感受
室内界面的处理主要是对地面，吊顶，墙面等界面按照空间层次的处理，室内空间对各个界面合理处理之后，其主要目的是满足室内环境的整体风格，其中也通过对各个界面的形状、色彩、材质、尺寸等来满足以上的性能和人们物质和精神追求，此外，对其室内的结构构造的处理也追求的一定的高度。

## Slide 40
3.2
室内界面处理
各类界面的设计要点
（一）顶面的设计
1、顶面的造型设计
2、侧面的设计
3、墙体装饰

## Slide 41
3.2
室内界面处理

## Slide 42
3.2
室内界面处理

## Slide 43
3.2
室内界面处理
墙体装饰
墙体的装饰有很多，大体可以为抹灰、喷涂、粘贴面和裱糊类等等。

## Slide 44
3.2
室内界面处理

## Slide 45
3.2
室内界面处理
底面的设计
对于室内而言，底面无非就是地面设计，使用部位不同对应的选材也不一样，室内地面的选材也同样是种类繁多，有水泥地面、瓷砖地面、木地面和地毯等。

## Slide 46
3.2
室内界面处理

## Slide 47
界面设计中的造型原则
3.3
一、形态
界面设计中的形态（点、线、面）的综合运用统称为形态，形态可不是我们简单理解中的形状，而形态的本身的特性其实就是量与质的关系。

## Slide 48
界面设计中的造型原则
3.3
（一）平面的形态
平面形态的特征之一也就是它的二维空间属性，平面构成研究各面的形态关系，去探讨平面形态中构成元素（点、线、面）的感受，从而学会其中无穷的变化和平面语言。

## Slide 49
界面设计中的造型原则
3.3
（二）立体形态
立体形态不同于平面形态，立体形态不是简单的人们通过事物的轮廓来认识一个平面形态，上面所说平面形态是二维空间属性，而立体形态则是三维空间的属性，如形态的棱角、表面等。

## Slide 50
界面设计中的造型原则
3.3
二、色彩
色彩是形态构成要素里最为耀眼的元素之一，我们在接近事物时，如果事物本身存在色彩，我们一定会为之吸引。在造型艺术设计要素中，色彩其实最活跃，最强烈的。

## Slide 51
界面设计中的造型原则
3.3
三、材质
（一）材料的光泽度与透明度
（二）质地
（三）纹理

## Slide 52
界面设计中的造型原则
3.3

## Slide 53
界面设计中的造型原则
3.3
四、比例与尺度
室内界面设计中对物体造型上主要考虑其自身的大小，而大小是通过比例与尺度来表达，在室内空间中大多数空间都非常规则，遵守规律，但是由于空间的长、宽、高比例的不同导致视觉感受各不相同，

## Slide 54
界面设计中的造型原则
3.3
不同的空间给人们的空间感不同。总之具体环境具体设计，采用不同的空间形式打造不一样的精神感受，并通过设计手段和艺术处理来完成一份设计，是需要设计者们费尽心血的。其本质就是要保证作品的功能合理，同时给居家人带来赏心悦目的体验。

## Slide 55
界面设计中的造型原则
3.3

## Slide 56
界面设计中的形式法则
3.4
一、均衡与稳定
二、韵律与节奏
（一）连续韵律
（二）渐变韵律
（三）交错起伏韵律
三、对比与微差
四、重点与一般

## Slide 57
界面设计中的形式法则
3.4
所谓均衡是指室内结构整体物件之间的联系，均衡也可以通过基本对称、完全对称和不对称的方式达到效果。
对称就是选取一个轴线，以轴线为轴两侧设计手法相同，这种对称极易达到，然而本身存在不足，随着功能慢慢改变，很难做到绝对的对称， 所以， 它受范围限制，所以有时只感受到轴线的存在，同时两侧又有相似与不同。

## Slide 58
界面设计中的形式法则
3.4

## Slide 59
界面设计中的形式法则
3.4
自然界万物都有各自的生活轨迹与节奏，有规律的从一而终。

## Slide 60
界面设计中的形式法则
3.4
对比是指各要素存在很大的差异见左下图，而微差刚刚好相反，也就是彼此的差异较小，见右下图。

## Slide 61
室内设计中各元素之间也不能都是主要的，也会有轻重之别，主体与背景的关系也是重点与一般的关系。

## Slide 62
界面形式的设计法则对于室内设计而言，不但能为设计师提供更好的准则，也优化并创造更广阔的空间，同时也给设计者提出课题。