## Slide 1
第四章
室内装饰材料与装饰构造

## Slide 2
室内装饰材料
4.1
一、木材
人造木材
天然木材
集成木材
二、玻璃
三、织物
四、金属

## Slide 3
室内装饰材料
4.1
（一）人造木材
人造木材就是指天然生长的慢，人类不能以需要为借口，肆意乱砍乱伐。
所以人们为了更好的提高木材使用率而通过加工，利用碎料等小颗粒的材料通过深加工后而生产出了很多人造材，大大降低了成本。

## Slide 4
室内装饰材料
4.1
胶合板
细木工板

## Slide 5
室内装饰材料
4.1
纤维板
刨花板

## Slide 6
室内装饰材料
4.1
（二）天然木材
天然木材主要分为软木和硬木两种。
软木主要指松木（见左下图）等针叶树，其木质较清，很方面加工，多用于很多家具的主材。
硬木主要是枫木（见右下图）、檀木等硬度较高的家具制作上，天然木材制品包括地板、龙骨等。

## Slide 7
室内装饰材料
4.1
（三）集成木材
将短小的薄板或方材在长宽方向按纤维走向粘结而成的材料是集成木材，它的优点主要是稳定性好、变形小、提高木材的利用率，多用于地板等家具制作。

## Slide 8
室内装饰材料
4.1
二、玻璃
玻璃的制造和使用发源地在中东地区，当时有些建筑也有使用（见左下图），但是当时的价格很贵，所以没有普及使用。
1000多年前的教堂在施工用含有马赛克的玻璃来装饰墙面和顶棚，渲染宗教气息（见右下图）。

## Slide 9
室内装饰材料
4.1
（一）玻璃的分类
（1）平板玻璃
即片状的玻璃，当代应用最广、用量最大，通常为透明的、平整的、光滑的等，也可以为毛面的、波纹的，同时也可以保护人们的私密性，见右图。

## Slide 10
室内装饰材料
4.1
（2）毛玻璃
毛玻璃表面的粗糙可以让光在其表面上发生漫射，所以虽然透光，但不透视，私密性更加强一点。多用于医院的手术室、卫生间等。

## Slide 11
室内装饰材料
4.1
（3）彩色玻璃
彩色玻璃主要分为透明和不透明的两种，透明的彩色玻璃是在加工制作中加入一些金属元素，呈现一些彩色的平板玻璃，见左下图。不透明的彩色玻璃则是在无色玻璃表面上涂刷一些材料，使其呈现一些图案，见右下图。

## Slide 12
（4）镀膜玻璃
多用于建筑的幕墙和门窗、生活中使用的镜子等，但是有的城市夜景为了光彩夺目，大量使用这样的玻璃会造成光污染。

## Slide 13
室内装饰材料
4.1
（5）安全玻璃
分为钢化玻璃和夹丝玻璃两种。
钢化玻璃具有强度高、抗冲击能力强、弹性好等性质。最重要的一点是即使是损坏了，也不易伤害别人，始终保持一个整体，见左下图。
夹丝玻璃具有较强的抗冲击能力和耐热性能，始终保持原样，见右下图。

## Slide 14
室内装饰材料
4.1
三、织物
以纤维作为主要原料、通过手工或者机械编织而成的材料称为织物。
天然纤维，主要是从植物或者是动物中获得，但是天然纤维不是很容易获得，况且造价高。

## Slide 15
室内装饰材料
4.1
人们通常是通过化学手段获得纤维。化学纤维主要有人造的和合成的两样，人造的纤维就是通过化学手段提取的；合成纤维就是化工制品。
图4-20

## Slide 16
四、金属
金属分为有色和黑色两种，建筑装饰中所涉及的有钢、铁、铜等。
（一）黑色金属材料
主要分为钢材和铁材两种，钢材具有较强的物理性能，包括韧性和延展性等，是主要的建筑装饰材料。

## Slide 17
室内装饰材料
4.1
大型建筑中多以钢材为主要框架，见左下图。而铁材则机械性能略逊于钢材，通常应用于栅栏和铁艺护栏、装饰构件等，见右图。

## Slide 18
室内装饰材料
4.1
（二）有色金属材料
铜是有色金属材料中应用最早的材料之一，青铜时代就是更好的说明铜的使用历史，很多造型各异、造型优美的艺术精品都是那时候流传下来的。铜是一种高雅华贵的象征，宫廷中多用于装饰空间，见右图。

## Slide 19
室内装饰构造
4.2
一、天棚设计原则和设计要求
天棚设计因其在室内空间的构造不同、功能要求不同导致构造设计不同。在满足人们使用功能的要求外，还要满足空间的舒适性，使人们感受到空间舒适的氛围。
由于顶棚在室内空间顶部，里面藏有很多管线和设备等，所以我们在选择材料的时候要尽量选择一些强度好、稳定性和耐久性强的材料。还要考虑材料的无毒、无污染、环保等方面。

## Slide 20
室内装饰构造
4.2
二、天棚的分类
天棚的样式很多，随着样式更新的步伐快，技术应用广泛和功能应用不同等方面分为很多种类。比如说，直接式天棚主要分为隔音天棚、防火天棚、井字天棚（见左下图）、分层式天棚、金属天棚、玻璃天棚（见右下图）。

## Slide 21
室内装饰构造
4.2
三、天棚装饰材料
（一）骨架材料
骨架材料主要用于室内的天棚、隔墙、造型骨架，起到固定和支撑等作用。
（1）木骨架材料
隐藏式木骨架：隐藏在天棚内部，表面有基面和饰面材料。大多采用方形木条，见图。

## Slide 22
室内装饰构造
4.2
接悬吊在楼板或者装饰面层上，外侧没有覆面材料，这样主要是为了天棚的装饰、美化作用，常用阔叶木加工而成，见图。

## Slide 23
室内装饰构造
4.2
（2）金属骨架材料
室内装修工程中金属骨架材料主要分为轻钢龙骨（见右图）和铝合金龙骨（见左下图）两种。

## Slide 24
室内装饰构造
4.2
（二）覆面材料
常用的材料主要有胶合板、装饰石膏板、矿棉装饰吸声板、金属装饰板、纸面石膏板等。

## Slide 25
室内装饰构造
4.2
（1）胶合板
胶合板又称木夹板，经过特殊工艺处理后粘合、压制而成，有的有三层、五层、七层、九层板等。胶合板一般用于基层使用，多用于吊顶、隔墙、家具的结构层。
尺寸规格有915mm×915mm、1220mm×1830mm等。
（2）装饰石膏板
该材料具有高强度，而且具有耐火、防潮、不变形、隔音等功能，施工安装方面快捷，后期维修也很省事。

## Slide 26
室内装饰构造
4.2
（3）矿棉装饰吸声板
矿棉装饰吸声板主要是以岩棉或者是矿物纤维和多种外加剂混合成型后，经过加压烘干、表面处理等制成的。具有阻燃、隔热、吸声、保温等功能，表面美观且不变形，施工方便。

## Slide 27
室内装饰构造
4.2
（4）金属装饰板
金属装饰板自重轻、钢度大、防潮、外表鲜艳等，多用于大型公共场所，比如说候车室、商城、游泳馆等。

## Slide 28
（5）纸面石膏板
纸面石膏板自重极轻、强度较高、隔潮隔热、阻燃、施工方便，在室内吊顶、隔墙多见。
室内装饰构造
4.2

## Slide 29
装饰预算
4.3
楼地面工程量计算规则
（一）整体计算楼地面的面积主要是对主墙间净空面积，对凸出地面构筑物、地沟等占的面积予以扣除，但是对分隔墙和小于0.3㎡的柱和垛子及某些口洞不扣除。门洞、暖气包槽等开口位置不增加面积。
（二）块料的面积计算应该以实际粘灰面计算，该去除的面积去除，但是门洞或者是暖气包槽开口部位有工程量的话就应计算进去。
（三）橡胶面层和块料基本一致，以实际施工面积计算。
（四）其他材料的面层也是一样的，需要列入计算的一定要计算。
（五）踢脚线就是按照长*宽计算，楼梯踏步旁的踢脚线按照梯跑长度的水平投影*1.15（系数）计算。成品踢脚线和水泥砂浆的按照水平延米计算。

## Slide 30
装饰预算
4.3
（六）楼梯装饰按照水平投影计算面积。
（七）栏杆、扶手按照设计图纸尺寸以延米计算长度，斜长的和踢脚线一样乘以系数1.15计算。
（八）台阶装饰按照设计图纸尺寸的水平投影面积计算。
（九）地面的垫层按照地面面积减去地沟面积乘以垫层的厚度以体积来计算。
（十）防滑条按照楼梯踏步上下两侧各减去300mm，以米计算。
（十一）找平层面积按照施工面积计算。

## Slide 31
装饰预算
4.3
二、墙、柱工程预算
（一）墙柱面层装饰工程分为干作业施工和湿作业施工两类
（二）墙柱抹灰工程分为内墙抹灰、外墙抹灰、独立柱。

## Slide 32
装饰预算
4.3
三、天棚工程预算
天棚也就是天花板，分为直接式和吊顶式的两种。
直接式的就是直接在顶板面层上进行粉刷、粘贴等；
吊顶式就是指能够很好隐藏管线、设备的顶棚结构形式。
直接式
吊顶式

## Slide 33
装饰预算
4.3
（一）天棚抹灰按照主墙之间的净尺寸围合的面积计算。
（二）檐口天棚的抹灰列入到天棚抹灰工程量内。
（三）天棚吊顶面积也是按照主墙间净距面积计算。

## Slide 34
装饰预算
4.3
四、门窗工程预算
（一）门窗工程都是以外框面
积计算的。
（二）无下槛的按照基价中门
框料计算，有的直接按照外框面积计算。
（三）门窗纱按照实际安装外围面积计算。
（四）特殊五金件按照延米计算。
（五）木窗台、石窗台按照实际铺装面积计算。

## Slide 35
装饰预算
4.3
五、裱糊类工程预算
（一）地面、顶棚、墙柱面的面层喷
涂等均按照工程相应实际施工量计算。
（二）特殊材料的面层施工按照预算
基价指定的项目计算。
（三）线条施工按照施工的展开面计算。
（四）施工中应扣除的面积直接扣除。墙面按照垂直投影面积计算刷浆时，应扣除墙裙面积。

## Slide 36
六、其他工程预算
（一）暖气罩按照外框尺寸的垂直投影面积计算。
（二）窗帘杆、毛巾架等按照实际使用数量乘以单价计算。
（三）镜面玻璃按照实际使用面积计算。
（四）压条等装饰线按照实际施工尺寸的长度计算。