## Slide 1: 第五章 生态室内环境的设计

## Slide 2
第一节 生态室内环境概述
生态学、生态建筑与室内环境
生态学认为自然界的任何一部分区域都是一个有机的统一体，即生态系统。
生态系统( Ecosystem)是一定空间内生物和非生物成分通过物质的循环、能量的流动和信息的交换而相互作用、相互依存所构成的生态学功能单元。
生态室内环境设计是一种可持续发展的设计，主要包括“灵活高效”、“健康舒适”、“节约能源”、“保护环境”四个主要内容，环境要素成为生态室内设计的核心问题。以保护环境为己任的室内环境设计，必须将环境意识贯穿于整个设计的全过程。

## Slide 3
第一节 生态室内环境概述
散布于世界各地的乡土建筑，虽然并未成为正统建筑史的主要内容，但从生态建筑与室内环境设计发展的角度上来说，其本身所蕴涵的生态学含义以及与自然环境的紧密结合，使它理应成为生态建筑史的主角。
非洲土著的住居、我国黄土高原的窑洞（图5-1）、福建的土楼（图5-2）、新疆的土拱住宅、西藏的碉房（图5-3）、内蒙古草原的蒙古包、云南傣族的竹楼等都与当地的气候环境和材料相适应，与自然环境有机和谐。
乡土建筑无论是在对气候的适应、对资源的利用以及与当地其它自然环境的结合方面，都堪称我们学习的典范。

## Slide 4
第一节 生态室内环境概述
窑洞是中国西北黄土高原上居民的古老居住形式

## Slide 5
第一节 生态室内环境概述
福建省客家土楼
碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙古部分地区常见的居住形式

## Slide 6
第一节 生态室内环境概述
阿尔瓦·阿尔托设计的芬兰珊纳特赛罗市政中心利用当地的天然材料，并将地形和原有植物加以利用
图5-5 赖特设计的罗比住宅
赖特设计的罗比住宅

## Slide 7
第一节 生态室内环境概述
昌迪加尔行政中心
建筑的主要部分用一个巨大的钢筋混凝土顶棚罩了起来，顶棚的横断面呈V字形，前后向上翻起，它既可遮阳，又不妨碍穿堂风吹过。法院的入口处有三个高大的柱墩，直通到顶，形成一个开敞的门廊，空气流通。

## Slide 8
第一节 生态室内环境概述
生态室内环境的特征
系统整体性
室内环境的系统整体性，包括三个方面的层次：
一是室内环境与建筑的关系，
二是室内环境与自然环境的关系，
三是室内环境中诸因素之间的相互关系。

## Slide 9
第一节 生态室内环境概述
生态有机性
按照生态学的原则，建筑与室内共同成为一个有机的生命体，建筑的外壳是生命体的皮肤，建筑的结构是支撑的骨骼，而室内所包容的一切则是生命体的内脏，建筑只有在这三者的协同作用下才能保持生机，健康地成长。

## Slide 10
第一节 生态室内环境概述
空间的封闭性和系统调控的人为性
由于建筑室内环境界面的相对封闭性以及室内环境中人工因素所占的比重比在自然环境中要高得多，因而也使室内生态系统成为一个不完全的生态系统，其自身无法完成能流和物流的循环，自调能力是有限的，必须借助于人工来维持平衡，但这也同时提高了系统的可控性。

## Slide 11
第一节 生态室内环境概述
微观性及与人的亲近性
在整个生态系统中，建筑室内环境虽然处于微观层次，然而却是与人类关系最为密切的一环，因此生态室内环境设计在充分考虑其对环境的影响时，更应该考虑对人的关怀，真正做到“以人为本”。

## Slide 12
第一节 生态室内环境概述
5.使用的动态性
（1）使用对象的动态性
（2）使用需求的动态性

## Slide 13
第一节 生态室内环境概述
6.生态审美性
作为艺术，生态建筑的室内环境设计必须要遵循人类普遍的美学原理，为人们提供视觉的愉悦和精神上的享受，但除此之外它还必须顾及到人类以外的一切生物的生存与发展权利，顾及到整个自然环境的可持续发展。

## Slide 14
第一节 生态室内环境概述
设计的开放性——公众参与
生态建筑的室内环境应该能够满足尽可能多的人们的需要，其设计应该是综合了大多数人的智慧的结晶，由公众参与的开放性设计方法是达到这一要求的有效途径，同时这也对设计师的职业道德与业务案素质提出了更高的要求。

## Slide 15
一、室内空气质量
1.室内空气污染对人体的危害
第二节 生态室内环境的设计内容
有害物质名称 | 有害物质来源 | 对人体健康的影响
二氧化碳 | 灶具不完全燃烧 | 呼吸道功能衰退，慢性呼吸疾病，早亡
一氧化碳 | 灶具不完全燃烧 | 窒息死亡
二氧化氮 | 电炉使用中的电化反应 | 肺损害，慢性结膜炎，视神经萎缩

## Slide 16
一、室内空气质量
1.室内空气污染对人体的危害
第二节 生态室内环境的设计内容
有害物质名称 | 有害物质来源 | 对人体健康的影响
氨气 | 建筑材料，作为防冻剂的尿素 | 头昏．不适，粘膜刺激
苯 | 透或彩色聚氨酯涂料，过氯乙烯、苯乙烯焦油防潮内墙涂料，密封填料 | 抑止人体造血功能，组成白血癌、红细胞或血小板少，对神经系统组成危害，具体表现为头痛，不适，黏膜刺激、发炎、肝损害，不育（二甲苯）

## Slide 17
第二节 生态室内环境的设计内容
丙烯腈 | 丙烯酸系列合成地毯、窗帘 | 引起结肠癌、肺癌
聚氯乙烯（PVC）、 聚苯乙烯（PS） | 塑料墙纸、塑料地板、地板块、塑料制品、工程塑料护墙板，百叶窗 | 致癌
五氯苯酚 | 木质品（防虫剂等） | 头晕
呋喃 | 塑料制品、底板、地毯（阻燃剂、柔软剂等） | 致癌

## Slide 18
第二节 生态室内环境的设计内容
苯并（a）芘（BaP） | 烹调油烟、灶具燃烧 | 致癌，畸形
氡气 | 砖、砂，石材，土壤、陶瓷等 | 肺癌
真菌、细菌 | 室内霉斑，螨虫、虱子等小昆虫 | 过敏，人体内部机体组织尤其是肺损害
电磁雾 | 通电导线、家用电器、电脑、电热毯、手机等 | 致癌，白血病，神经疾病，心脏疾病，抑郁症，失眠

## Slide 19
第二节 生态室内环境的设计内容
酯 | 聚酯酸乙烯胶黏剂（白乳胶）、水性10号塑料地板胶、水乳性PAA地板胶 | 对人体黏膜有刺激性，能引起结炎、咽喉炎等疾病
醛 | 硬质纤维板、术屑纤维板、胶合板、801胶，脲甲醛树酯与木材烛花板、人造纤维板，强化木地板 | 对皮肤和粘膜有强烈刺激，会引起皮肤黏膜炎症，引起头痛、乏力、心悸．失眠。对神经系统不利

## Slide 20
第二节 生态室内环境的设计内容
含氯氟烃( CFC) | 凃料，胶粘剂等 | 刺激皮肤，致癌，肝、肾损害
多环芳烃( PAH) | 烹调、加热用气（煤）、汽车尾气等 | 致癌，畸形
空气中的悬浮颗粒 | 石棉纤维、灰尘、粉尘及其它大气污染 | 肺部疾病等

## Slide 21
第二节 生态室内环境的设计内容
中央新风系统吸入室外新鲜空气，排除室内污浊空气
2.提高室内环境空气质量的具体措施
保证室内环境空气的质量，必须从建筑与室内环境的设计与建造，以及使用者正确的日常使用与维护两个方面来努力。

## Slide 22
第二节 生态室内环境的设计内容
利用植物绿化净化室内空气

## Slide 23
第二节 生态室内环境的设计内容
室内热舒适程度
1.室内热舒适环境的影响因素
2.保证室内环境热舒适质量的具体措施
给人温暖感觉材料的室内装修空间

## Slide 24
第二节 生态室内环境的设计内容
室内光环境
如何处理采光与照明不仅是一门艺术，也是一门科学。目前已经形成了三种不同的理论：物理学家在光线的基础上形成的一套理论；心理学家在情感基础上形成了一套理论；而艺术家则在色彩和材料的基础上形成了一套理论。
1、照明设计的原则
（1）舒适性原则
（2）艺术性原则
（3）节能环保性原则

## Slide 25
第二节 生态室内环境的设计内容
相比区域 | 比例值
视力作业与附近工作面亮度之比 | 3:1
视力作业与周围环境亮度之比 | 10:1
光源与背景亮度之比 | 20:1
视野范围内最大亮度之比 | 40:1

## Slide 26
第二节 生态室内环境的设计内容
利用照明烘托室内环境气氛
城市刺眼的光污染

## Slide 27
第二节 生态室内环境的设计内容
室内照明设计的要点
（1）居住、娱乐、社交活动等用途的室内照明，设计方向主要是照明的舒适感和艺术效果。
（2）对于办公室照明，为提高可见度和有利于节能，应尽量将灯光集中于工作区内。
（3）在绘图室和打字室可把灯具作非对称排列方式，以便光线主要来自左前方。
（4）在商店出售和陈列商品的售货厅，照明的主要任务是把顾客的注意力吸引到陈列商品上来。

## Slide 28
第二节 生态室内环境的设计内容
（5）在博物馆和美术馆，照明的一个最重要的要求是使画面、纺织品或其他展品获得准确的显色性（光源的一般显色指数Ra>90），并要注意把展品的立体感表现出来，同时还要注意保护展品，防止由于某些展品颜色受到长时间的或强烈的光辐射而变质褪色。

## Slide 29
第二节 生态室内环境的设计内容
（6）在体育运动场所应充分采用高光效混光光源组成的灯具，并应该充分注意提高垂直照度。
（7）对于门厅、楼梯、走廊等场所，照明主要是导向作用和保证安全。这些场所的垂直照度比水平照度更为重要。
（8）对于有重要意义的公共建筑空间或有代表性的其它建筑以及风景区、城市街道及工厂前区建筑、一些高级的或大型的商场、宾馆以及车站、码头等建筑，常常需要装设供欣赏的外观立面照明。

## Slide 30
影响生态室内环境的相关因素
1.自然因素
2.建筑自身因素
3.室内物理因素
4.人的因素
5．社会因素
6.经济因素
第三节 生态室内环境的设计方法

## Slide 31
第三节 生态室内环境的设计方法
生态室内环境设计的原则
生态室内环境设计作为关注自然生态环境的可持续发展的设计，所涉及的因素十分广泛，因此生态室内环境设计的原则是十分宽泛的，可概括为以下几方面：
1.注重自然的原则
2.室内空间与自然环境融合的原则
3.资源节约的集约化原则
4.注重地域的本土性原则

## Slide 32
第三节 生态室内环境的设计方法
生态室内环境设计的方法
1.节约常规能源
2.绿色材料的选择
3.绿色植物的利用
通过绿色植物净化室内空气

## Slide 33
第三节 生态室内环境的设计方法
路易斯·康的金贝尔美术馆，通过结构和材料的巧妙设计，使自然光作用下混凝土拱的室内光线产生银的质感。