## Slide 1: 第6章 室内设计包含的其他要素

## Slide 2
6.1 家具与陈设
家具的概念
家具是指人类日常生活和社会活动中使用的具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能的生活器具，大致包括坐具、卧具、承具、度具、架具、凭具和屏具等类型。

## Slide 3
6.1 家具与陈设
家具的功能
空间因家具而异，家具同样因空间格局不同而有不同的配置形式。
家具有物质使用功能与精神功能，既实用又可像艺术品一样供人欣赏。

## Slide 4
6.1 家具与陈设
家具在室内空间可以分隔空间
1.使用功能
（1）分隔空间。为了提高内部空间的灵活性，常常利用家具对空间进行二次分隔。
（2）组织空间。家具可把室内空间划分成为若干个相对独立的部分，以形成一个个功能独立的区域。
（3）填补空间。如果家具布置不当，室内空间就会出现轻重不均的现象。

## Slide 5
6.1 家具与陈设
图6-3 线脚复杂的家具给人高贵、华丽的印象
2.精神功能
日式家具
线脚复杂的家具给人高贵、华丽的印象
（1）陶冶审美情趣。
（2）体现风格传统。
（3）创造气氛意境。

## Slide 6
6.1 家具与陈设
家具的发展
1.中国传统家具
中式家具注重选材，充分表现材料的色泽和纹理。
家具采用梁柱结构，做工精细，技术与艺术二者统一。
家具种类有凳、椅、柜、橱、几、架、床等，并随之出现了卧室、厅堂、书斋配套布置。
中国传统家具端庄素雅

## Slide 7
6.1 家具与陈设
2.国外家具发展
（1） 巴洛克式
（2）洛可可式
（3）新古典风格
（4）西班牙古典风格
（5）英国古典风格
（6）意大利新古典风格
（7）美国古典风格
①殖民地式。
②联邦式。
（8）简约风格

## Slide 8
6.1 家具与陈设
大理石、多彩的织物、精美的地毯，精致的法国壁挂，整个风格豪华、富丽，充满强烈的动感
洛可可家具的装饰题材常为蚌壳、卷涡、水草及其它植物曲线花纹，局部以人物点缀，并以高度程式化的图案语言表达。

## Slide 9
6.1 家具与陈设
新古典风格曲线少、直线多，显得更加轻盈优美
英国古典风格正统内敛、理性与感性兼容

## Slide 10
6.1 家具与陈设
美国殖民地时期室内家具
美国联邦政府时期室内餐厅
北欧的设计既注意产品的实用功能，又强调设计中的人文因素

## Slide 11
6.1 家具与陈设
室内家具的类型
1.按基本功能分类，家具主要可分为坐卧、桌台、储物与装饰等类型。
衣橱等诸物类家具
（1）坐卧类家具。
（2）桌台类家具。
（3）储物类家具。
（4）装饰类家具。

## Slide 12
2.按使用材料分类，主要可分为木质、竹藤、金属、塑料与软垫家具等类型。
室内竹藤家具
室内金属家具
塑料家具
（1）木质家具。
（2）竹藤家具。
（3）金属家具。
（4）塑料家具。
（5）软垫家具。
（6）玻璃家具。

## Slide 13
6.1 家具与陈设
3.按结构形式分类，主要可分为框架、板式、拆装、折叠、支架、充气与浇注家具等类型。
折叠式家具在构造上缩小了体积，不仅节省了空间，同时更便于存放。
充气家具
（1）框架家具。
（2）板式家具。
（3）拆装家具。
（4）折叠家具。
（5）充气家具。
（6）浇注家具。

## Slide 14
6.1 家具与陈设
4.按使用特点分类，主要可分为配套、组合、多用与固定家具等类型。
（1）配套家具。
（2）组合家具。
（3）多用家具。
（4）固定家具。
带柜的床
固定家具

## Slide 15
6.1 家具与陈设
室内家具的配置
1.确定家具的种类和数量
2.选择合适的款式
3.选择合适的风格
4.确定合适的格局
（1）家具在室内空间的配置形式： ①规则式。 ②不规则式。
（2）家具在室内空间的布置格局
  ①以室内空间中的设备或主要家具为中心，其他家具分散布置在它们的周围。
  ②以某类核心家具为中心来布置其他的家具。
  ③根据功能和构图要求把主要家具分为若干组。

## Slide 16
6.2 陈设艺术
陈设是指建筑物室内除固定于墙、地、顶面的建筑构件、设备外的一切实用或专供观赏的物品。
室内陈设品的价值是多方位的，也是无法用金钱来衡量的。

## Slide 17
6.2 陈设艺术
室内陈设的类型
1.实用性陈设品
实用性陈设品指除供观赏外，还具有很强的实际使用功能的物品。
这类实用物品在满足功能要求的前提下，十分注重形状、色彩与材质上的要求。
器皿、书籍等实用性陈设品

## Slide 18
6.2 陈设艺术
2.装饰性陈设
装饰性陈设指本身的实用价值甚少，主要供观赏用的陈设品，诸如书画、雕刻、古玩等。
装饰性艺术品
装饰性纪念品
装饰性纪念品

## Slide 19
6.2 陈设艺术
室内陈设品的选择
1.陈设品的风格
2.陈设品的形状
3.陈设品的色彩
4.陈设品的材质
5.陈设品的大小
起居室中的油画

## Slide 20
6.2 陈设艺术
陈设品的色彩和室内色彩相协调
同一空间内宜选用材质相同或相似的陈设品

## Slide 21
6.2 陈设艺术
室内陈设的布置原则
1.构图要求：陈设品的布置要保证空间的视觉平衡。
2.构景要求：在陈设布置时，要做到物得其所，应该设置在适当的和必要的地点或场所，满足构景的要求。
3.功能要求：在满足视觉效果的同时，对一些具有实用价值的陈设物件，还得满足它们使用时的功能要求。
4.动态要求：室内陈设的布置应该排列有致，有高低错落，主次分明。

## Slide 22
6.2 陈设艺术
室内陈设应满足功能要求

## Slide 23
6.2 陈设艺术
墙面装饰
墙面装饰指悬挂于墙面或安置在墙体的装饰物的陈列，这类陈设的布置首先选择较为宽整、适于观赏的墙面位置，还须注意物件的大小和数量是否与墙面的空白、邻近的家具以及其他陈设品有良好的比例关系，对构图要求亦须认真推敲。
照片墙的排列要注意整体效果

## Slide 24
6.2 陈设艺术
空间悬挂物可以增强室内气氛
空间悬饰
在垂直空间悬挂不同的饰物，能减少竖向室内空间空旷的感觉，还能烘托室内的气氛。

## Slide 25
6.2 陈设艺术
桌面陈设
桌面陈设不仅是指餐桌面上的陈设，还包括咖啡桌、几案、柜台、书桌以及化妆台等桌面空间在内，是陈设品摆放选择最多的地方。在具体布置时，桌面的陈设布置原则和墙面装饰是大体相同的。

## Slide 26
6.2 陈设艺术
橱架展示
橱架的陈列常兼有展示和储藏的作用。它适于单独或综合地陈列数量较多的书籍、古玩、工艺品、纪念品、陶瓷、牙木雕件、金属饰品、漆器、盆具和玩具等。
橱架展示

## Slide 27
6.2 陈设艺术
落地陈设
落地陈设一般设置在较大的室内空间中，体量有 时亦较大，如室内雕塑、大型艺术品（石雕、木雕、金属陈设、落地花瓶等）、屏风和落地风扇等。它们的布置除要满足使用要求和造景外，还要不妨碍人们在室内的活动。
落地陈设

## Slide 28
6.3 室内绿化与内庭
室内绿化的作用
1.净化空气、调节气候
2.组织空间、引导空间
（1）分隔空间的作用
（2）联系引导空间的作用
（3）突出空间的重点作用
3.柔化空间、增添生气
4.美化环境、陶冶情操
5.抒发情怀、创造氛围

## Slide 29
6.3 室内绿化与内庭
植物绿化在室内起到的分隔作用
植物绿化在室内空间的联系引导作用
植物绿化起到强化空间、重点突出的作用

## Slide 30
6.3 室内绿化与内庭
宽叶植物在室内空间起到柔化作用
植物体现出自然之美

## Slide 31
6.3 室内绿化与内庭
室内绿化植物的种类与选择
1.室内植物的种类
（1）室内自然生长植物
  ①观叶植物
  ②观花植物
  ③观果植物
  ④藤蔓植物
  ⑤闻香植物
  ⑥室内树本
  ⑦水生植物
（2）室内仿真植物
仿真植被背景墙

## Slide 32
6.3 室内绿化与内庭
室内绿化植物的选择
（1）需要考虑建筑的朝向，并需注意室内的光照条件。
（2）要考虑植物的形态、质感、色彩是否与建筑的用途和性质相协调。
（3）季节效果也是值得考虑的因素。
（4）室内植物的选用还应与文化传统及人们的喜好相结合。。
（5）要避免选用高耗氧、有毒性的植物。

## Slide 33
6.3 室内绿化与内庭
室内绿化的布置
室内绿化的布置在不同的场所有不同的要求，应根据不同的任务、目的和作用，采取不同的布置方式，可分为：
（1）处于重要地位的中心位置，如大厅中央；
（2）处于较为主要的关键部位，如出入口处；
（3）处于一般的边角地带，如墙边角隅。
室内绿化点缀在边角

## Slide 34
6.3 室内绿化与内庭
室内绿化的布置，应从平面和垂直两方面进行考虑，使形成立体的绿色环境。
1.重点装饰与边角点缀。
2.结合家具、陈设等布置绿化。
3.组成背景、形成对比。
4.垂直绿化。
5.沿窗布置绿化。

## Slide 35
6.3 室内绿化与内庭
室内山水及环境小品
1.室内山石的类型与配置
（1）室内山石的类型
（2）室内山石的配置形式
2.室内水体的类型与配置
（1）室内水体的类型
（2）室内水体的配置形式
3.室内环境小品

## Slide 36
6.3 室内绿化与内庭
室内山石的类型与配置
1.室内山石的类型
室内山石的类型有太湖石、锦川石、英石、黄石、花岗石与人工塑石等。
2.室内山石的配置形式
构筑室内山石景观的常用手法有散置和叠石两种，其中叠石的手法应用较多，有卧、蹲、挑、飘、洞、眼、窝、担、悬、垂、跨等等形式。通过散置和整石处理后形成的山石配置形式主要有：假山、石壁、石洞、峰石与散石等。
位于中国银行办公楼总部入口处的假山

## Slide 37
6.3 室内绿化与内庭
室内水体的类型与配置
水是最活跃、在建筑内外空间环境设计中运用最频繁的自然要素，它与植物、山石相比，更富于变化，更具有动感，因而就能使室内空间更富有生命力。室内水体景观还可以改善室内气候，烘托环境气氛，形成某种特定的空间意境与效果。
（1）室内水体的类型
室内水体的类型主要有喷泉、瀑布、水池、溪流与涌泉等形式。
（2）室内水体的配置形式
用于室内设计的水体配置形式主婴包括构成主景、作为背景与形成纽带等。

## Slide 38
6.3 室内绿化与内庭
室内瀑布
室内水池
室内喷泉

## Slide 39
6.3 室内绿化与内庭
室内环境小品
室内绿化中的环境小品很多，其内容包括室内空间中的亭子、门窗、隔断、栏杆、小桥、雕槊、壁画、路标、种植容器与庭园灯具等等。体量虽然不大，作用却很重要，它们往往位于人们的必经之地，处在人们的视野之中，其美丑与否必然影响整个环境。室内空间中良好的环境小品能为环境增光，低劣的小品则会使环境减色，因此室内环境小品也应纳入室内设计的范围，并从总体出发，仔细推敲其体量、形状、色彩与格调，使之成为室内空间中不可分制的有机整体。

## Slide 40
6.3 室内绿化与内庭
室内内庭
1.室内内庭的意义和作用
室内内庭是室内空间的重要组成部分，是室内绿化的集中表现，是室内室外化的具体实现，是现代文明的重要标志之一。
从维护自然的生态平衡，保障人类的身心健康，改善生活环境质量等方面综合考虑，开辟室内内庭是十分值得提倡的。
室内内庭的发展有着广阔的前景。

## Slide 41
6.3 室内绿化与内庭
2.室内内庭的类型和组织
室内内庭类型可以从采光条件、服务范围、空间位置以及跟地面关系进行分类。
（1）按采光条件分
①自然采光
  A.顶部采光（通过玻璃屋顶采光）；
  B.侧面采光（通过玻璃或开敞面）；
  C.顶、侧双面采光。
②人工照明。一般通过盆栽方式定期更换。
通过侧面采光的内庭

## Slide 42
6.3 室内绿化与内庭
（2）按位置和服务分
①中心式内庭。内庭位于建筑中心地位，常为周围的厅室服务，甚至为整体建筑服务，如广州的白天鹅宾馆中庭、北京香山饭店中庭等。
②专为某厅室服务的内庭。许多大型厅室，常在室内开辟一个专供该室观赏的小型内庭，它的位置常结合室内家具布置、活动路线以及景观效果等进行选择和布置，可以在厅的一侧或厅的中央，这种内庭一般规模不大，类似我国传统居民中各类型的小天井、小庭园，常利用建筑中的角隅、死角组景。

## Slide 43
6.3 室内绿化与内庭
专为某厅室服务的内庭 屋顶式内庭

## Slide 44
6.3 室内绿化与内庭
（3）根据内庭与地面的关系分
①落地式内庭（或称露地内庭），内庭位于底层；落地式内庭便于栽植大型乔木、灌木，及组织排水系统，一般常位于底层和门厅，与交通枢纽相结合。
②屋顶式内庭（或称空中花园），庭园地面为楼面。屋顶式内庭在高、多层建筑出现后，为使住户仍能和生活在地面上的人一样，享受到自然的沐浴。

## Slide 45
6.3 室内绿化与内庭
室内内庭的意境创造
内庭设计内容，主要是造景、组景，而造景之前必先立意，而立意的关键在于庭园意境的创造。关于意境之说，从审美角度简析如下： （1）意境的产生，离不开被欣赏的对象和欣赏者本人，两者缺一不可。 （2）同一物景，对不同的人或同一人在不同时间、不同情绪时，可能有不同的感受。
（3）意境的创造是经过艺术家、建筑师、园林设计师的“神会心谋”。
（4）意境的出现是在审美的过程之中，犹似强大的磁场一样相互吸引的结果。

## Slide 46
6.3 室内绿化与内庭
内庭绿化

## Slide 47
6.4 室内标志
室内标识的功能与特点
1.室内标识的功能
（1）识别。指标识图形符号有助于人们识别空间环境。
（2）诱导。指标识图形符号能够起到制止或不准许某种行动发生的作用。
（3）禁止。指标识图形符号能够提醒人们的某种行为。
（4）提醒。指标识图形符号能够起到指示空间环境方向的作用。
（5）指示。指标识图形符号能够起到指示空间环境方向的作用。
（6）说明。标识图形符号能够对某种人们不了解的事物起到说明与解释的作用。
（7）警告。指标识图形符号能够起到预先警告的作用，预防可能发生的危险。

## Slide 48
6.4 室内标志
2.室内标识的特点
（1）识别性。标识设计最突出的特点是易于识别、显示事物自身特征,标示事物间不同的意义、区别与归属是标识的主要功能。
（2）功用性。标识设计的本质在于它的功用性。虽然具有观赏价值，但标识主要不是为了供人观赏，而是为了实用。
（3）显著性。除隐形标识外，绝大多数标识的设置就是要引起人们注意。因此色彩强烈醒目、图形简练清晰。
（4）准确性。首先要易懂，符合人们认识心理和认识能力。其次要准确，避免意料之外的多解或误解，尤应注意禁忌。
（5）艺术性。经过设计的标识都应具有某种程度的艺术性。既符合实用要求，又符合美学原则，还可以张扬个性。

## Slide 49
6.4 室内标志
弯曲的墙面暗示出空间导向
利用地面处理暗示行进方向

## Slide 50
6.4 室内标志
室内标识的种类
室内公共场所的标识，其类型从导向形态来分，有视觉听觉、空间及特殊导向几种，若从设置形式来分，则有立地式璧挂式，悬挂式、屋顶式等几种。

## Slide 51
6.4 室内标志
1.从导向形态来分
（1）室内视觉导向
（2）室内听觉导向
（3）室内空间导向
（4）室内特殊导向
一些常见的室内标识符号

## Slide 52
6.4 室内标志
2.从设置形式来分
（1）立地式
（2） 壁挂式
（3）悬挂式
（4）屋顶式
屋顶式室内标识
悬挂式室内标识 壁挂式室内标识
立地式的标识设置形式

## Slide 53
6.4 室内标志
悬挂式室内标识 壁挂式室内标识

## Slide 54
6.4 室内标志
室内标识的设计原则
1.准确性原则
2.清晰性原则
3.规范性原则
4.独特性原则
5.美观性原则
6.系统性原则

## Slide 55
6.4 室内标志
清晰的图案标识
具有个性的图形标识 美观的图形标识
规范的标识

## Slide 56
系统的室内标识为人们提供良好的可达性

## Slide 57
6.5 室内光环境
光学的基本原理
光像人们已知的电磁能一样，是一种能的特殊形式，是具有波状运动的电磁辐射的巨大的连续统一体中很狭小的一部分。这种射线按照其波长是可以度量的，它规定的度量单位是纳米（nm）。电磁波在空间穿行有相同的速率，电磁波波长有很大的不同，同时有相应的频率，波长和频率成反比。人们谈到光，经常以波长做参考，辐射波在他们所含的总的能量上，也是各有不相同的，辐射波的能量，与其振幅有关。一个波的振幅是它的高或深，以其平均点来度量，像海里的波升到最高峰，并有最深谷，深的波比浅波具有更大的力量。

## Slide 58
6.5 室内光环境
照明的概念与要求
1. 照度
照度是指入射到收照表面单位面积上的光通量的数值。它表示被照面单位面积上被照射的程度，其单位为勒克斯（lx）。
2．光色
光色主要取决于光源的色温（K），光源的色温不同，光色也随之不同，相应的环境气氛也不相同。
3. 亮度
亮度是表征发光物体表面发光强弱或被照物表面反射光的强弱的物理量，也称发光度(L)，单位为坎德拉每平方米。

## Slide 59
6.5 室内光环境
4. 眩光
当人们观察某一视觉对象时，如果视野内存在严重的亮度不均匀的情况，或者某一处的亮度变化太大给人造成强烈的刺眼效应，会使人感到不舒适，严重损坏视觉功效，这就是眩光现象，它是评价照明质量的一个重要方面。眩光会使影像模糊化，阅读吃力，容易造成眼睛疲劳，严重的会损害视觉功效。在室内空间设计中要避免眩光的干扰。

## Slide 60
6.5 室内光环境
眩光根据眩光源的不同，可以分成直接眩光和反射眩光两类。直接眩光是指光源直接进入视野时造成的，主要由光源的亮度和大小来决定，如直视灯光或夜间对方来车的车灯就会造成眩光的现象；反射眩光是指光源投射光泽表面后反射至眼睛的光线，对视觉造成一定的干扰，一般常称为反光，反射眩光对舒适影响很大。
直接眩光
反射眩光

## Slide 61
6.5 室内光环境
解决眩光的有效措施有以下几种：
（1） 正确安排照明光源和使用者的相对位置，使视觉作业的每个位置基本不处于任何光源同眼睛形成的镜面反射角内。
（2） 增加从侧面投射光的形式，不直接照射在视觉作业面上。
（3） 选用发光面积大且亮度低的灯具，但要在满足基本照度的基础上。
（4） 顶棚、墙和安装界面尽量选择无反射的浅色饰面，减少反射的影响。

## Slide 62
6.5 室内光环境
室内利用侧面采光 室内高侧面采光

## Slide 63
6.5 室内光环境
室内采光部位与照明方式
1.采光部位
采光包括自然采光和人工采光两种。
进入室内的日光（昼光）因素由下列三部分组成：
（1） 直接天光；
（2） 外部反射光（室外地面及相邻界面的反射）；
（3）室内反射光（由顶棚、墙面、地面的反射）。
室内顶光照明

## Slide 64
6.5 室内光环境
2．光照的种类
照明灯具所产生的光线，有直射光、反射光和漫射光三种。
直射光
反射光
漫射光

## Slide 65
（1）直接照明方式
（2）半直接照明方式
（3）半间接照明方式
（4）间接照明方式
（5）漫射照明方式
3.照明方式
照明方式按灯具的散光方式分为：

## Slide 66
6.5 室内光环境
（1）直接照明方式有两种形式：一是无灯罩的灯泡所发射的光线，二是灯泡上部有不透明的灯罩，灯光向下直接射到工作面。按照灯泡和灯罩相对位置的深浅，又可分为广照型、深照型和格栅照明（广照型加上格井的照明）。广照型光线分布面较广，常用于室内一般照明；深照型光线集中，相对照度较高，一般用作台灯和工作灯，供书写、阅读、绘图等使用；格栅照明光线成分中含有部分折射光和反射光，光线柔和，比广照型更适宜作一般照明。

## Slide 67
6.5 室内光环境
直接照明 半直接照明

## Slide 68
6.5 室内光环境
（2）半直接照明方式是用半透明材料制成的灯罩罩住灯泡上部，60%以上的光线集中射向工作面，被罩光线又经半透明灯罩扩散而向上漫射，其光线比较柔和。这种灯具常用于层高较低的房间作一般照明，由于漫射光线能照亮平顶，感觉上使房间顶部高度增加，因而能产生较高的空间感。

## Slide 69
6.5 室内光环境
（3）半间接照明方式。恰和半直接照明相反，把半透明的灯罩装在灯泡下部，60%以上的光线射向平顶，形成间接光源，小部分光线经灯罩向下扩散。这种方式能产生比较特殊的照明效果，使较低矮的房间有增高的感觉，也适用于住宅中的小空间部分，如门厅、过道等。

## Slide 70
6.5 室内光环境
（4）间接照明方式是将光源遮蔽而产生的间接光的照明方式。通常有两种处理方法：一是将不透明的灯罩装在灯泡的下部，光线射向平顶或其他物体上反射成间接光线；另一种是把灯泡设在灯槽内，光线从平顶反射到室内形成间接光线。这种照明方式单独使用时，须注意不透明灯罩下部的浓重阴影，要用有较强的反射光照度加以调和。通常和其他照明方式配合使用，才能取得特殊的艺术效果。由于这种照明方式耗电量大，一般场合不宜采用。

## Slide 71
6.5 室内光环境
利用吊顶暗藏灯槽形成间接照明
利用半透明灯罩把光线全部封闭而产生漫射

## Slide 72
6.5 室内光环境
（5）漫射照明方式是利用灯具的折射功能来控制光线的眩光，将光线向四周扩散漫射。这种照明大体上有两种形式：一种是光线从灯罩上口射出经平顶反射，两侧从半透明灯罩扩散，下部从格栅扩散；另一种是用半透明灯罩把光线全部封闭而产生漫射。这类照明的光线性能柔和，视觉舒适，最适于卧室。

## Slide 73
6.5 室内光环境
室内光源与灯具
1.室内光源
人工光源主要有白炽灯、荧光灯、高压放电灯等。在家庭和一般公共建筑中主要所用的人工光源是白炽灯和荧光灯。高压放电灯由于其管理费用较少，近年也有所增加。

## Slide 74
6.5 室内光环境
2. 灯具
（1）吊灯
（2）吸顶灯
（3）嵌入式灯
（4）壁灯
（5）台灯
（6）立灯
（7）射灯
（8）日光灯
（9）罩灯
（10）格栅灯
（11）光纤灯
（12）LED灯

## Slide 75
6.5 室内光环境
吸顶灯 格栅灯

## Slide 76
嵌入式灯
台灯

## Slide 77
6.5 室内光环境
室内照明作用与光线的艺术运用
1.室内照明作用
（1）丰富空间内容
（2）渲染气氛
（3）光影艺术
罗马尼亚控制俱乐部

## Slide 78
意大利Gogeco公司总部
冷光的室内宁静、清爽
6.5 室内光环境

## Slide 79
暖色灯光带给室内温馨的气氛 冷光的室内宁静、清爽
6.5 室内光环境

## Slide 80
2.室内光线的艺术运用
（1）空间亮度分布
①视觉中心：是一个特定室内光环境中最突出的区域，其照明主体通常是该环境中设计师欲引人注目的部分，如一些富有特色的室内装饰品、艺术品、客厅入口的玄关等。
②活动区：是人们工作、学习的区域，也是进行视觉工作的重点区域。
③顶棚区：顶棚区为灯具的主要安装区域，是灯具的载体，在室内光环境中处于从属地位。
④周围区域：是整个室内光环境中亮度相对最低的区域。一般情况下，它的亮度不应超过顶棚区。
利用光环境形成视觉中心
6.5 室内光环境

## Slide 81
对工作、学习等区域进行重点照明
6.5 室内光环境

## Slide 82
酒吧复杂的顶界面处理
6.5 室内光环境
（2）阴影立体感
首先，光线应达到一定的数量和强度。
其次，灯具的数量和配光方式对物体立体感的影响很大。

## Slide 83
（3）色彩与照明
在对室内光环境进行表现时，正确选择光源的色温和光色也非常重要。低、中、高色温的光源可分别营造出浪漫温馨、明朗开阔、凉爽活泼的光环境气氛，在设计中应根据室内空间的性质来进行选择。
利用高色温光源提高办公效率
6.5 室内光环境

## Slide 84
6.6 室内色彩
色彩的基本概念
1.色彩的来源
光是一切物体的颜色的唯一来源，它是一种电磁波的能量，称为光波。在光波波长380～780nm内，人可察觉到的光称为可见光。它们在电磁波巨大的连续统一体中，只占极狭小的一部分。光刺激到人的视网膜时形成色觉，因此我们通常见到物体颜色，是指物体的反射颜色，没有光也就没有颜色。物体的有色表面，反射光的某种波长可能比反射其他的波长要强得多，这个反射得最长的波长，通常称为该物体的色彩。表面的颜色主要是从入射光中减去（被吸收、透射）一些波长而产生的，因此感觉到的颜色，主要决定于物体光波反射率和光源的发射光谱。

## Slide 85
2.色彩三属性
（1）色相
说明色彩所呈现的相貌，如红、橙、黄、绿等色，色彩之所以不同，决定于光波波长的长短，通常以循环的色相环表示。
（2）明度
表明色彩的明暗程度。决定于光波之波幅，波幅愈大，亮度也愈大，但和波长也有关系。通常从黑到白分成若干阶段作为衡量的尺度，接近白色的明度高，接近黑色的明度低。
（3）彩度
即色彩的强弱程度，或色彩的纯净饱和程度。因此，有时也称为色彩的纯度或饱和度。它决定于所含波长的单一性还是复合性。

## Slide 86
色彩的混合

## Slide 87
3. 色彩的混合
（1）原色：红黄青称为三原色，因为这三种颜色在感觉上不能再分割，也不能用其他颜色来调配。蓝不是原色，因为蓝就是青紫，蓝里有红的成分，而其他色彩不能调制成青色，因此青才是原色。
（2）间色：或称二次色，由两种原色调制成的。即红+黄=橙，红+青=紫，黄+青=绿，共三种（图6-77）。
（3）复色：由两种间色调制成的称为复色。即橙+紫=橙紫，橙+绿=橙绿，紫+绿=紫绿。

## Slide 88
（4）补色：在三原色中，其中两种原色调制成的色（间色）与另一原色，互称为补色或对比色，即红与绿、黄与紫、青与橙。这里应说明的是颜料的混合称减色混合，而光混合称加色混合，因为光混合是不同波长的重叠，每一种色光本身的波长并未消失。三原色的颜色混合成黑色，光色混合成白色。
    黄色光+青色光=灰色或白色，
    黄颜料+青颜料=绿色。
此外，纯色加白色称为清色，纯色加黑色称为暗色，纯色加灰色称为浊色。

## Slide 89
4.图形色与背景色
当我们知道色彩的产生和形成后，更重要的是应该知道如何去运用色彩和如何正确地处理色彩间的相互关系。色彩中最基本的也是最普遍的关系就是图底关系，或称图形色或背景色，如果没有这种关系，我们就无法辨认任何事物。成为可以辨认的图形色的规律是：
(1)小面积色比大面积色成为图形的机会多；
(2)被围绕着的色彩比围绕的色彩作为图形的机会多；
(3)静止的比动态的作图形的机会多，当然也需按具体情况而论，在一定条件下是可以转化的；
(4)简单而规则的比复杂而不规则的作为图形的机会多。

## Slide 90
色彩的象征
地区 色彩 | 中国 | 日本 | 欧美 | 古埃及
红 | 南（朱雀）、火 | 火、敬爱 | 圣诞节 | 人
橙 |  |  | 圣诞节 | 
黄 | 中央、土 | 风、增益 | 复活节 | 太阳
绿 |  |  | 圣诞节 | 自然
蓝 | 东（青龙）、木 | 天空、事业 | 新年 | 天空
紫 |  |  | 复活节 | 地
白 | 西（白虎）、金 | 水、清净 | 基督 | 
黑 | 北（玄武）、水 | 土、降伏 | 万圣节前夜 | 

## Slide 91
色彩的语义
色彩的语义，有两点必须注意：一是色彩必须落实到具体的形象时才有意义；二是一种颜色必须与其他颜色发生一定的关系时才有其确定的意义。室内设色同样也很有讲究，墙、天花板、地面等的设色，一方面既要考虑这三者的上下层次关系，同时又要考虑在这个空间中可能会有些什么样的家具及其他物件。反过来说，如果室内设色一旦确定，家具的色彩就应当与之协调。

## Slide 92
色彩的联想
色彩 | 抽象联想 | 具体联想
红 | 热情、革命、危险 | 火、血、口红、苹果等
橙 | 华美、温情、嫉妒 | 炎、秋、橘、柿子等
黄 | 光明、幸福、快乐 | 光、柠檬、香蕉等
绿 | 和平、安全、成长 | 森林、田园、树叶等
蓝 | 沉静、理想、悠久 | 蓝天、大海、南国等
紫 | 优美、高贵、神秘 | 紫罗兰、葡萄等
白 | 洁白、神圣、虚无 | 雪、白云、砂糖等
灰 | 平凡、忧恐、忧郁 | 阴天、金属、老鼠等
黑 | 严肃、死灭、罪恶 | 黑夜、煤炭等

## Slide 93
色彩的物理、生理与心理效应
1.色彩的物理效应
（1）温度感
（2）距离感
（3）重量感
（4）尺度感
2.色彩对人的生理和心理反应

## Slide 94
室内色彩设计的原则与方法
1.室内色彩设计原则
（1） 充分考虑室内环境色彩的功能要求。
（2） 力求符合构图原则。
（3）室内环境色彩设计要与建筑材料密切结合。
（4）建筑室内环境色彩设计应努力改善其空间效果。
（5）建筑室内环境色彩设计要考虑民族、地区与气候特点。

## Slide 95
色彩配置的原理
①同一性原则。
②连续性原则。
③对比原则。
利用连续性的室内配色

## Slide 96
配色设计
①图形与背景。
在配色设计中我们应当注意：
A．图形的颜色应比背景的颜色更明亮更鲜艳。
B．明亮鲜艳的颜色面积要小。
②整体色调。
③配色平衡，颜色在感觉上有强弱和轻重之分，由此产生了配色平衡的问题。

## Slide 97
利用同一性的室内配色 利用对比色的室内配色
为获得配色平衡可遵循的规律是：
用更强烈的色调施于较小的面积上；
在小面积上选择与整体色调相对比的颜色；
注意极小面积上的用色；
注意不可破坏整体色调的平衡。