## Slide 1: 第二章住宅空间设计的程序与表达

## Slide 2
学习要点及目标
本章主要介绍住宅空间设计的程序和表达方式，重点介绍了图解表达。。
通过对本章的学习，要求学生了解住宅设计各个阶段的工作内容，并能掌握住宅设计图解表达的方法。

## Slide 3
第一节 家居设计的程序
家居空间设计是一种以满足需要为目标的理性创造行为。设计应充分地把握实质，只有彻底认识家居空间的特性方能采用正确有效的设计；从家居空间因素和条件综合分析，进行实际的空间计划和形式创造，才能达到一个理想的效果。居室空间作业程序可以分为以下三个阶段：分析阶段、设计阶段、制作阶段。

## Slide 4
（沟通分析）
（现场勘察）
（签约）
（开工）
（质量检查、竣工验收）
（工程保修、客户维护）
（方案设计）
（签约）
（代购主材和家具）

## Slide 5
在深入分析业主的真正消费心理后，我们得出结论，他们最关心和担心的无非是以下三点：
1、质量；2、价格；3、设计效果
（仔细了解客户的真实想法，解答客户疑虑，与客户就居室设计做充分沟通，提出一些能够赢得客户认同和信任的设计意见。）
一、分析阶段
1、客户消费心理分析

## Slide 6
在设计师与业主沟通的过程中，必须了解以下的一些基本资料，这样设计师才能够充分的了解业主的心理需求，制定出最合适的设计方案：
（1）家庭结构形态、新生期、发展期、老年期
（2）家庭综合背景，籍贯、教育、信仰、职业
（3）家庭性格类型，共同性，个别性格，偏爱、偏恶、
特长、缺少感
（4）家庭生活方式，群体生活，社交生活，私生活，
家务态度和习惯。
（5）家庭经济条件，高、中、低收入型。
2、家庭因素分析

## Slide 7
3．居室条件分析
建筑形态，独栋，集体栋，古老或现代建筑。
建筑环境条件，四周景观，近邻情况和私密性、宁静性。

## Slide 8
住宅结构方式，室内外的材料与结构
现在的商品房一般都是是由钢筋混凝土的柱梁框架组成，楼板由横直阵支撑，阵由柱支撑，柱由地基支撑。这种结构，通常在屋内可见柱阵。在柱阵间的墙身多数用空心砖或普通砖块充塞，这种墙身一般是可以拆的，拆后不影响楼房安全。 房屋不见柱阵，采用钢筋混凝土的墙身来承重，这样墙身一般较厚，这种墙绝对不能拆，拆了会影响全楼安全。

## Slide 9
自然要素，采光、通风、湿度、室温。
目前，打出绿色生态旗号的住宅小区不断涌现，许多开发商也将此视为楼市新卖点，大打绿色生态牌。即将出台的《绿色生态住宅技术导则》在能源、水环境、气环境、声环境、光环境、热环境、绿化、废弃物管理与处置、绿色建筑材料九个方面提出了相关要求。因此，我们在进行居室设计的同时，也应充分考虑居室的物理环境，合理调配资源。
居室空间条件，平面空间划分与立面空间组织，室内外之间的空间关系，空间面积与造型关系。区域之间的联系、门窗、梁柱、天花高度变化，平面比例和门窗位置对空间机能的影响。

## Slide 10
（在现场量房时，要注意标明上下水管、暖气、卫生间、厨房设施的准确位置，并向客户指明基底情况。）

## Slide 11
二． 设计阶段
设计阶段的工作重点是根据第一阶段——分析阶段，所得的资料提出各种可行性的设计构思，选出最优方案，或综合数种构想的优点，重新拟定一种新的方案。然后进行空间、形式计划、材料计划。
1．空间计划，以功能为主；
2．形式计划，以视觉表现为先；
3. 材料计划，兼顾功能与美观；
4．设计计划，定稿后绘制透视效果图和详细施工图；

## Slide 12
绘制透视效果图或制作模型，以加强构思表现并兼作施工的参考；详细施工图作为我们制作阶段遵循的依据。在设计、绘图、报价，与客户充分沟通，达到客户要求以后，与业主签定正式合同。
（在正式开工前，应做出全套施工图纸：包括平面布置图、天花平面图、立面图、剖面图、节点大样、家具详图，标准门窗及大样，且图纸上应该有设计师、客户审核签字。）

## Slide 13
作为设计人员，必须确保施工图纸具备如下要求：
1、展开施工工作之前，所有图纸必须经过业主和设计单位各级人员的签署和审查；
2、设计图纸与说明书必须齐全、明确，坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接必须相符：图纸内容、表达深度必须满足施工需要；
3、施工图与设备、特殊材料的技术要求一致，并确认主要材料来源有无保证，能否代换；新技术、新材料的应用是否落实；
4、土建结构布置与设计对应，符合抗震等强度设计要求；
5、设计必须满足生产要求和检修需要；
6、施工图纸必须满足防火、消防设计有关规程的要求。

## Slide 15
三、制作阶段
制作阶段是使设计阶段的构思、设想变为现实，其工作重点是：
1．根据设计计划，拟定具体制作说明，制作施工进度表。
2．依据制作计划进料，雇工或招标发包，结合实际准备
制作作业。
一般在合同签定3日后进入施工阶段，开工当日，设计师、施工队、工长、（监理）和客户同时到现场进行协商洽谈、现场交底。
3．施工中，需随时严格监督工程进度、材料规格、制作
技法是否正确。

## Slide 16
4．如发现问题皆需随时纠正，涉及设计错误和制作困难的，应重
新检查方案，予以修正,必要的要进行设计变更。
5．水、电等隐蔽工程在做完后，在木工、油漆工等进行作业之
前，应进行隐蔽工程验收。
6．完工后根据合同验收。

## Slide 17
目前，国家并没有对家居工程保修有一个明确的规定，市场上也有承诺1~5年不等，但随着市场日益规范，服务体系越来越完善，这已逐渐成为必不可少的一个环节。
四、工程保修和客户维护

## Slide 18
一、调查与信息采集
对空间设计来说，设计概念萌生的初始阶段，设计师必须进行足够的调查研究、掌握足够的信息资料后，才能明确所委托设计的范畴、明确甲方要什么，才能确立准确的设计方向，以求设计符合业主的需求，达到改善业主生活环境的目的。
第二节 家居空间设计的程序与表达

## Slide 19
二、设计定位
1、根据空间使用功能特点、使用性质要求的“功能定位”；
2、设计任务和业主期望营造的环境氛围、造型格调的 “风格定位”；
3、还有业主的整体资金投入和单方造价标准的“规模与标准定位”。

## Slide 20
三、相关工种协调
居住空间设计工作，最终设计成果的优劣，设计意图是否具有可操作性，与室内设计和相关的空调、给排水、强弱电气等设施、设备的整体协调关系极为密切。例如，室内空调风口位置、水管、电线的布置等均与室内设计的整体功能效果密切相关，同时与室内声、光、热有关的相应设施、设备的配置与协调，也与风、水、电、设施、设备的配置与协调同等重要，这也是现代室内设计的重要内涵之一。

## Slide 21
四、与土建和装修施工的前后期衔接
居住空间室内设计是在土建工程基础上进行的工程拓展，因此它受到前期土建工程的制约。我们经常讲到的装修与装饰，就是在承重结构部位、管道设施布置完成后，运用合理的工程技术、施工工艺和构造做法，对室内各个界面进行功能及装饰布置的过程。因此，作为室内设计，必须对清水和改造前的现场进行详细的勘测和记录，对于梁、管线、给排水等全面了解，然后根据土建提供的原始资料，为装修施工提供合理、方便、可操作的设计方案。

## Slide 22
五、方案比较
住宅室内设计从实际情况分析，往往具有多种应对设计任务的方案，它们总是各有长短和得失，只有通过不同方案的分析比较，才能得出优选的解答。因此，室内设计方案的比较不仅是业主选择最佳作品的需要，也是设计师自身重要的工作方法之一。